ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања по јавној набавци број 2138/2013-јонске масе.

Поштовани,

На основу члана 63, став 2 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 2138/2013 – јонске масе.

Питања и одговори:

Питање: 1.

Најљубазније Вас молимо да проверите техничку спецификацију за тачку 1. – јонска маса слабо кисела катјонска.

Наиме, укупни тражени капацитет је минимум 4,3 еq/л, што је вредност која се наводи само код једног произвођача, а при томе је означена са звездицом (*). У објашњењу тог произвођача се наводи да та вредност (4,3 еq/l), зависи од температуре воде, квалитета воде,…итд., и да је добијена у пилот постројењу.

Укупни капацитет је вредност која је више теотретска, а у пракси је много битнији оперативни капацитет. На основу свега наведеног, молимо да размотрите могућност да наведени податак о укупном капацитету смоле измените, тј., дозволите распон од минимум 3,8 еq/l до 4,3 еq/l

Одговор:1. У техничкој спецификацији за тачку 1. јонска маса слабо кисела катјонска, мења се укупни капицетит и гласи: минимум 3,8 еq/l

Питање: 2. У техничкој спецификацији није наведена могућност за понуду еквивалента за тражене смоле.

Одговор:2. У Техничкој спецификацији су дати параметри за тражене јонске а

не име одређеног произвођача или бренд тако да није потребно користити термин еквивалент или одговарајући.

Прилог:

-Техничка спецификација

Понуђене јоноизмењивачке смоле морају да задовоље ниво квалитета из тачке 13 (1,2,3,4,5) Конкурсне документације

Као  доказ за испуњеност овог услова, понуђач мора доставити:

- Уверења – спецификације са информацијама о јоноизмењивачким смолама (техничке, физичке и хемијске карактеристике) према тачкама од 1 до 5. Техничке спецификације, издата од произвођача, оверене и потписане од стране произвођача.

- Оверене техничке карактеристике (образац 13. конкурсне документације) којима потврђује да ће испунити све тeхничке захтеве.

1. JONSKA MASA SLABO KISELA KATJONSKA

Slabo kisela katjonska

Jonska forma:  H+

Funkcionalna grupa:  karboksilna kiselina

Matrica:  umreženi poliakrilat

Struktura:  makroporozna

Ukupni kapacitet:  min 3.8 eq/lit

Koeficijenat uniformnosti zrna: 1,8

2. JONSKA MASA JAKO KISELA KATJONSKA

Jako kisela katjonska

Jonska forma:  Na+

Funkcionalna grupa:  sulfonska kiselina

Matrica:  umreženi polistiren

Struktura:  gel

Ukupni kapacitet:  min 2.2 eq/lit

Koeficijenat uniformnosti zrna:  1.05

3.JONSKA MASA SLABO BAZNA ANJONSKA

Slabo bazna anjonska

Jonska forma:  bez funkc.grupe/Cl-

Funkcionalna grupa: tercijalni / kvarterni amin

Matrica:  umreženi polistiren

Struktura:  makroporozna

Ukupni kapacitet:  min 1.3 eq/lit

Koeficijenat uniformnosti zrna:  1,1

4.JONSKA MASA JAKO KISELA KATJONSKA MAKROPOROZNA

Jako kisela katjonska makroporozna

Jonska forma:  Na+

Funkcionalna grupa:  sulfonska kiselina

Matrica:  umreženi polistiren

Struktura:  makroporozna

Ukupni kapacitet:  min 1.7 eq/lit

Koeficijenat uniformnosti zrna:  1,1

5.JONSKA MASA JAKO BAZNA ANJONSKA MAKROPOROZNA

Jako bazna anjonska makroporozna

Jonska forma: Cl-

Funkcionalna grupa: kvarterni amin, tip I

Matrica:  umreženi polistiren

Struktura:  makroporozna

Ukupni kapacitet:  min 1.0 eq/lit

Koeficijenat uniformnosti zrna:  1,1

Понуђач је дужан да о свом трошку организује испоруку и превоз јоноизмењивачких смола, без додатних трошкова.

Испоруку јоноизмењивачких смола вршити у оригиналној амбалажи произвођача од максимално 200 lit, обележенoj у складу са важећим  Законом о хемикалијама и Правилником о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалија и одређеног производа        (Сл. Гласник РС бр. 59/2010, 25/2011 и 5/2012). Испоруку прати анализни сертификат, МSDS листа (сигурносна листа) преведена на српски језик.

Техничко лице                                                         Потпис одговорног лица

Наручиоца                                                                Понуђача

________________                         МП                      ____________________

# Text boxes

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА