ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-10802/5-2019

Свилајнац, 16.01.2019.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0544/2018 2208/2018, за набавку Компресор - TEM,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У техничкој спецификацији на стр. 4/54 је наведено:

- излаз слободног ваздуха при номиналном притиску: 1,3-1,06 m3/min;

- минимална снага мотора: 7.5 kW;

- број обртаја: 3000 min-1;

У вези са горе наведеним постављеним захтевима, истичемо да компресор произвођача који мислимо понудити и чији смо представници, минималне снаге 7.5 kW; са бројем обртаја  3000 min-1 и осталим карактеристикама како је захтевано, има излаз слободног ваздуха при номиналном притиску 1,03 m3/min, па је питање да ли ће за наручиоца бити одговарајући компресор и са излазом слободног ваздуха при номиналном притиску 1,03 m3/min, што је занемарљива разлика, а нама омогућава учешће у поступку.

Такође, у погледу постављеног услова по питању гарантног рока од 6 година или 44 000 h рада, истичемо да је ово неуобичајено дуг гарантни период за компресор који се набавља па у том смислу предлажемо да се још једном преиспита постављени захтев за гарантним периодом.

ОДГОВОР 1: Нaручилaц oстaje при свojим зaхтeвимa из тeхничкe дoкумeнтaциje:

- излаз слободног ваздуха при номиналном притиску: 1,3-1,06 m3/min;

- минимална снага мотора: 7.5 kW;

- број обртаја: 3000 min-1;

Штo сe тичe гaрaнтнoг пeриoдa oд 6 гoдинa или 44 000 h рaдa, свe испoрукe дo сaдa су имaлe исти гaрaнтни пeриoд.

КОМИСИЈА