ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕНТ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда применом члана 35. ЗЈН  и члана 123 став 1. ЗЈН у вези са чланом 117. став 1. тачка 3. ЗЈН

за јавну набавку добара бр. ЈН ЈН/3000/1508/2017 (669/2017)

Демонтажно монтажни радови грејних површина и комора котла, блок А4"

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН ЈН/3000/1508/2017 (669/2017)

формирана Решењем бр.12.01. 221883/3-17 дана 10.05.2017. године

| Зоран Рашић | Чланoви комисије |  |
| --- | --- | --- |
| Дејан Станковић |  |  |
| Јелена Михајловић |  |  |
| Ненад Ђорђевић | Заменици чланова |  |
| Ђорђе Поповић |  |  |
| Наташа Матић |  |  |

(потпис чланова Комисије)

(заведено у ЈП ЕПС број  03.01.221883/ 5  -17 дана 11.05.2017. године)

Обреновац, Maj 2017. године

На основу члана 35. став  4.  и члана 123 став 1. ЗЈН у вези са чланом 117. став 1 тачка 3. ЗЈН и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.221883/2-17 oд  10. маја 2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.221883/3-17 oд   10. маја 2017.  године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда применом члана 35. ЗЈН и члана 123 став 1. ЗЈН у вези са чланом 117. став 1 тачка 3. ЗЈН

за јавну набавку услуга бр. ЈН/3000/1508/2017(669/2017)

Садржај конкурсне документације:

страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...) | 3 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 51 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 57 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 59 |
| 7. | Обрасци ( 1 - 7) | 77 |
| 8. | Модел уговора | 94 |

Укупан број страна документације: 116

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Преговарачки поступак са објављивања позива за подношење понуда применом члана 35 ЗЈН и члана 123 став 1. ЗЈН у вези са чланом 117. став 1 тачка 3. ЗЈН |
| Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем јавног позива | Набавка у области енергетике за потребе обављања основне делатности (члан 123 став 1. ЗЈН у вези са чланом 117. став 1 тачка 3. ЗЈН) |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга: Демонтажно монтажни радови грејних површина и комора котла, блок А4 ОРН 50531100 – услуге поправке и одржавања котлова |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Јелена Михајловић e-mail: jelena.mihajlovic@eps.rs |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Демонтажно монтажни радови грејних површина и комора котла, блок А4

Назив из општег речника набавке: услуге поправке и одржавања котлова

Ознака из општег речника набавке: ОРН 50531100

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуга, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

- УВОД

Техничка спецификација наведена у даљем тексту, чини саставни део конкурсне документације која се односи на ревитализацију делова цевног система котла, која ће бити спроведена у оквиру капиталног ремонта дела котловског постројења блока А4, на термоелектрани „Никола Тесла А“.

Техничка спецификација наводи главне захтеве, задатке и циљеве ове ревитализације и њена основна намена је дефинисање захтева за демонтажно–монтажне услуге како би се у потпуности и успешно спровео део капиталног ремонта који се односи на ревитализацију делова цевног система котла.

Уколико су, у неким ставкама, назначени посебни захтеви, исти морају бити у потпуности испоштовани.

Пројекти, потребна документа за обављање услуга, као и саме услуге, морају бити у складу са националним спецификацијама државе Наручиоца, као и важећим техничким стандардима и регулативама које се односе на изградњу и природна окружења, регулативама које се примењују на производ који је настао из предметних радова, као и стандардима наведеним у Захтевима Наручиоца.

У време састављања конкурсне документације, Наручилац не поседује потпуну техничку документацију делова који су предмет замене и који су предмет испоруке по другим уговорима. Понуђачи ће понуде сачинити на основу обима демонтажно – монтажних услуга дефинисаног у тачки 3.2 Техничке спецификације, графичке документације постојеће опреме (оригинална документација произвођача котла и документација из ревитализације 2007. године) наведеној у тачки 2 Техничке спецификације и техничке документације за већ испоручену опрему по другим уговорима, наведене у тачкама 3.2.1.2 и 3.2.8.2 Техничке спецификације. Одабраном Понуђачу ће, након додељивања уговора, бити на располагању комплетна техничка документација опреме за уградњу.

Границе демонтажно–монтажних услуга дефинисане овом конкурсном документацијом су следеће:

- Котао од коте +47m до коте +103m.

За основне техничке податке погледати цртеж број 0KKА–0335.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ

## Делови котла под притиском

У капиталном ремонту дела котловског постројења блока А3, биће извршена делимична замена следећих грејних површина:

- Економајзер 1

- Економајзер 2

- Прегрејач 1

- Прегрејач 2 (овесне цеви)

- Прегрејач 3

- Прегрејач 4

- Прегрејач 6

- Међупрегрејач 2

### Економајзер 1

Економајзер 1 је последња конвективна грејна површина по току димних гасова и смештен је између коте+85,73m, где се налази улазна комора и коте +78,1m, где се налази излазна комора.

Вода кроз цеви економајзера 1 струји у смеру супротном од тока димних гасова.

Економајзер 1 се састоји се од 122 паралелна цевна снопа са по 3 цеви у снопу.

Основне техничке карактеристике грејне површине:

| Прорачунски притисак | 252kp/cm2 |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 337°C |
| Димензије и материјал цеви | ø31,8x4mm; St 45.8 (DIN 17175; DIN 2448) |
| Димензије и материјал улазне коморе | ø298,5x36mm; 13CrMo4–5 (EN 10216–2, EN 10220) |
| Маса улазне коморе | 4242kg |
| Димензије и материјал излазне коморе | ø244,5x30mm; 10CrMo9–10 (EN 10216–2, EN 10220) |
| Маса излазне коморе | 2986kg |

Оригинални цртежи произвођача котла:

| 0KK–100 204/А/C | OHRIEVAČ VODY I |
| --- | --- |
| 1KK–100 396/A | VSTUP. KOMORA EKA I |
| 1KK–100 397 | VYSTUP. KOMORA EKA I |

Цртежи из ревитализације 2007. године:

| 15589–01 rev. 3 | Economiser 1 |
| --- | --- |

### Економајзер 2

Економајзер 2 је конвективна грејна површина која је по току димних гасова иза прегрејача 3, а испред економајзера 1 и смештен је између коте +73,415m, где се налази улазна комора и коте +77,37m, где се налази излазна комора.

Вода кроз цеви економајзера 2 струји у смеру паралелном току димних гасова.

Економајзер 2 се састоји се од 122 паралелна цевна снопа са по 6 цеви у снопу.

Основне техничке карактеристике грејне површине:

| Прорачунски притисак | 247,5kp/cm2 |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 378°C |
| Димензије и материјал цеви | ø31,8x4mm; St 45.8 (DIN 17175; DIN 2448) ø31,8x4,5mm; St 45.8 (DIN 17175; DIN 2448) |
| Димензије и материјал улазне коморе | ø245x25mm; 15121.5, (ČSN425716.01, ČSN420251.63) |
| Маса улазне коморе | 3183kg |
| Димензије и материјал излазне коморе | ø245x28mm; 15121.5, (ČSN425716.01, ČSN420251.63) |
| Маса излазне коморе | 3518kg |

Оригинални цртежи произвођача котла:

| 0KK–100 205/А | OHRIEVAČ VODY II |
| --- | --- |
| 1KK–100398 | VSTUP. KOMORA EKA II |
| 1KK–100399 | VYSTUP. KOMORA EKA II |

Цртежи из ревитализације 2007. године:

| 15589–02 rev. 3 | Economiser 2 |
| --- | --- |

### Прегрејач 1

Прегрејач 1 је грејна површина мембранског типа која формира зидове котла у конвективном делу, изнад ложишта.

Сувозасићена пара се из испаривача, преко сепаратора паре и преструјних паровода, уводи у улазне коморе прегрејача 1 на коти +47,3m, на сва четири зида котла. Из улазних комора, пара се кроз вертикалне цеви води према излазним коморама на коти +81,4m на бочним зидовима и +81,65m на предњем и задњем зиду котла. Пара кроз цеви прегрејача 1 струји у смеру паралелном току димних гасова.

Доњу зону прегрејача 1, од улазних комора на коти +47,3m до коте +56,64m чине цеви пречника ø28mm међусобно повезаних мембранским лимовима са кораком између цеви од 40mm. У овој зони, на сваком зиду има по 367 вертикалних цеви и још по 2 цеви у сваком углу – укупно 1476 цеви.

Између кота +56,64m и +56,82m, налазе се ковани „Y“ комади и концентричне редукције у осама зидова за везу доње са средњом зоном прегрејача 1, која је смештена између кота +56,82m и +63,21m и коју чине цеви пречника ø32mm, међусобно повезаних мембранским лимовима са кораком између цеви од 80mm. У овој зони, на сваком зиду има по 183 вертикалне цеви и још по 2 цеви у сваком углу – укупно 740 цеви.

Између кота +63,21m и +63,39m, налазе се ковани „Y“ комади и концентричне редукције за везу средње са горњом зоном прегрејача 1, која је смештена између коте +63,39m и излазних комора на коти +81,4m на бочним зидовима и +81,65m на предњем и задњем зиду котла и коју чине цеви пречника ø38mm, међусобно повезаних мембранским лимовима са кораком између цеви од 120mm. У овој зони, на сваком зиду има по 121 вертикална цев и још по 2 цеви у сваком углу – укупно 492 цеви.

Основне техничке карактеристике грејне површине:

| Прорачунски притисак | 20,5N/mm2 (за цеви ø28mm) 205kp/cm2(за цеви ø32mm и ø38mm) |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 480°C (за цеви ø28mm) 468°C (за цеви ø32mm) 470°C (за цеви ø38mm) |
| Димензије и материјал цеви | ø28x4,5mm; 15Mo3 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) ø32x4,5mm; 15020.1 (ČSN 420251.63, ČSN 425716.01) ø38x4,5mm; 15020.1 (ČSN 420251.63, ČSN 425716.01) |

Оригинални цртежи произвођача котла:

| 0KK 070 467 | PREDNA STENA SPODNA ČAST |
| --- | --- |
| 0KK 070 483/B | PRAVA BOČNA STENA SPODNA ČAST |
| 0KK 070 476/A | ZADNA STENA SPODNA ČAST |
| 0KK 070 492/B | LAVA BOČNA STENA SPODNA ČAST |
| 0KK–070 470/f | PREDNA STENA HORNA ČAST |
| 0KK–070 461/J | PRAVA BOČNA STENA HORNA ČAST |
| 0KK–070 471/d | ZADNA STENA HORNA ČAST |
| 0KK–070 465/J | LAVA BOČNA STENA HORNA ČAST |
| 0KK 070 514/A | VEDENIE PREDNEJ STENY |
| 0KK 070 513/A | VEDENIE PRAVEJ BOČNEJ STENY |
| 0KK 070 528/A | VEDENIE ZADNEJ STENY |
| 0KK 070 512/A | VEDENIE LAVEJ BOČNEJ STENY |

Цртежи из ревитализације 2007. године:

| 171343–262201R | SH1 Front Wall |
| --- | --- |
| 171343–262301R | SH1 Right Side Wall |
| 171343–262401R | SH1 Rear Wall |
| 171343–262501R | SH1 Left Side Wall |
| 171343–262600R | Structural Elements of the Superheater SH1 |
| 171343–262603R | Structural Elements of the Superheater SH1 – Front Wall |
| 171343–262601R | Structural Elements of the Superheater SH1 – Right Side Wall |
| 171343–262604R | Structural Elements of the Superheater SH1 – Rear Wall |
| 171343–262602R | Structural Elements of the Superheater SH1 – Left Side Wall |
| 171343–242204R | Front Wall of Furnace Upper Part. Sh.1 |
| 171343–243230R | Right sidewall of furnace. Upper part |
| 171343–244204R | Rear Wall of Furnace Upper Part. Sh.1 |
| 171343–245230R | Left sidewall of furnace. Upper part |

### Прегрејач 2

Прегрејач 2 је грејна површина која се протеже дуж целог конвективног тракта, од врха ложишта до круне котла и служи за ношење свих конвективних грејних површина.

Хоризонтални део прегрејача 2, смештен је изнад ложишта, између улазних комора уз предњи и задњи зид котла на коти +48,54m до прегрејача 4. Вертикални део прегрејача 2, протеже се од прегрејача 4 (најниже конвективне грејне површине) до круне котла, где се на коти +94,3m, налазе излазне преткоморе.

Овесне цеви (прегрејач 2), по висини котла су подељене у пет целина. Све целине су састављене од по 305 цеви, с тим да две целине од улазних комора чине цеви пречника ø38mm, а целине од средњег дела према излазним коморама чине цеви пречника ø44,5mm различитих дебљина зида и материјала.

По ширини котла, овесне цеви су сврстане у 5 снопова између предњег и задњег зида. Сваки сноп садржи по 61 овесну цев.

Кроз цеви прегрејача 2, прегрејана пара струји у смеру паралелном току димних гасова.

Основне техничке карактеристике грејне површине:

| Прорачунски притисак | 23,05N/mm2; 205kp/cm2; 204kp/cm2 |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 492°C; 495°C; 490°C |
| Димензије и материјал цеви | ø38x5mm; 10CrMo9 10 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) ø38x5,5mm; 15121.5 (ČSN 420251.63, ČSN 425716.01) ø44,5x6,5mm; 15121.5 (ČSN 420251.63, ČSN 425716.01) ø44,5x7,1mm; 13CrMo4 4 (DIN 17175; DIN 2448) ø44,5x7mm; 15128.5 (ČSN 420251.63, ČSN 425716.01) |

Оригинални цртежи произвођача котла:

| 0KK–070 627 | ZAVESNE TRUBKY |
| --- | --- |
| 0KK–070 490 | ZAVESNE TRUBKY POD PREH IV |
| 0KK–070 626 | ZAVESNE TRUBKY UE4+UE6 |

Цртежи из ревитализације 2007. године:

| 171343–263200R | Superheater SH2 |
| --- | --- |
| 171343–265200R | Superheater SH4 |
| 171343–265201R | Superheater SH4 sheet 2 |
| 171343–267201R | Superheater SH6 incl. SH2 – sheet 1 |
| 171343–267202R | Superheater SH6 incl. SH2 – sheet 2 |
| 171343–267203R | Superheater SH6 incl. SH2 – sheet 3 |

### Прегрејач 3

Прегрејач 3 се налази у конвективном делу котла и по току димних гасова, смештен је иза међупрегрејача 1, а испред економајзера 2.

Прегрејач 3 је грејна површина са комбинованим протоком паре.

Прегрејана пара се, преко преструјних паровода, из излазних комора прегрејача 2 на коти +94,3m, кроз 14 преткомора уводи у улазне коморе прегрејача 3 на коти +66,71m, одакле се кроз првих 28 цевних снопова од десног и првих 28 цевних снопова од левог бочног зида (укупно 56 цевних снопова), води према преструјној комори на коти +73,1m. На путу од улазних комора према преструјној комори, прегрејана пара струји у смеру паралелном току димних гасова.

Из преструјне коморе, прегрејана пара се кроз прва 33 цевна снопа од осе котла према левом и прва 33 цевна снопа од осе котла према десном бочном зиду (укупно 66 цевних снопова), кроз 16 преткомора уводи у излазне коморе на коти +66,71m. На путу од преструјне коморе према излазним коморама, прегрејана пара струји у смеру супротном од тока димних гасова.

Прегрејач 3 се састоји се од 122 паралелна цевна снопа са по 12 цеви у снопу.

Основне техничке карактеристике грејне површине:

| Прорачунски притисак | 229kp/cm2 |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 495/488°C |
| Димензије и материјал цеви | ø32x4mm; 15020.1 (ČSN 420251.63, ČSN 425716.01) ø32x4mm; 15121.5 (ČSN 420251.63, ČSN 425716.01) |

Оригинални цртежи произвођача котла:

| 0KK–070 636/А | Prehrievač III (Rekonstrukcia) |
| --- | --- |
| 0KK–070 627/A | Zavesne trubky – детаљи K, H и R (преструјни лимови) |

### Прегрејач 4

Прегрејач 4 је најнижа конвективна грејна површина и прва је по току димних гасова, испред прегрејача 6. Смештен је између коте+49,4m, где се налази улазна комора и коте +53,75m, где се налази излазна комора.

Пара кроз цеви прегрејача 4 струји у смеру паралелном току димних гасова.

Прегрејач 4 се састоји се од 14 паралелних цевних снопова са по 31 цеви у снопу.

Основне техничке карактеристике грејне површине:

| Прорачунски притисак | 21,95N/mm2 |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 496°C за цеви ø31,8x4mm и ø31,8x4,5mm од 13CrMo4 4 512°C за цеви ø31,8x4,5mm од 10CrMo9 10 529°C за цеви ø31,8x5,6mm од 10CrMo9 10 |
| Димензије и материјал цеви | ø31,8x4mm; 13CrMo4 4 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) ø31,8x4,5mm; 13CrMo4 4 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) ø31,8x4,5mm; 10CrMo9 10 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) ø31,8x5,6mm; 10CrMo9 10 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) |

Цртежи из ревитализације 2007. године:

| 171343–265200R | Superheater SH4 |
| --- | --- |

### Прегрејач 6

Прегрејач 6 је конвективна грејна површина која је по току димних гасова иза прегрејача 4, а испред међупрегрејача 2 и смештен је између коте+52,85m, где се налази улазна комора и коте +56,76m, где се налази излазна комора.

Пара кроз цеви прегрејача 6 струји у смеру паралелном току димних гасова.

Прегрејач 6 се састоји се од 29 паралелних цевних снопова са по 25 цеви у снопу.

Основне техничке карактеристике грејне површине:

| Прорачунски притисак | 20,55N/mm2 |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 579°C и 562°C за цеви ø31,8x5mm од X10CrMoVNb9–1 570°C за цеви ø31,8x4,5mm од X10CrMoVNb9–1 551°C за цеви ø31,8x5,6mm од 14MoV6 3 542°C за цеви ø31,8x5mm од 14MoV6 3 530°C за цеви ø31,8x5,6mm од 10CrMo9 10 |
| Димензије и материјал цеви | ø31,8x5mm; X10CrMoVNb9–1 (EN 10216–2, EN 10220) ø31,8x4,5mm; X10CrMoVNb9–1 (EN 10216–2, EN 10220) ø31,8x5,6mm; 14MoV6 3 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) ø31,8x5mm; 14MoV6 3 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) ø31,8x5,6mm; 10CrMo9 10 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) |
| Димензије и материјал улазне коморе | ø296x36mm; 15128.5, (ČSN425716.01, ČSN420251.63) |
| Маса улазне коморе | 9480kg |
| Димензије и материјал излазне коморе | ø324x46mm; 17134.5, (ČSN425750.11, ČSN420252.66) |
| Маса излазне коморе | 11350kg |

Оригинални цртежи произвођача котла:

| 0 KK 070495/c | VSTUPNE KOMORY PREHRIEVAČA VI |
| --- | --- |
| 0KK–070510/b/c | VYSTUPNE KOMORY PREHRIEV. VI |

Цртежи из ревитализације 2007. године:

| 171343–267201R | Superheater SH6 incl. SH2 – sheet 1 |
| --- | --- |
| 171343–267203R | Superheater SH6 incl. SH2 – sheet 3 |

### Међупрегрејач 2

Међупрегрејач 2 је конвективна грејна површина која је по току димних гасова иза прегрејача 6, а испред прегрејача 5 и смештен је између коте+60,61m, где се налази улазна комора и коте +56,5m, где се налази излазна комора.

Пара кроз цеви међупрегрејача 2 струји у смеру супротном од тока димних гасова.

Међупрегрејач 2 се састоји се од 60 паралелних цевних снопова са по 8 цеви у снопу.

Основне техничке карактеристике грејне површине:

| Прорачунски притисак | 49,5kp/cm2 (4,86N/mm2) |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 550°C за цеви ø51x4mm од 15121.5 574°C за цеви ø51x4mm од10CrMo9 10 589°C за цеви ø51x5mm од10CrMo9 10 |
| Димензије и материјал цеви | ø51x4mm; 15121.5 (ČSN 420251.63, ČSN 425716.01) ø51x4mm; 10CrMo9 10 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) ø51x5mm; 10CrMo9 10 (DIN 17175, TRD102, DIN 2448) |
| Димензије и материјал улазне коморе | ø610x25mm; 13CrMo4 – 5 (EN 10216–2) |
| Маса улазне коморе | 11440kg |
| Димензије и материјал излазне коморе | ø610x55mm; 10CrMo9–10 (EN 10216–2) |
| Маса излазне коморе | 20077kg |
| Димензије и материјал прелазног комада за везу излазне коморе са RB пароводом | ø610x55mm; X20CrMoV11–1 (EN 10222) |

Цртежи:

| 0KK 080 079/B | PRIHRIEVAČ PARY II |
| --- | --- |
| 0KK–080 075/А | VSTUPNA KOMORA PRIHRIEV. II |
| 0KK–080 076/А | VYSTUPNA KOMORA PRIHRIEV. II |

- СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА И ОПРЕМЕ

Обим услуга обухвата следеће:

- Израда Пројекта за извођење санације делова цевног система котла који су предмет замене из ове конкурсне документације, у складу са чланом 123. Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016).

- Израда Главног пројекта заштите од пожара у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015) и осталим важећим подзаконским актима који регулишу ову област.

- Израда Технологије демонтажно–монтажних услуга.

- Израда пројекта парног продувавања котла.

- Демонтажно–монтажне услуге на деловима цевног система котла који су предмет замене из ове конкурсне документације, у складу са тачкама 3.1–3.8 Техничке спецификације.

- Монтажа привремене инсталације за парно продувавање котла, учешће у поступку парног продувавања, демонтажа привремене инсталације по завршетку парног продувавања и враћање паровода у првобитно стање, у складу са тачком 3.2.9 Техничке спецификације.

- Израда Пројекта изведеног објекта у складу са чланом 124. Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016).

- Израда атестно–техничке документације демонтажно–монтажних услуга.

- Општи технички захтеви и обавезе

- Обавезе Извршиоца

- Општи захтеви

Извршилац је у обавези да, у оквиру услуга које су дефинисане овом конкурсном документацијом, а које се односе на парно продувавање котла и следеће делове цевног система котла:

- Економајзер 1

- Економајзер 2

- Прегрејач 1

- Прегрејач 2 (овесне цеви)

- Прегрејач 3

- Прегрејач 4

- Прегрејач 6

- Међупрегрејач 2

испуни следеће:

- Припреми план градилишта, предузме мере безбедности и обавести овлашћене Инспекторате о датуму почетка обављања услуга.

- Прибави неопходне сагласности и дозволе за регистрацију градилишта.

- Решењем одреди једно лице – Одговорног извођача радова у складу са чланом 151. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/2009, 81/2009–испр., 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Наручиоцу, уз решење, приложи фотокопију његове лиценце бр. 430 са потврдом о продужењу рока важности за текући период, издатом од стране Инжењерске коморе Србије.

- Најкасније15 дана након потписивања уговора, достави Наручиоцу План контроле квалитета за монтажне услуге и испитивање уграђене опреме. План контроле квалитета мора бити припремљен у складу са захтевима наведеним у EN 12952, ISO 9000, Директивом о опреми под притиском (PED 97/23/EC) и одговарајућим стандардима наведеним у овим документима. План контроле квалитета мора бити усаглашен са Наручиоцем најкасније 10 дана пре почетка демонтажно–монтажних услуга.

- Најкасније 30 дана пре почетка вршења демонтажних улуга, достави Пројекат за извођење санације делова цевног система котла који су предмет замене из ове конкурсне документације и Главни пројекат заштите од пожара – по 3 примерка у папирној верзији и по један примерак у електронској верзији.

- Најкасније 15 дана пре почетка вршења демонтажних улуга, достави Наручиоцу Технологију демонтажно–монтажних услуга са термин планом, на преглед и усаглашавање. Технологија демонтажно–монтажних услуга мора бити у складу са захтевима стандарда EN 12952 и ISO9001, као и осталим нормама и стандардима везаним са претходно наведеним – по 1 примерак у папирној и електронској верзији.

- Најкасније 15 дана пре почетка вршења демонтажних улуга, достави Наручиоцу предлог технологија заваривања за све врсте сучеоних заварених спојева на цевима које ће бити обухваћене обимом услуга. Након усаглашавања предложених технологија са Наручиоцем, Извршилац је у обавези да исте квалификује (pWPS) и изради спецификације технологија заваривања (WPS). Обавеза Извршиоца је обезбеђивање цеви за квалификације технологија заваривања и приступне пробе заваривача, у предвиђеним квалитетима и димензијама.

- Најкасније 15 дана пре почетка вршења демонтажних улуга, достави Наручиоцу Пројекат парног продувавања котла – по 1 примерак у папирној и електронској верзији.

- Спровођење прописаног поступка оцењивања усаглашености за опрему под притиском чија је монтажа дефинисана овом конкурсном документацијом, у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености (Сл. гласник РС бр. 36/09) и Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Сл. гласник РС“ број 87/11).

- Најкасније 15 дана од издавања Сертификата о преузимању, Наручиоцу достави Атестно–техничку документацију демонтажно–монтажних услуга, оверену од стране Именованог тела за оцењивање усаглашености са сертификатима Именованог тела о контролисању и Декларацијом о усаглашености – 3 примерка у папирној верзији и 1 примерак у електронској верзији.

- Најкасније 15 дана од издавања Сертификата о преузимању, Наручиоцу достави Пројекат изведеног објекта – 3 примерка у папирној верзији и 1 примерак у електронској верзији.

- Обезбеди елевационо–транспортна средства и опрему за привремено ослањање, као и њихово уклањање након завршетка монтаже.

- Обезбеди потребан број квалификованог особља за обављање демонтажно–монтажних услуга на деловима постројења који су предмет ове конкурсне документације.

- Строго поштује додељене трасе транспортних путева и сатница коришћења истих.

- Услуге замене делова постројења, који су предмет конкурсне документације, изведе благовремено и квалитетно, у складу са усаглашеним Планом контроле квалитета. Услуге на градилишту се могу изводити 24 сата/7 дана у недељи. Очекује се да ће Извршилац у потпуности искористити предности ове одредбе да би испоштовао рок реализације уговора.

- Достави Наручиоцу неопходна сведочанства и атесте који потврђују квалитет извршених услуга.

- Изврши поправке (или замену делова) о сопственом трошку,у што краћем року, било каквих оштећења везаних за послове које је извршио у оквиру свог обима услуга, и која су откривена у току монтаже, пуштања у рад и пробног рада.

- Замени све подесте и газишта оштећене током обављања демонтажно–монтажних услуга. Трошкови набавке газишта, демонтаже оштећених и монтаже нових падају на терет Извршиоца.

- Изврши припремне услуге на обезбеђењу свих привремених инсталација за обављање услуга и њихово уклањање по завршетку посла. Материјал за извођење привремених инсталација је обавеза Извршиоца.

- Обави сва неопходна геодетска мерења пре почетка демонтаже делова постројења и извештаје о извршеним мерењима достави Наручиоцу (коморе грејних површина, овесне цеви, носећа конструкција и остало). Такође, по завршетку монтаже, Извршилац је у обавези да обави завршна геодетска мерења (положаји комора, нагиби цеви и остало) и извештај о изведеном стању достави Наручиоцу.

- Уколико се укаже потреба за додатном обрадом крајева цеви због уклапања, без додатних трошкова за Наручиоца, изврши ове радове машинама за обраду крајева цеви, чак и у случајевима када су цеви испоручене са припремљеним крајевима за заваривање, према пројектној документацији.

- Обезбеди лабораторију, акредитовану код националног тела Републике Србије (АТС) према захтевима стандарда SPRS ISO/IEC 17025 за потребе испитивања заварених спојева методама без разарања.

- Изврши испитивања заварених спојева методама без разарања, у складу са усаглашеним Планом контроле квалитета, уз обавезно достављање извештаја у форми елабората.

Сва опрема за IBR методе мора бити атестирана код акредитоване установе. За опрему за радиографску контролу мора се обезбедити сигурно складиштење, контрола зрачења, као и потребна одобрења надлежних органа за рад са том врстом опреме.

Извршилац је у обавези да строго поштује прописане термине радиографских испитивања, уз додатно обезбеђење зона испитивања. Извршилац је обавезан да радиографска испитивања Наручиоцу најави најмање 24 сата раније.

- Представници Извршиоца и Наручиоца, у обавези су да заједнички изврше дефектажу делова цевног система котла који су предмет замене из ове конкурсне документације и усагласе обим услуга на основу извршене дефектаже. Извршилац је у обавези да писмени извештај о извршеној дефектажи, потписан од стране овлашћеног лица Извршиоца (Одговорног извођача радова), достави Наручиоцу најкасније 2 (два) дана након спроведене дефектаже.

- Изврши контролу и подешавање опруга на круни котла и резултате контроле и извештаје о подешавању достави Наручиоцу. Такође, обавеза Извршиоца је да изврши блокаду опруга на круни котла пре почетка демонтаже постојеће опреме, као и деблокаду опруга по завршетку монтаже нове опреме.

- Узме учешће у свим припремним активностим за хладну пробу котла, обезбеди присуство довољног број особља током хладне пробе котла и да изврши санацију евентуланих оштећења, откривених током хладне пробе котла у зонама одговорности Извршиоца, и извештај о извршеној хладној проби достави Наручиоцу. Извештај о санацији евентуалних оштећења откривених у току хладне пробе котла у зонама одговорности Извршиоца, треба да буде саставни део атестно–техничке документације.

- Узме учешће у припреми за пуштање у рад и активностима везаним за пробни рад, као и да оствари сарадњу са осталим Извршиоцима укљученим у пројекат.

- Обавеза Извршиоца је монтажа и демонтажа свих неопходних скела, подеста и платформи, као и уступање скела изван котла, Извршиоцима услуга демонтаже и монтаже изолације. Такође, уколико се укаже потреба, у случају преклапања зона одговорности са Извршиоцима по другим уговорима (уградња LNOx система и остало), обавеза Извршиоца по овом уговору је и делимична или потпуна демонтажа скела у поменутим зонама и њихова поновна монтажа по завршетку активности Извршиоца по другим уговорима. Динамика активности Извршиоца мора бити усклађена са динамиком активности других Извршилаца у зонама преклапања тако да се овакве ситуације избегну или сведу на најмању могућу меру. Приликом монтаже скела и привремених подеста, Извршилац мора да поштује прописе који важе у земљи Наручиоца (Р.Србији), и да за њих обезбеди одговарајуће пројекте.

- Монтажа непропусних преграда у котлу, испод сваке грејне површине, чији су делови предмет замене, а испод које ће се вршити услуге на нижим котама, како не би дошло до угрожавања безбедности приликом обављања услуга на нижим котама.

- Обезбеди превоз, смештај и исхрану за своје раднике.

- Обезбеди несметан приступ зонама пружања услуга надзорном органу Наручиоца при контроли услуга.

- Поседује све мерне уређаје и алате у циљу остваривања квалитетне замене предвиђеног дела за замену, односно успешно и квалитетно извршење потребних услуга.

- Поседује довољан број уређаја за термичку обраду, као и одговарајуће атесте за њих.

- Поседује потребну опрему за спуштање и подизање терета са важећом атестном документацијом.

- Обезбеди довољан број исправљача 220/24 V за обављање услуга на металним конструкцијама.

- Обезбеди сопствено осветљење за просторе где се обављају услуге.

- Поседује сву потребну механизацију (виљушкаре, дизалице и сл.) са важећом атестном документацијом, за успешно и квалитетно извршење дефинисаних услуга.

- Изврши транспорт делова предвиђених за замену из магацина до локације за монтажу истих.

- Изврши транспорт демонтираних делова до локације у оквиру круга ТЕНТ А, коју одреди Наручилац.

- Сачини детаљан и актуелизован термин–план обављања услуга.

- Води Књигу инспекције и Грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).

- Одржава зону радова у чистом и безбедном стању.

- Поседује пластичне или платнене џакове на локацији рада у које ће одлагати неметални отпад и да исти свакодневно уклања.

- Обезбеди све неопходно потребне дозволе за обављање услуга усаглашених са законом о безбедности на раду, који важи у земљи Наручиоца.

- Примењује безбедоносне мере заштите на раду, сагласно прописима о заштити на раду, противпожарној заштити и друго, а у складу са прописима који важе у земљи Наручиоца и интерним актима Наручиоца.

- Обезбеди додатну опрему како би се осигурали услови безбедности на градилишту, као и додатно особље или општу заштиту по потреби.

- Изврши осигурање особља за обављање услуга, као и обуку својих запослених у вези мера безбедности и заштите на раду.

- Захтеви везани за демонтажно–монтажне услуге

- Извршилац је у обавези да изврши демонтажу, односно монтажу делова, уз примену усаглашених технологија монтаже и заваривања. Горе наведено, као и сва спроведена испитивања заварених спојева без разарања, морају бити извршена у складу са важећим српским и европским нормама и стандардима, односно:

- SRPS ISO 9001

- SRPS EN ISO 3452–1

- SRPS EN ISO 17640

- SRPS EN ISO 17638

- SRPS EN ISO 17636-1

- SRPS EN ISO 17637

- SRPS ISO/IEC 17025

- SRPS EN ISO 5817

- SRPS EN ISO 9712

- SRPS EN 12952

- SRPS EN ISO 14731

- SRPS EN ISO 15614–1

- SRPS EN ISO 3834

- SRPS EN ISO 9606–1

- SRPS EN ISO 23278

- SRPS EN ISO 23277

- SRPS EN 12517–1

- SRPS EN ISO 11666

- VGB R501H

- Извршилац је у обавези да пре уградње цеви изврши евентуално чишћење цеви од било каквих нечистоћа (прашине, местимичне корозије,…)

- Извршилац је у обавези да усмено обавести Наручиоца о резултатима испитивања заварених спојева у року од 12 сати, а затим и поднесе писмени извештај о томе, што ће бити детаљно дефинисано у “Плану контроле квалитета”.

- Извршилац је у обавези да обезбеди сав потребан потрошни материјал (брусне плоче, електроде и жице за заваривање, техничке гасове…), неопходан за успешно и квалитетно обављање услуга, које су предмет ове конкурсне документације. Додатни материјал за заваривање (електроде и жице за заваривање), мора бити одобрен од стране Наручиоца.

- Извршилац је у обавези да изврши све поправке на завареним спојевима на којима су контролом установљене грешке или замени одговарајући део у случају да се не може обавити поправка.

- Извршилац је у обавези да изврши поправку оштећене позиције опреме и надокнади евентуално изгубљене позиције за које је задужен према свом обиму посла.

- Извршилац је у обавези да изврши потребну дораду у зонама где његове првобитне активности имају недостатака.

- Сав отпад, Извршилац је у обавези да одложи на за то предвиђено место, које ће дефинисати Наручилац. По завршетку обављања услуга, зона у којој су вршене услуге мора бити очишћена.

- Извршилац мора да обави активности везане за припрему пуштања у рад и активности везане за пробни рад.

- Извршилац својим активностима не сме да омета и успорава активности Извршиоца по другим уговорима (уградња LNOx система и остало) који раде у истим зонама. У случају да се активности других Извршиоца одвијају у истим зонама, Извршилац по овом уговору мора да усклади динамику и завршетак својих активности са Извршиоцима по другим уговорима.

- Обавезе Наручиоца

- Представници Наручиоца су у обавези су да заједно са представницима Извршиоца изврше дефектажу делова цевног система котла који су предмет замене из ове конкурсне документације.

- Наручилац је у обавези да обезбеди довољно простора за смештај контејнера Извршиоца.

- Наручилац је у обавези да обезбеди довољан број прикључака за електричну енергију, како би Извршилац био у могућности да неометано обавља услуге.

- Наручилац је у обавези да изврши демонтажу изолације котла у зонама предвиђеним за обављање услуга, а по завршетку обављања услуга и монтажу исте.

- Наручилац је у обавези да пре почетка обављања услуга демонтаже и монтаже, обави прање и чишћење унутрашњости котла.

- Наручилац је у обавези да очисти котларницу пре започињања обављања услуга.

- Надзор над обављањем услуга

- Надзор над обављањем услуга и над квалитетом пружених услуга, биће вршени од стране Инжењера кога именује Наручилац у складу са чланом 153 Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/2009, 81/2009–испр., 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) и чланови тима који ће решењем бити именовани од стране Наручиоца.

- Уколико квалитет пружених услуга од стране Извршиоца није задовољавајући, Наручилац има право да прекине обављање услуга и затражи од Извршиоца да усклади ниво квалитета услуга са усаглашеним Планом контроле квалитета.

- Наручилац има право да умањи износ наведен у фактури за настале пропусте током обављања услуга, након ревизије евентуалне жалбе.

- Демонтажно–монтажне услуге

Извршилац је у обавези да изврши демонтажно–монтажне услуге, у складу са Технологијом демонтажно–монтажних услуга, на следећим деловима котловског постројења:

- Економајзер 1

- Економајзер 2

- Прегрејач 1

- Прегрејач 2

- Прегрејач 3

- Прегрејач 4

- Прегрејач 6

- Међупрегрејач 2

- Главне пароводне линије – RA, RB и RC (парно продувавање котла)

### Економајзер 1

Границе које се односе на извршење услуга за овај део котловског постројења:

- коте од цца 77,5m до цца 86,5m, уз предњи зид котла

Опште техничке карактеристике Економајзера 1, наведене су у тачки 2. овог документа.

### Веза са другим услугама (interface)

Предвиђене везе са другим врстама услуга, а у склопу комплетирања (заокруживања) укупног посла ради довођења предметног дела котловског постројења у потпуно функционално стање су:

- МРУ – Сва мерно–регулациона опрема, биће испоручена и уграђена од стране другог Извршиоца, по другом уговору, али се од Извршиоца у оквиру ове конкурсне документације очекује сарадња и пружање помоћи,уколико се укаже потреба за тим, током монтаже, као и током пријемне контроле, Извршиоцу по уговору за МРУ

- Демонтажно–монтажне услуге на имплементацији система за редукцију азотних оксида, по другом уговору

- Унутрашње и спољашње чишћење котла

- Демонтажно–монтажне услуге на прегрејачу 1 и економајзеру 2

- Демонтажно–монтажне услуге на конструкцији котла

- Демонтажно–монтажне услуге на изолацији и оплати котла

- Пробни погон

### Предвиђене услуге на Економајзеру 1

Извршилац је у обавези да изврши следеће услуге:

- Обезбеђење потребне опреме за подизање и спуштање терета, њихова монтажа, као и демонтажа и уклањање са градилишта по завршетку пружања услуга.

- Монтажа скела и привремених подеста у складу са „Обавезама Извршиоца” из тачке „Општи технички захтеви и обавезе”.

- Привремено ослањање свих елемената котла који могу изгубити ослонац због уклањања дела економајзера 1 и припадајућих комора, према усаглашеној технологији демонтажно–монтажних услуга, и демонтажа привремених ослонаца по завршетку пружања услуга. Материјал за ослонце је обавеза Извршиоца.

- Извршилац је у обавези да заједно са представницима Наручиоца, у зонама замене цевних елемената и комора економајзера 1, обави визуелену контролу економајзера 1, овесних цеви, носача цеви економајзера 1 и ослонаца комора. Визуелну контролу, у зонама са видљивим недостацима, уколико је неопходно, морају пратити испитивања методама без разарања. Извршилац је у обавези да извештај о извршеној контроли, достави Наручиоцу најкасније два дана од завршетка исте.

- Геодетска мерења пре почетка демонтаже опреме предвиђене за замену.

- Демонтажа постојећих комора (улазна и излазна) и цевних елемената на продорима кроз предњи зид котла који су предвиђени за замену и који су означени у графичкој документацији (цртеж 0KK–100 204/А/C), транспорт и одлагање демонтиране опреме на локацију одређену од стране Наручиоца.

- Монтажа нових комора (цртежи 0W–28306–0001 и 0W–28306–0003) укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање, припрему за заваривање и само заваривање. Обе коморе ће бити испоручене из по два дела, тако да ће на телу сваке коморе, на монтажи бити изведена по три заварена споја – у оси котла и на крајевима комора, на вези са гранама напојног вода (улазна комора) и на вези са гранама преструјног цевовода економајзер 1–економајзер 2 (излазна комора). Обавеза Извршиоца је одсецање вишка материјала на деловима комора са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и припрема крајева цеви за заваривање.

- Мерење тврдоће основних материјала пре заваривања у зонама свих заварених спојева који ће бити изведени на телима комора (гране напојног вода на спојевима са улазном комором, гране преструјног цевовода економајзер 1–економајзер 2 на вези са излазном комором и на самим коморама) у три тачке по обиму.

- Испитивања ивица за заваривање пенетрантима у зонама свих заварених спојева на телима комора, пре почетка заваривања.

- Заваривање цевовода одводњавања, одзрачних цевовода, цевовода за мерења и свега осталог што је било пресечено приликом демонтаже постојећих комора, укључујући одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима и припрему ивица за заваривање. Обим радиографских испитивања на овим завареним спојевима је 100%.

- Испитивања заварених спојева на телима комора методама без разарања:

- Испитивања тврдоће у три тачке по обиму за све зоне споја. Тврдоће морају да задовоље захтеве из норме VGB R508L за све зоне споја.

- Испитивања ултразвуком

- Испитивања магнетно–флуксним честицама или пенетрантима

Обим испитивања заварених спојева на телима комора је 100%.

- Нивелација комора на основу обављених геодетских мерења ради правилног уклапања цеви економајзера 1 и нивелација цеви економајзера 1 ради обезбеђивања пројектованог нагиба.

- Монтажа нових цевних елемената означених у графичкој документацији (цртеж 0KK–100 204/А/C), укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање цеви, припрему за заваривање, одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и након тога, припрему крајева цеви за заваривање, поправљање ослонаца у зони замене цевних елемената, нивелацију цевних снопова, заваривање итд. – 366 комада на продору кроз предњи зид котла према улазној комори и 366 комада на продору кроз предњи зид котла према излазној комори (укупно 1464 заварених спојева, цца 2,05t).

- Радиографска испитивања сучеоних заварених спојева на цевима економајзера 1 – минимално 20%.

- Монтажа лима на продорима цевних снопова кроз предњи зид котла према улазној комори – цца 10m2 (цртеж 0KK–100 204/А/C).

- Монтажа заштита од ерозије (122 комада) на цевима, према графичкој документацији (цртеж 0KK–100 204/А/C).

- Монтажа заптивних чаура (732 комада) на продорима цевних снопова економајзера 1 кроз предњи зид котла (цртеж 0KK–100 204/А/C), са израдом заптивних заварених спојева између цеви и заптивних чаура са унутрашње стране котла и обостраних заптивних заварених спојева између чаура и лима на продорима цевних снопова кроз предњи зид котла према улазној комори, односно мембранског лима на продорима цевних снопова кроз предњи зид котла према излазној комори. Заптивни заварени спој између цеви и заптивне чауре, радиће се искључиво након постављања цеви у монтажни положај и позиционирања чауре у односу на лим на продору цеви кроз предњи зид котла према улазној комори, односно мембрански лим на продору цеви кроз предњи зид котла према излазној комори.

- Замена оштећених и монтажа недостајућих носача цеви економајзера 1 у зони замене цевних елемената и монтажа граничника на њих.

- Монтажа свих осталих приварених и припадајућих елемената.

- Завршна геодетска мерења по завршетку монтаже опреме.

НАПОМЕНА:

- Наручилац у време састављања конкурсне документације не поседује потпуну техничку документацију опреме која је предмет замене. Понуђачи ће понуде саставити на основу цртежа из тачке 2.1.1 Техничке спецификације и цртежа нових комора економајзера 1 (0W–28306–0001 и 0W–28306–0003). Орјентационе границе испоруке опреме по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева, приказани су на цртежу 0KK–100 204/А/C из тачке 2.1.1 Техничке спецификације. Количине наведене у тексту изнад су информативног карактера. За састављање понуда, меродавне су орјентационе границе испоруке по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева.

Цртежи нових комора економајзера 1:

| 0W–28306–0001 | VSTUPNA KOMORA EKO 1 |
| --- | --- |
| 0W–28306–0003 | VYSTUPNA KOMORA EKO 1 |

Детаљна листа опреме предвиђене за монтажу је дата у делу „Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац” (тачка 3.2.1.3).

### Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац

Извршилац ће добити на располагање следећу опрему и делове:

| Назив | Мера | Количина |
| --- | --- | --- |
| Економајзер 1 |
| Цевни елементи економајзера 1 | t | цца 2,05 |
| Улазна комора економајзера 1 | кпл. | 1 |
| Излазна комора економајзера 1 | кпл. | 1 |
| Заштите од ерозије са повезним елементима | ком. | 122 |
| Чауре на продорима цевних снопова кроз предњи зид котла | ком. | 732 |
| Лим на продорима цевних снопова кроз предњи зид котла према улазној комори | m2 | цца 10 |
| Остали приварени и припадајући елементи | кпл. | 1 |

### Економајзер 2

Границе које се односе на извршење услуга за овај део котловског постројења:

- коте од цца 73,00m до цца 78,00m, уз предњи и задњи зид котла

Опште техничке карактеристике Економајзера 2, наведене су у тачки 2. овог документа.

#### Веза са другим услугама (interface)

Предвиђене везе са другим врстама услуга, а у склопу комплетирања (заокруживања) укупног посла ради довођења предметног дела котловског постројења у потпуно функционално стање су:

- МРУ – Сва мерно–регулациона опрема, биће испоручена и уграђена од стране другог Извршиоца, по другом уговору, али се од Извршиоца у оквиру ове конкурсне документације очекује сарадња и пружање помоћи,уколико се укаже потреба за тим, током монтаже, као и током пријемне контроле, Извршиоцу по уговору за МРУ

- Демонтажно–монтажне услуге на имплементацији система за редукцију азотних оксида, по другом уговору

- Унутрашње и спољашње чишћење котла

- Демонтажно–монтажне услуге на прегрејачима 1 и 3 и економајзеру 1

- Демонтажно–монтажне услуге на конструкцији котла

- Демонтажно–монтажне услуге на изолацији и оплати котла

- Пробни погон

#### Предвиђене услуге на Економајзеру 2

Извршилац је у обавези да изврши следеће услуге:

- Обезбеђење потребне опреме за подизање и спуштање терета, њихова монтажа, као и демонтажа и уклањање са градилишта по завршетку пружања услуга.

- Монтажа скела и привремених подеста у складу са „Обавезама Извршиоца” из тачке „Општи технички захтеви и обавезе”.

- Привремено ослањање свих елемената котла који могу изгубити ослонац због уклањања дела економајзера 1 и припадајућих комора, према усаглашеној технологији демонтажно–монтажних услуга, и демонтажа привремених ослонаца по завршетку пружања услуга. Материјал за ослонце је обавеза Извршиоца.

- Извршилац је у обавези да заједно са представницима Наручиоца, у зонама замене цевних елемената и комора економајзера 2, обави визуелену контролу економајзера 2, овесних цеви, носача цеви економајзера 2 и ослонаца комора. Визуелну контролу, у зонама са видљивим недостацима, уколико је неопходно, морају пратити испитивања методама без разарања. Извршилац је у обавези да извештај о извршеној контроли, достави Наручиоцу најкасније два дана од завршетка исте.

- Геодетска мерења пре почетка демонтаже опреме предвиђене за замену.

- Демонтажа постојећих комора (улазна и излазна) са припадајућим овешењима и цевних елемената на продорима кроз предњи и задњи зид котла који су предвиђени за замену и који су означени у графичкој документацији (цртеж 0KK–100 205/А), транспорт и одлагање демонтиране опреме на локацију одређену од стране Наручиоца.

- Монтажа нових комора (цртежи 1KK–100398 и 1KK–100399) укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање, припрему за заваривање и само заваривање. Обе коморе ће бити испоручене из по два дела, тако да ће на телу сваке коморе, на монтажи бити изведена по три заварена споја – у оси котла и на крајевима комора, на вези са гранама преструјног цевовода економајзер 1–економајзер 2 (улазна комора) и на вези са гранама преструјног цевовода економајзер 2–испаривач (излазна комора). Обавеза Извршиоца је одсецање вишка материјала на деловима комора са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и припрема крајева цеви за заваривање.

- Мерење тврдоће основних материјала пре заваривања у зонама свих заварених спојева који ће бити изведени на телима комора (гране преструјног цевовода економајзер 1–економајзер 2 на спојевима са улазном комором, гране преструјног цевовода економајзер 2–испаривач на вези са излазном комором и на самим коморама) у три тачке по обиму.

- Испитивања ивица за заваривање пенетрантима у зонама свих заварених спојева на телима комора, пре почетка заваривања.

- Заваривање цевовода одводњавања, одзрачних цевовода, цевовода за мерења и свега осталог што је било пресечено приликом демонтаже постојећих комора, укључујући одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима и припрему ивица за заваривање. Обим радиографских испитивања на овим завареним спојевима је 100%.

- Испитивања заварених спојева на телима комора методама без разарања:

- Испитивања тврдоће у три тачке по обиму за све зоне споја. Тврдоће морају да задовоље захтеве из норме VGB R508L за све зоне споја.

- Испитивања ултразвуком

- Испитивања магнетно–флуксним честицама или пенетрантима

Обим испитивања заварених спојева на телима комора је 100%.

- Монтажа нових овешења улазне и излазне коморе и преправка и/или ојачање челичне конструкције уколико то буде предвиђено пројектом произвођача комора.

- Нивелација комора на основу обављених геодетских мерења ради правилног уклапања цеви економајзера 2 и нивелација цеви економајзера 2 ради обезбеђивања пројектованог нагиба.

- Монтажа нових цевних елемената означених у графичкој документацији (цртеж 0KK–100 205/А), укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање цеви, припрему за заваривање, одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и након тога, припрему крајева цеви за заваривање, поправљање ослонаца у зони замене цевних елемената, нивелацију цевних снопова, заваривање итд. – 732 комада на продору кроз задњи зид котла према улазној комори и 732 комада на продору кроз предњи зид котла према излазној комори (укупно 2928 заварених спојева, цца 4,7t).

- Радиографска испитивања сучеоних заварених спојева на цевима економајзера 2 – минимално 20%.

- Монтажа заштита од ерозије (122 комада) на цевима, према графичкој документацији (цртеж 0KK–100 205/А).

- Монтажа заптивних чаура (1464 комада) на продорима цевних снопова економајзера 2 кроз предњи и задњи зид котла (цртеж 0KK–100 205/А), са израдом заптивних заварених спојева између цеви и заптивних чаура са унутрашње стране котла и обостраних заптивних заварених спојева између чаура и мембранских лимова на продорима цевних снопова кроз задњи и предњи зид котла према улазној и излазној комори. Заптивни заварени спој између цеви и заптивне чауре, радиће се искључиво након постављања цеви у монтажни положај и позиционирања чауре у односу на мембрански лим.

- Замена оштећених и монтажа недостајућих држача цеви економајзера 2 у зони замене цевних елемената и монтажа граничника на њих.

- Монтажа свих осталих приварених и припадајућих елемената.

- Завршна геодетска мерења по завршетку монтаже опреме.

НАПОМЕНА:

- Наручилац у време састављања конкурсне документације не поседује техничку документацију опреме која је предмет замене. Понуђачи ће понуде саставити на основу цртежа из тачке 2.1.2 Техничке спецификације. Орјентационе границе испоруке опреме по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева, приказани су на цртежу 0KK–100 205/А из тачке 2.1.2 Техничке спецификације. Количине наведене у тексту изнад су информативног карактера. За састављање понуда, меродавне су орјентационе границе испоруке по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева.

Детаљна листа опреме предвиђене за монтажу је дата у делу „Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац” (тачка 3.2.2.3).

#### Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац

Извршилац ће добити на располагање следећу опрему и делове:

| Назив | Мера | Количина |
| --- | --- | --- |
| Економајзер 2 |
| Цевни елементи економајзера 2 | t | цца 4,7 |
| Улазна комора економајзера 2 са овешењима и елементима за преправку и/или ојачање челичне конструкције | кпл. | 1 |
| Излазна комора економајзера 2 са овешењима и елементима за преправку и/или ојачање челичне конструкције | кпл. | 1 |
| Заштите од ерозије са повезним елементима | ком. | 122 |
| Чауре на продорима цевних снопова кроз предњи и задњи зид котла | ком. | 1464 |
| Остали приварени и припадајући елементи | кпл. | 1 |

### Прегрејач 1

Границе које се односе на извршење услуга за овај део котловског постројења:

- Прегрејач 1 у следећим зонама:

- Од коте цца +47,78m до коте цца +56,8m, сва четири зида котла

- Од коте цца +56,8m до коте цца +60m, задњи зид котла, зона продора цевних снопова међупрегрејача 2 према улазној и излазној комори

- Од коте цца +66,5m до коте цца +68,5m, предњи зид котла, зона продора цевних снопова прегрејача 3 према улазној и излазној комори

- Од коте цца +71,5m до коте цца +73,5m, предњи зид котла, зона продора цевних снопова прегрејача 3 према преструјној комори

- Од коте цца +73m до коте цца +74m, задњи зид котла, зона продора цевних снопова економајзера 2 према улазној комори

- Од коте цца +76,5m до коте цца +78,5m, предњи зид котла, зона продора цевних снопова економајзера 1 и економајзера 2 према излазним коморама

Опште техничке карактеристике прегрејача 1, наведене су у тачки 2. овог документа.

### Веза са другим радовима (interface)

Предвиђене везе са другим врстама услуга, а у склопу комплетирања (заокруживања) укупног посла ради довођења предметног дела котловског постројења у потпуно функционално стање су:

- МРУ – Сва мерно–регулациона опрема, биће испоручена и уграђена од стране другог Извршиоца, по другом уговору, али се од Извршиоца у оквиру ове конкурсне документације очекује сарадња и пружање помоћи,уколико се укаже потреба за тим, током монтаже, као и током пријемне контроле, Извршиоцу по уговору за МРУ

- Демонтажно–монтажне услуге на имплементацији система за редукцију азотних оксида, по другом уговору

- Унутрашње и спољашње чишћење котла

- Демонтажно–монтажне услуге на економајзерима 1 и 2, прегрејачима 2, 3, 4 и 6 и међупрегрејачу 2

- Демонтажно–монтажне услуге на конструкцији котла

- Демонтажно–монтажне услуге на изолацији и оплати котла

- Пробни погон

### Предвиђене услуге на Прегрејачу 1

Извршилац је у обавези да изврши следеће услуге:

- Обезбеђење потребне опреме за подизање и спуштање терета, њихова монтажа, као и демонтажа и уклањање са градилишта по завршетку пружања услуга.

- Монтажа скела и привремених подеста у складу са „Обавезама Извршиоца” из тачке „Општи технички захтеви и обавезе”.

- Привремено ослањање свих елемената котла који могу изгубити ослонац због уклањања дела прегрејача 1, према усаглашеној технологији демонтажно– монтажних услуга, и демонтажа привремених ослонаца по завршетку пружања услуга. Материјал за ослонце је обавеза Извршиоца.

- Извршилац је у обавези да заједно са представницима Наручиоца, у зонама замене делова прегрејача 1, обави визуелену контролу прегрејача 1, хладних и топлих бандажа (укључујући угаоне везе) и ослонаца улазних комора. Визуелну контролу, у зонама са видљивим недостацима, уколико је неопходно, морају пратити испитивања методама без разарања. Извршилац је у обавези да извештај о извршеној контроли, достави Наручиоцу најкасније два дана од завршетка исте.

- Сва неопходна геодетска мерења пре почетка демонтаже опреме предвиђене за замену, укључујући и улазне коморе прегрејача 1.

- Демонтажа цевних панела прегрејача 1 у зонама наведеним у тачки 3.2.3, према графичкој документацији (цртежи 0KK 070 467, 0KK 070 476/A, 0KK 070 483/B, 0KK 070 492/B, 0KK–070 470/f и 0KK–070 471/d), транспорт и одлагање демонтиране опреме на локацију одређену од стране Наручиоца.

- Монтажа нових цевних панела означених у графичкој документацији наведеној у претходној ставци, укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локација монтаже, нивелација панела, позиционирање панела у односу на цевне снопове конвективних грејних површина, позиционирање цеви, припрему за заваривање, одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и након тога, припрему крајева цеви за заваривање, заваривање итд. Замена делова прегрејача 1 ће се обављати на више различитих локација:

- Од коте цца +47,78m до коте цца +56,8m, сва четири зида котла. У овој зони, осим замене цевних панела, у обим услуга спада и заваривање цевних кавеза и припадајућих кутија (на пример на продорима дувача гара, ревизионим отворима, котловским вратима итд.), замена свих угаоних веза које припадају овој зони, замена топлих бандажа и свих елемената за везу са хладним бандажима и заваривање свих осталих елемената на цевне панеле који из монтажних разлога неће моћи да буду заварени у току процеса производње панела. Због велике висине панела, осим линија заваривања на котама цца +47,78m и цца +56,8m, на средини висине, на месту где је то погодно, планирана је још по једна хоризонтална линија заваривања на сваком зиду. Панели ће у горњој зони, на коти цца +56,8m, бити испоручени са завареним „Y“ комадима, а у доњој зони, на коти цца +47,78m, са завареним кованим коленима (позиција 14 на цртежима 171343–242204R, 171343–243230R, 171343–244204R и 171343–245230R), за везу са цевним наставцима на улазним коморама прегрејача 1. У обим услуга спада припрема за заваривање и заваривање равних цевних елемената, дужина цца 500mm за повезивање наведених кованих колена са цевним наставцима на улазним коморама. На хоризонталној линији заваривања која ће бити приближно на средини распона између горње и доње линије заваривања, са једне стране ће бити предвиђени монтажни додаци дужине 50mm. Обавеза извршиоца је одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и након тога, припрему крајева цеви за заваривање. Обавеза извршиоца је демонтажа свих котловских врата и ревизионих отвора у овој зони и њихова поновна монтажа по завршетку монтаже цевних панела прегрејача 1 и припадајућих цевних кавеза.

- На свим осталим локацијама наведеним у тачки 3.2.3, обим услуга обухвата замену цевних панела. Уколико нови панели улазе у зону бандажа, обавеза Извршиоца је демонтажа елемената бандажа са старих панела, монтажу истих или нових на нове панеле и повезивање са хладним бандажима. Обавеза извршиоца је одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и након тога, припрему крајева цеви за заваривање.

- Орјентациона ширина панела, за све зоне ће бити око 500mm, што значи да ће у зонама са кораком између цеви прегрејача 1 од 120mm у панелу бити 4 – 5 цеви, у зони са кораком између цеви прегрејача 1 од 80mm 6 – 7 цеви и у зони са кораком између цеви прегрејача 1 од 40mm 12 – 13 цеви.

- Радиографска испитивања сучеоних заварених спојева на цевима прегрејача 1 – минимално 20%.

- Монтажа свих осталих приварених и припадајућих елемената.

- Завршна геодетска мерења по завршетку монтаже опреме.

НАПОМЕНА:

- Наручилац у време састављања конкурсне документације не поседује техничку документацију опреме која је предмет замене. Понуђачи ће понуде саставити на основу цртежа из тачке 2.1.3 Техничке спецификације. Орјентационе границе испоруке опреме по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева, приказани су на цртежима 0KK 070 467, 0KK 070 476, 0KK 070 483/B, 0KK 070 492/B, 0KK 070 470/f и 0KK–070 471/d из тачке 2.1.3 Техничке спецификације.

Детаљна листа опреме предвиђене за монтажу је дата у делу „Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац” (ст. 3.2.3.3).

### Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац

Извршилац ће добити на располагање следећу опрему и делове:

| Назив | Мера | Количина |
| --- | --- | --- |
| Прегрејач 1 |
| Цевни панели прегрејача 1 од коте цца +47,78m до коте цца +56,8m, цевни кавези, елементи угаоних веза, топли бандажи са елементима за повезивање са хладним бандажима и сви остали елементи који ће се заваривати на монтажи за цевне панеле | кпл. | 1 |
| Цевни панели прегрејача 1 на продорима цевних снопова економајзера 1 и 2, прегрејача 3 и међупрегрејача 2 кроз предњи и задњи зид котла | кпл. | 1 |
| Везе топлих и хладних бандажа | Према потреби |
| Остали приварени и припадајући елементи | кпл. | 1 |

### Прегрејач 2

Границе које се односе на извршење услуга за овај део котловског постројења:

- од коте цца +48,7m до коте цца +56,82m, од улазних комора до простора између прегрејача 6 и међупрегрејача 2

- опруге на круни котла, кота 103m.

Опште техничке карактеристике прегрејача 2, наведене су у тачки 2. овог документа.

### Веза са другим услугама (interface)

Предвиђене везе са другим врстама услуга, а у склопу комплетирања (заокруживања) укупног посла ради довођења предметног дела котловског постројења у потпуно функционално стање су:

- МРУ – Сва мерно–регулациона опрема, биће испоручена и уграђена од стране другог Извршиоца, по другом уговору, али се од Извршиоца у оквиру ове конкурсне документације очекује сарадња и пружање помоћи,уколико се укаже потреба за тим, током монтаже, као и током пријемне контроле, Извршиоцу по уговору за МРУ

- Демонтажно–монтажне услуге на имплементацији система за редукцију азотних оксида, по другом уговору

- Унутрашње и спољашње чишћење котла

- Демонтажно–монтажне услуге на прегрејачима 1, 4 и 6 и међупрегрејачу 2

- Демонтажно–монтажне услуге на конструкцији котла

- Демонтажно–монтажне услуге на изолацији и оплати котла

- Пробни погон

### Предвиђене услуге на Прегрејачу 2

Извршилац је у обавези да изврши следеће услуге:

- Обезбеђење потребне опреме за подизање и спуштање терета, њихова монтажа, као и демонтажа и уклањање са градилишта по завршетку пружања услуга.

- Монтажа скела и привремених подеста у складу са „Обавезама Извршиоца” из тачке „Општи технички захтеви и обавезе”.

- Привремено ослањање свих елемената котла који могу изгубити ослонац због уклањања дела прегрејача 2, према усаглашеној технологији демонтажно– монтажних услуга, и демонтажа привремених ослонаца по завршетку пружања услуга. Материјал за ослонце је обавеза Извршиоца.

- Извршилац је у обавези да заједно са представницима Наручиоца, у зонама замене дела прегрејача 2, обави визуелену контролу прегрејача 2 и ослонаца улазних комора. Визуелну контролу, у зонама са видљивим недостацима, уколико је неопходно, морају пратити испитивања методама без разарања. Извршилац је у обавези да извештај о извршеној контроли, достави Наручиоцу најкасније два дана од завршетка исте.

- Сва неопходна геодетска мерења пре почетка демонтаже опреме предвиђене за замену, укључујући и улазне коморе прегрејача 2.

- Демонтажа дела прегрејача 2 означеног у графичкој документацији (цртеж 0KK–070 627), транспорт и одлагање демонтиране опреме на локацију одређену од стране Наручиоца.

- Монтажа нових цевних елемената прегрејача 2 означених у графичкој документацији (цртеж 0KK–070 627) у складу са технологијом демонтажно–монтажних услуга, укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање цеви, припрему за заваривање, одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и након тога, припрему крајева цеви за заваривање, заваривање итд. Количина цевних елемената прегрејача 2 за замену – цца 15t.

Цевни елементи прегрејача 2 ће бити испоручени груписане у три целине:

- зона од цевних наставака на улазним коморама до простора испод прегрејача 4 (са продорима кроз предњи и задњи зид котла)

- зона прегрејача 4

- зона прегрејача 6

Број линија заварених спојева ће бити 5 – 2 линије уз улазну и излазну комору (укупно 305 заварених спојева), 1 линија у зони испод прегрејача 4 (305 заварених спојева), 1 линија у зони између прегрејача 4 и прегрејача 6 (305 заварених спојева) и једна линија између прегрејача 6 и међупрегрејача 2 (305 заварених спојева). Осим наведеног, етажирани делови цевних елемената прегрејача 2 у зонама прегрејача 4 и 6, биће испоручени засебно тако да ће се и они заваривати на монтажи (цца 155 етажираних елемената у зони прегрејача 4 и цца 160 етажираних елемената у зони прегрејача 6 и исти број нових заварених спојева, пошто горњи спојеви припадају већ поменутим линијама заваривања). Због могућих одступања на лицу места, на свакој линији заварених спојева, са једне стране ће бити предвиђени монтажни додаци.

- Радиографска испитивања сучеоних заварених спојева на цевима прегрејача 2 – минимално 20%.

- Монтажа заптивних чаура (305 комада) на продорима цевних снопова прегрејача 2 кроз заптивне кутије на предњем и задњем зиду котла, са израдом заптивних заварених спојева између цеви и заптивних чаура са унутрашње стране заптивне кутије и обостраних заптивних заварених спојева између чаура и и поклопаца на заптивним кутијама. Заптивни заварени спој између цеви и заптивне чауре, радиће се искључиво након постављања цеви у монтажни положај и позиционирања чауре у односу на заптивну кутију. У обим услуга Извршиоца спада и заваривање поклопаца заптивних кутија.

- Монтажа елемената за повезивање цеви прегрејача 2 у хоризонталном (зона испод прегрејача 4) и вертикалном делу (зоне прегрејача 4 и 6).

- Монтажа свих осталих приварених и припадајућих елемената.

- Контрола и подешавање опруга на круни (врху) котла. Извршилац је у обавези да резултате контроле и подешавања опруга достави Наручиоцу.

- Завршна геодетска мерења по завршетку монтаже опреме.

НАПОМЕНА:

- Наручилац у време састављања конкурсне документације не поседује техничку документацију опреме која је предмет замене. Понуђачи ће понуде саставити на основу цртежа из тачке 2.1.4 Техничке спецификације. Орјентационе границе испоруке опреме по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева, приказани су на цртежу 0KK–070 627 из тачке 2.1.4 Техничке спецификације. Количине наведене у тексту изнад су информативног карактера. За састављање понуда, меродавне су орјентационе границе испоруке по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева.

Детаљна листа опреме предвиђене за монтажу је дата у делу „Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац ” (ст. 3.2.4.3).

### Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац

Извршилац ће добити на располагање следећу опрему и делове:

| Назив | Мера | Количина |
| --- | --- | --- |
| Прегрејач 2 |
| Цевни елементи прегрејача 2 | t | цца 15 |
| Елементи за међусобно повезивање цеви прегрејача 2 | кпл. | 1 |
| Остали приварени и припадајући елементи | кпл. | 1 |

### Прегрејач 3

Границе које се односе на извршење услуга за овај део котловског постројења:

- цца 67m до коте цца 73m

Опште техничке карактеристике прегрејача 3, наведене су у тачки 2. овог документа.

#### Веза са другим услугама (interface)

Предвиђене везе са другим врстама услуга, а у склопу комплетирања (заокруживања) укупног посла ради довођења предметног дела котловског постројења у потпуно функционално стање су:

- МРУ – Сва мерно–регулациона опрема, биће испоручена и уграђена од стране другог Извршиоца, по другом уговору, али се од Извршиоца у оквиру ове конкурсне документације очекује сарадња и пружање помоћи,уколико се укаже потреба за тим, током монтаже, као и током пријемне контроле, Извршиоцу по уговору за МРУ

- Демонтажно–монтажне услуге на имплементацији система за редукцију азотних оксида, по другом уговору

- Унутрашње и спољашње чишћење котла

- Демонтажно–монтажне услуге на прегрејачу 1 и економајзеру 2

- Демонтажно–монтажне услуге на конструкцији котла

- Демонтажно–монтажне услуге на изолацији и оплати котла

- Пробни погон

#### Предвиђене услуге на Прегрејачу 3

Извршилац је у обавези да изврши следеће услуге:

- Обезбеђење потребне опреме за подизање и спуштање терета, њихова монтажа, као и демонтажа и уклањање са градилишта по завршетку пружања услуга.

- Монтажа скела и привремених подеста у складу са „Обавезама Извршиоца” из тачке „Општи технички захтеви и обавезе”.

- Привремено ослањање свих елемената котла који могу изгубити ослонац због уклањања дела прегрејача 3, према усаглашеној технологији демонтажно–монтажних услуга, и демонтажа привремених ослонаца по завршетку пружања услуга. Материјал за ослонце је обавеза Извршиоца.

- Извршилац је у обавези да заједно са представницима Наручиоца, у зонама замене делова и комора прегрејача 3, обави визуелену контролу прегрејача 3, овесних цеви, носача цеви прегрејача 3 и ослонаца комора. Визуелну контролу, у зонама са видљивим недостацима, уколико је неопходно, морају пратити испитивања методама без разарања. Извршилац је у обавези да извештај о извршеној контроли, достави Наручиоцу најкасније два дана од завршетка исте.

- Сва неопходна геодетска мерења пре почетка демонтаже опреме предвиђене за замену, укључујући и коморе прегрејача 3.

- Демонтажа дела прегрејача 3 означеног у графичкој документацији (прилог цртежа 0KK–070 636/А), транспорт и одлагање демонтиране опреме на локацију одређену од стране Наручиоца.

- Монтажа нових цевних елемената означених у графичкој документацији (прилог цртежа 0KK–070 636/А), укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање цеви, припрему за заваривање, одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и након тога, припрему крајева цеви за заваривање, заваривање, поправљање ослонаца у зони замене цевних елемената, нивелацију цевних снопова итд. Количина цевних елемената прегрејача 3 за замену – цца 150t.

Планирани број линија заварених спојева је 7 и њихови орјентациони положаји су приказани у приложеној графичкој документацији (прилог цртежа 0KK–070 636/А).

- Радиографска испитивања сучеоних заварених спојева на цевима прегрејача 3 – минимално 20%.

- Монтажа заштита од ерозије (на 4 локације по 122 комада) на цевима, према графичкој документацији (прилог цртежа 0KK–070 636/А).

- Монтажа заптивних чаура (2928 комада) на продорима цевних снопова прегрејача 3 кроз предњи зид котла, са израдом заптивних заварених спојева између цеви и заптивних чаура са унутрашње стране котла и обостраних заптивних заварених спојева између чаура и мембранских лимова на продорима цевних снопова кроз предњи зид котла према улазној, излазној и преструјној комори. Заптивни заварени спој између цеви и заптивне чауре, радиће се искључиво након постављања цеви у монтажни положај и позиционирања чауре у односу на мембрански лим.

- Демонтажа старих и монтажа нових преструјних лимова са носачима и елементима за укљештење према графичкој документацији (детаљи K, H и R са цртежа 0KK–070 627)

- Замена оштећених и монтажа недостајућих носача цеви прегрејача 3 (цца 400 комада) у зони замене делова прегрејача 3.

- Демонтажа старих и монтажа нових граничника на носаче цеви у зони замене делова прегрејача 3. Демонтажа старих граничника поступком гасног резања, није дозвољена. Приликом демонтаже граничника са носача цеви, неопходно је уклонити цео граничник како би се обезбедила несметана монтажа нових, након постављања цеви прегрејача 3 на носаче.

- Монтажа свих осталих приварених и припадајућих елемената.

- Завршна геодетска мерења по завршетку монтаже опреме.

НАПОМЕНА:

- Наручилац у време састављања конкурсне документације не поседује техничку документацију опреме која је предмет замене. Понуђачи ће понуде саставити на основу цртежа из тачке 2.1.5 Техничке спецификације. Орјентационе границе испоруке опреме по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева, приказани су на цртежу „Прилог цртежа 0KK–070 636/А“ из тачке 2.1.5 Техничке спецификације. Количине наведене у тексту изнад су информативног карактера. За састављање понуда, меродавне су орјентационе границе испоруке по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева.

Детаљна листа опреме предвиђене за монтажу је дата у делу „Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац” (ст. 3.2.5.3).

#### Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац

Извршилац ће добити на располагање следећу опрему и делове:

| Назив | Мера | Количина |
| --- | --- | --- |
| Прегрејач 3 |
| Цевни елементи прегрејача 3 | t | цца 150 |
| Чауре за продор цеви кроз мембрански зид котла | ком. | 2928 |
| Заштите од ерозије | кпл. | 1 |
| Преструјни лимови са носачима и елементима за укљештење | кпл. | 1 |
| Граничници на носачима прегрејача 3 | кпл. | 1 |
| Носачи цеви прегрејача 3 | кпл. | 1 |
| Остали приварени и припадајући елементи | кпл. | 1 |

### Прегрејач 4

Границе које се односе на извршење услуга за овај део котловског постројења:

- од коте цца 49,5m до коте цца 53m, уз задњи зид котла

Опште техничке карактеристике прегрејача 4, наведене су у тачки 2. овог документа.

#### Веза са другим услугама (interface)

Предвиђене везе са другим врстама услуга, а у склопу комплетирања (заокруживања) укупног посла ради довођења предметног дела котловског постројења у потпуно функционално стање су:

- МРУ – Сва мерно–регулациона опрема, биће испоручена и уграђена од стране другог Извршиоца, по другом уговору, али се од Извршиоца у оквиру ове конкурсне документације очекује сарадња и пружање помоћи,уколико се укаже потреба за тим, током монтаже, као и током пријемне контроле, Извршиоцу по уговору за МРУ

- Демонтажно–монтажне услуге на имплементацији система за редукцију азотних оксида, по другом уговору

- Унутрашње и спољашње чишћење котла

- Демонтажно–монтажне услуге на прегрејачима 1, 2 и 6

- Демонтажно–монтажне услуге на конструкцији котла

- Демонтажно–монтажне услуге на изолацији и оплати котла

- Пробни погон

#### Предвиђене услуге на Прегрејачу 4

Извршилац је у обавези да изврши следеће услуге:

- Обезбеђење потребне опреме за подизање и спуштање терета, њихова монтажа, као и демонтажа и уклањање са градилишта по завршетку пружања услуга.

- Монтажа скела и привремених подеста у складу са „Обавезама Извршиоца” из тачке „Општи технички захтеви и обавезе”.

- Привремено ослањање свих елемената котла који могу изгубити ослонац због уклањања дела прегрејача 4, према усаглашеној технологији демонтажно–монтажних услуга, и демонтажа привремених ослонаца по завршетку пружања услуга. Материјал за ослонце је обавеза Извршиоца.

- Извршилац је у обавези да заједно са представницима Наручиоца, у зонама замене цевних елемената 4, обави визуелену контролу прегрејача 4, овесних цеви, носача цеви прегрејача 4 и ослонаца комора. Визуелну контролу, у зонама са видљивим недостацима, уколико је неопходно, морају пратити испитивања методама без разарања. Извршилац је у обавези да извештај о извршеној контроли, достави Наручиоцу најкасније два дана од завршетка исте.

- Сва неопходна геодетска мерења пре почетка демонтаже опреме предвиђене за замену, укључујући и коморе прегрејача 4.

- Демонтажа цевних елемената на продорима кроз задњи зид котла који су предвиђени за замену и који су означени у графичкој документацији (цртеж 171343–265200R), транспорт и одлагање демонтиране опреме на локацију одређену од стране Наручиоца.

- Монтажа нових цевних елемената означених у графичкој документацији (прилог цртеж 171343–265200R), укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање цеви, припрему за заваривање, одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и након тога, припрему крајева цеви за заваривање, заваривање,  поправљање ослонаца у зони замене цевних елемената, нивелацију цевних снопова итд. Количина цевних елемената прегрејача 4 за замену – цца 2,5t.

- Радиографска испитивања сучеоних заварених спојева на цевима прегрејача 4 – минимално 20%.

- Монтажа заптивних чаура (868 комада) на продорима цевних снопова прегрејача 4 кроз заптивне кутије на задњем зиду котла, са израдом заптивних заварених спојева између цеви и заптивних чаура са унутрашње стране заптивне кутије и обостраних заптивних заварених спојева између чаура и и поклопаца на заптивним кутијама. Заптивни заварени спој између цеви и заптивне чауре, радиће се искључиво након постављања цеви у монтажни положај и позиционирања чауре у односу на заптивну кутију. У обим услуга Извршиоца спада и заваривање поклопаца заптивних кутија.

- Монтажа свих осталих приварених и припадајућих елемената.

- Завршна геодетска мерења по завршетку монтаже опреме.

НАПОМЕНА:

- Наручилац у време састављања конкурсне документације не поседује техничку документацију опреме која је предмет замене. Понуђачи ће понуде саставити на основу цртежа из тачке 2.1.6 Техничке спецификације. Орјентационе границе испоруке опреме по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева, приказани су на цртежу 171343–265200R из тачке 2.1.6 Техничке спецификације. Количине наведене у тексту изнад су информативног карактера. За састављање понуда, меродавне су орјентационе границе испоруке по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева.

Детаљна листа опреме предвиђене за монтажу је дата у делу „Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац” (ст. 3.2.6.3).

#### Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац

Извршилац ће добити на располагање следећу опрему и делове:

| Назив | Мера | Количина |
| --- | --- | --- |
| Прегрејач 4 |  |  |
| Цевни елементи прегрејача 4 | t | цца 2,5 |
| Чауре за продор цеви кроз мембрански зид котла | ком. | 868 |
| Остали приварени и припадајући елементи | кпл. | 1 |

### Прегрејач 6

Границе које се односе на извршење услуга за овај део котловског постројења:

- од коте цца 52m до коте цца 57m, уз предњи зид котла

Опште техничке карактеристике прегрејача 6, наведене су у тачки 2. овог документа.

- Веза са другим услугама (interface)

Предвиђене везе са другим врстама услуга, а у склопу комплетирања (заокруживања) укупног посла ради довођења предметног дела котловског постројења у потпуно функционално стање су:

- МРУ – Сва мерно–регулациона опрема, биће испоручена и уграђена од стране другог Извршиоца, по другом уговору, али се од Извршиоца у оквиру ове конкурсне документације очекује сарадња и пружање помоћи,уколико се укаже потреба за тим, током монтаже, као и током пријемне контроле, Извршиоцу по уговору за МРУ

- Демонтажно–монтажне услуге на имплементацији система за редукцију азотних оксида, по другом уговору

- Унутрашње и спољашње чишћење котла

- Демонтажно–монтажне услуге на прегрејачима 1, 2 и 4 и међупрегрејачу 2

- Демонтажно–монтажне услуге на конструкцији котла

- Демонтажно–монтажне услуге на изолацији и оплати котла

- Пробни погон

- Предвиђене услуге на Прегрејачу 6

Извршилац је у обавези да изврши следеће услуге:

- Обезбеђење потребне опреме за подизање и спуштање терета, њихова монтажа, као и демонтажа и уклањање са градилишта по завршетку пружања услуга.

- Монтажа скела и привремених подеста у складу са „Обавезама Извршиоца” из тачке „Општи технички захтеви и обавезе”.

- Привремено ослањање свих елемената котла који могу изгубити ослонац због уклањања дела прегрејача 6 и припадајућих комора, према усаглашеној технологији демонтажно–монтажних услуга, и демонтажа привремених ослонаца по завршетку пружања услуга. Материјал за ослонце је обавеза Извршиоца.

- Извршилац је у обавези да заједно са представницима Наручиоца, у зонама замене цевних елемената и комора прегрејача 6, обави визуелену контролу прегрејача 6, овесних цеви, носача цеви прегрејача 6 и ослонаца комора. Визуелну контролу, у зонама са видљивим недостацима, уколико је неопходно, морају пратити испитивања методама без разарања. Извршилац је у обавези да извештај о извршеној контроли, достави Наручиоцу најкасније два дана од завршетка исте.

- Сва неопходна геодетска мерења пре почетка демонтаже опреме предвиђене за замену, укључујући и коморе прегрејача 6.

- Демонтажа постојећих комора (улазна и излазна) са припадајућим овешењима и цевних елемената на продорима кроз предњи зид котла који су предвиђени за замену и који су означени у графичкој документацији (цртеж 171343–267201R), транспорт и одлагање демонтиране опреме на локацију одређену од стране Наручиоца.

- Монтажа нових комора (цртежи 0 KK 070495/c и 0KK–070510/b/c) укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање, припрему за заваривање и само заваривање. Обе коморе ће бити испоручене из по два дела, тако да ће на телу сваке коморе, на монтажи бити изведена по два заварена споја – на крајевима делова комора, на вези са гранама преструјног паровода прегрејач 5–прегрејач 6 (улазна комора), односно са гранама RA паровода (излазна комора). Обавеза Извршиоца је одсецање вишка материјала на деловима комора са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и припрема крајева цеви за заваривање.

- Монтажа преткомора (28 комада на улазној и 28 комада на излазној комори), укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање, припрему за заваривање и само заваривање.

- Мерење тврдоће основних материјала пре заваривања, у три тачке по обиму, у зонама свих заварених спојева који ће бити изведени на телима комора (гране преструјног паровода прегрејач 5–прегрејач 6 на спојевима са улазном комором, гране RA паровода на спојевима са излазном комором и на самим коморама) и у зонама заварених спојева преткомора и цевних наставака на коморама за које ће се заваривати преткоморе.

- Испитивања ивица за заваривање пенетрантима у зонама свих заварених спојева на телима комора и на преткоморама, пре почетка заваривања.

- Заваривање цевовода одводњавања, одзрачних цевовода, цевовода за мерења и свега осталог што је било пресечено приликом демонтаже постојећих комора, укључујући одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима и припрему ивица за заваривање. Обим радиографских испитивања на овим завареним спојевима је 100%.

- Испитивања заварених спојева на телима комора и спојева преткомора са цевним наставцима на коморама методама без разарања:

- Испитивања тврдоће у три тачке по обиму за све зоне споја. Тврдоће морају да задовоље захтеве из норме VGB R508L за све зоне споја.

- Испитивања ултразвуком

- Испитивања магнетно–флуксним честицама или пенетрантима

Обим испитивања заварених спојева на телима комора и спојева преткомора са цевним наставцима на коморама је 100%.

- Монтажа нових овешења улазне и излазне коморе и преправка и/или ојачање челичне конструкције уколико то буде предвиђено пројектом произвођача комора.

- Нивелација комора на основу обављених геодетских мерења ради правилног уклапања цеви прегрејача 6 и нивелација цеви прегрејача 6 ради обезбеђивања пројектованог нагиба.

- Монтажа нових цевних елемената означених у графичкој документацији (цртеж 171343–267201R), укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање цеви, припрему за заваривање, одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и након тога, припрему крајева цеви за заваривање, заваривање, поправљање ослонаца у зони замене цевних елемената, нивелацију цевних снопова итд. Количина цевних елемената прегрејача 6 за замену – цца 3,8t.

- Радиографска испитивања сучеоних заварених спојева на цевима прегрејача 6:

- у делу према излазној комори (горња зона) – 100%

- у делу према улазној комори (доња зона) – минимално 20%

- Монтажа заптивних чаура (1450 комада) на продорима цевних снопова прегрејача 6 кроз заптивне кутије на предњем зиду котла, са израдом заптивних заварених спојева између цеви и заптивних чаура са унутрашње стране заптивне кутије и обостраних заптивних заварених спојева између чаура и поклопаца на заптивним кутијама. Заптивни заварени спој између цеви и заптивне чауре, радиће се искључиво након постављања цеви у монтажни положај и позиционирања чауре у односу на заптивну кутију. У обим услуга Извршиоца спада и заваривање поклопаца заптивних кутија.

- Монтажа свих осталих приварених и припадајућих елемената.

- Завршна геодетска мерења по завршетку монтаже опреме.

НАПОМЕНА:

- Наручилац у време састављања конкурсне документације не поседује техничку документацију опреме која је предмет замене. Понуђачи ће понуде саставити на основу цртежа из тачке 2.1.7 Техничке спецификације. Орјентационе границе испоруке опреме по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева, приказани су на цртежу 171343–267201R из тачке 2.1.7 Техничке спецификације. Количине наведене у тексту изнад су информативног карактера. За састављање понуда, меродавне су орјентационе границе испоруке по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева.

Детаљна листа опреме предвиђене за монтажу је дата у делу „Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац ” (ст. 3.2.7.3).

- Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац

Извршилац ће добити на располагање следећу опрему и делове:

| Назив | Мера | Количина |
| --- | --- | --- |
| Прегрејач 6 |
| Цевни елементи прегрејача 6 | t | цца 3,8 |
| Улазна комора прегрејача 6 са преткоморама, овешењима и елементима за преправку и/или ојачање челичне конструкције | кпл. | 1 |
| Излазна комора прегрејача 6 са преткоморама, овешењима и елементима за преправку и/или ојачање челичне конструкције | кпл. | 1 |
| Чауре за продор цеви кроз мембрански зид котла | ком. | 1450 |
| Остали приварени и припадајући елементи | кпл. | 1 |

### Међупрегрејач 2

Границе које се односе на извршење услуга за овај део котловског постројења:

- од коте цца 55m до коте цца 62m, уз задњи зид котла

Опште техничке карактеристике међупрегрејача 2, наведене су у тачки 2. овог документа.

#### Веза са другим услугама (interface)

Предвиђене везе са другим врстама услуга, а у склопу комплетирања (заокруживања) укупног посла ради довођења предметног дела котловског постројења у потпуно функционално стање су:

- МРУ – Сва мерно–регулациона опрема, биће испоручена и уграђена од стране другог Извршиоца, по другом уговору, али се од Извршиоца у оквиру ове конкурсне документације очекује сарадња и пружање помоћи,уколико се укаже потреба за тим, током монтаже, као и током пријемне контроле, Извршиоцу по уговору за МРУ

- Демонтажно–монтажне услуге на имплементацији система за редукцију азотних оксида, по другом уговору

- Унутрашње и спољашње чишћење котла

- Демонтажно–монтажне услуге на прегрејачима 1, 2 и 6

- Демонтажно–монтажне услуге на конструкцији котла

- Демонтажно–монтажне услуге на изолацији и оплати котла

- Пробни погон

#### Предвиђене услуге на Међупрегрејачу 2

Извршилац је у обавези да изврши следеће услуге:

- Обезбеђење потребне опреме за подизање и спуштање терета, њихова монтажа, као и демонтажа и уклањање са градилишта по завршетку пружања услуга.

- Монтажа скела и привремених подеста у складу са „Обавезама Извршиоца” из тачке „Општи технички захтеви и обавезе”.

- Привремено ослањање свих елемената котла који могу изгубити ослонац због уклањања дела међупрегрејача 2 и припадајућих комора, према усаглашеној технологији демонтажно–монтажних услуга, и демонтажа привремених ослонаца по завршетку пружања услуга. Материјал за ослонце је обавеза Извршиоца.

- Извршилац је у обавези да заједно са представницима Наручиоца, у зонама замене цевних елемената и комора међупрегрејача 2, обави визуелену контролу међупрегрејача 2, овесних цеви, носача цеви међупрегрејача 2 и ослонаца комора. Визуелну контролу, у зонама са видљивим недостацима, уколико је неопходно, морају пратити испитивања методама без разарања. Извршилац је у обавези да извештај о извршеној контроли, достави Наручиоцу најкасније два дана од завршетка исте.

- Сва неопходна геодетска мерења пре почетка демонтаже опреме предвиђене за замену, укључујући и коморе међупрегрејача 2.

- Демонтажа постојећих комора (улазна и излазна) са припадајућим овешењима и цевних елемената на продорима кроз предњи зид котла који су предвиђени за замену и који су означени у графичкој документацији (цртеж 0KK 080 079/B), транспорт и одлагање демонтиране опреме на локацију одређену од стране Наручиоца.

- Монтажа нових комора (цртежи 02–10/15.PZI.06.220.01.00.0.1 и 02–10/15.PZI.06.220.02.00.0.1) укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање, припрему за заваривање и само заваривање. Обе коморе ће бити испоручене из по два дела, тако да ће на телу сваке коморе, на монтажи бити изведена по два заварена споја – на крајевима делова комора, на вези са гранама преструјног паровода међупрегрејач 1–међупрегрејач 2 (улазна комора), односно са гранама RB паровода (излазна комора). Обавеза Извршиоца је одсецање вишка материјала на деловима комора са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и припрема крајева цеви за заваривање.

- Монтажа преткомора (30 комада на улазној и 30 комада на излазној комори), укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање, припрему за заваривање и само заваривање.

- Мерење тврдоће основних материјала пре заваривања, у три тачке по обиму, у зонама свих заварених спојева који ће бити изведени на телима комора (гране преструјног паровода међупрегрејач 1–међупрегрејач 2 на спојевима са улазном комором, гране RB паровода на спојевима са излазном комором и на самим коморама) и у зонама заварених спојева преткомора и цевних наставака на коморама за које ће се заваривати преткоморе.

- Испитивања ивица за заваривање пенетрантима у зонама свих заварених спојева на телима комора и на преткоморама, пре почетка заваривања.

- Заваривање цевовода одводњавања, одзрачних цевовода, цевовода за мерења и свега осталог што је било пресечено приликом демонтаже постојећих комора, укључујући одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима и припрему ивица за заваривање. Обим радиографских испитивања на овим завареним спојевима је 100%.

- Испитивања заварених спојева на телима комора и спојева преткомора са цевним наставцима на коморама методама без разарања:

- Испитивања тврдоће у три тачке по обиму за све зоне споја. Тврдоће морају да задовоље захтеве из норме VGB R508L за све зоне споја.

- Испитивања ултразвуком

- Испитивања магнетно–флуксним честицама или пенетрантима

Обим испитивања заварених спојева на телима комора и спојева преткомора са цевним наставцима на коморама је 100%.

- Монтажа нових овешења улазне и излазне коморе и преправка и/или ојачање челичне конструкције.

- Нивелација комора на основу обављених геодетских мерења ради правилног уклапања цеви међупрегрејача 2 и нивелација цеви међупрегрејача 2 ради обезбеђивања пројектованог нагиба.

- Монтажа нових цевних елемената означених у графичкој документацији (цртеж 0KK 080 079/B), укључујући хоризонтални и вертикални транспорт од магацина до локације монтаже, позиционирање цеви, припрему за заваривање, одсецање вишка материјала на деловима са монтажним додацима или у случају одступања стања на лицу места у односу на техничку документацију и након тога, припрему крајева цеви за заваривање, заваривање, поправљање ослонаца у зони замене цевних елемената, нивелацију цевних снопова итд. Количина цевних елемената међупрегрејача 2 за замену – цца 5,9t.

- Радиографска испитивања сучеоних заварених спојева на цевима међупрегрејача 2 – минимално 20%.

- Монтажа заптивних чаура (960 комада) на продорима цевних снопова међупрегрејача 2 кроз мембранске лимове на задњем зиду котла, са израдом заптивних заварених спојева између цеви и заптивних чаура са унутрашње стране заптивне кутије и обостраних заптивних заварених спојева између чаура и мембранских лимова. Заптивни заварени спој између цеви и заптивне чауре, радиће се искључиво након постављања цеви у монтажни положај и позиционирања чауре у односу на заптивну кутију.

- Монтажа свих осталих приварених и припадајућих елемената.

- Завршна геодетска мерења по завршетку монтаже опреме.

НАПОМЕНА:

- Наручилац у време састављања конкурсне документације не поседује потпуну техничку документацију опреме која је предмет замене. Понуђачи ће понуде саставити на основу цртежа из тачке 2.1.8 Техничке спецификације и цртежа нових комора међупрегрејача 2 (02–10/15.PZI.06.220.01.00.0.1 и 02–10/15.PZI.06.220.02.00.0.1). Орјентационе границе испоруке опреме по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева, приказани су на цртежу 0KK 080 079/B из тачке 2.1.8 Техничке спецификације. Количине наведене у тексту изнад су информативног карактера. За састављање понуда, меродавне су орјентационе границе испоруке по другим уговорима и орјентациони положаји линија монтажних заварених спојева.

Цртежи нових комора међупрегрејача 2:

| 02–10/15.PZI.06.220.01.00.0.1 | ULAZNA KOMORA MEĐUPREGREJAČA II |
| --- | --- |
| 02–10/15.PZI.06.220.02.00.0.1 | IZLAZNA KOMORA MEĐUPREGREJAČA II |

Детаљна листа опреме предвиђене за монтажу је дата у делу „Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац” (ст. 3.2.8.3).

#### Делови (опрема) коју обезбеђује Наручилац

Извршилац ће добити на располагање следећу опрему и делове:

| Назив | Мера | Количина |
| --- | --- | --- |
| Међупрегрејач 2 |
| Цевни елементи међупрегрејача 2 | t | цца 5,9 |
| Улазна комора међупрегрејача 2 са преткоморама, овешењима и елементима за преправку и/или ојачање челичне конструкције | кпл. | 1 |
| Излазна комора међупрегрејача 2 са преткоморама, овешењима и елементима за преправку и/или ојачање челичне конструкције | кпл. | 1 |
| Чауре за продор цеви кроз мембрански зид котла | ком. | 960 |
| Остали приварени и припадајући елементи | кпл. | 1 |

### Главне пароводне линије – RA, RB и RC (парно продувавање котла)

Услуге везане за парно продувавање котла обухватају монтажу привремене инсталације за спровођење поступка парног продувавања, учешће у поступку парног продувавања, демонтажу привремене инсталације и враћање паровода у првобитно стање по завршетку поступка парног продувавања котла. Све услуге ће бити извршене према Пројекту парног продувавања котла, чија је израда обавеза Извршиоца.

### Веза са другим радовима (interface)

Предвиђене везе са другим врстама услуга, а у склопу комплетирања (заокруживања) укупног посла ради довођења предметног дела котловског постројења у потпуно функционално стање су:

- МРУ – Сва мерно–регулациона опрема, биће испоручена и уграђена од стране другог Извршиоца, по другом уговору, али се од Извршиоца у оквиру ове конкурсне документације очекује сарадња и пружање помоћи,уколико се укаже потреба за тим, током монтаже, као и током пријемне контроле, Извршиоцу по уговору за МРУ

- Демонтажно–монтажне услуге на замени турбине и делова главних пароводних линија

- Демонтажно–монтажне услуге на изолацији главних пароводних линија и турбине

- Команда блока

- Пробни погон

### Предвиђене услуге на главним пароводним линијама – RA, RB и RC (парно продувавање котла)

Извршилац је у обавези да изврши следеће услуге:

- Обезбеђење потребне опреме за подизање и спуштање терета, њихова монтажа, као и демонтажа и уклањање са градилишта по завршетку пружања услуга.

- Привремено ослањање свих елемената који могу изгубити ослонац због уклањања делова паровода током монтаже и демонтаже привремене инсталације за поступак парног продувавања котла. Ове услуге ће бити дефинисане Пројектом парног продувавања котла.

- Демонтажа делова паровода и њихов транспорт и одлагање на локацију коју одреди Наручилац до завршетка поступка парног продувавања котла.

- Учешће у поступку парног продувавања котла према Процедури из Пројекта парног продувавања котла.

- Транспорт демонтираних делова паровода и њихова монтажа по завршетку поступка парног продувавања котла.

- Мерење тврдоће основних материјала пре заваривања, у три тачке по обиму.

- Испитивања ивица за заваривање пенетрантима у зонама свих заварених спојева на телима комора и на преткоморама, пре почетка заваривања.

- Испитивања сучеоних заварених спојева на главним пароводним линијама методама без разарања:

- Испитивања тврдоће у три тачке по обиму за све зоне споја. Тврдоће морају да задовоље захтеве из норме VGB R508L за све зоне споја.

- Испитивања ултразвуком

- Испитивања магнетно–флуксним честицама или пенетрантима

Обим испитивања сучеоних заварених спојева на главним пароводним линијама је 100%.

### Делови (опрема) коју обезбеђује Наручиоц

Сав материјал за ослонце и делове привремене инсталације, обезбеђује Извршилац.

### Критеријуми прихватљивости за парно продувавање котла

Контрола резултата парног продувавања котла, биће вршена преко испитних плоча у складу са тачком 7.5 стандарда VGB–S 513–00–2014–07.

За оцену резултата парног продувавања котла, користити критеријуме из тачака 7.13.1 и 7.13.2 стандарда VGB–S 513–00–2014–07:

- Апсолутни критеријум (тачка 7.13.1 стандарда VGB–S 513–00–2014–07 – апсолутни број удара по јединици површине), према коме за референтну површину 40x40mm (са највећим бројем удара), мора да буде испуњено следеће:

- без удара величине преко од 1mm

- мање од 4 удара величине преко 0,5mm

- мање од 10 удара величине преко 0,2mm

- Релативни критеријум (тачка 7.13.2 стандарда VGB–S 513–00–2014–07 – релативни број удара), према коме, при истим параметрима, при свакој наредној операцији парног продувавања, број удара на испитним плочама, мора јасно да се смањује.

- Пратеће услуге

Пратеће услуге представљају услуге које морају бити извршене у циљу реализације уговора, а нису наведене под тачкама “Предвиђене услуге”, за сваки од делова под притиском.

Цена пратећих услуга, утврђује се према Ценовнику 2 (тачка 4.2 Техничке спецификације).

Услуге које се обрачунавају према јединичним ценама из Ценовника 2, биће плаћене искључиво у обиму, у којем су одобрене и оверене од стране Наручиоца, а највише до укупно уговореног износа из истог ценовника.

- Резервни делови и специјални алати

Након завршетка пружања услуга на наведеном делу котловског постројења, Извршилац неће бити у обавези да Наручиоцу достави било какве резервне делове нити специјалне алате.

- Критеријуми прихватљивости и гаранције

Критеријуми прихватљивости везани за квалитет услуга специфицираних у овој конкурсној документацији:

- Ниво квалитета завареног споја: КЛАСА “Б” – SRPS ISO 5817

- Обим извршених радиографских испитивања – у складу са наведеним у опису услуга за сваки део опреме појединачно (тачке 3.2.1–3.2.9). Уколико је проценат установљених грешака у завареним спојевима до 1%, обим испитивања се неће повећавати. У противном обим испитивања биће удвостручен. Трошкове додатних испитивања заварених спојева, сносиће Извршилац. Све испитивањем уочене грешке у завареним спојевима, Извршилац је у обавези да о свом трошку санира израдом новог завареног споја и изврши поновно испитивање.

- Успешна хладна проба (хидро–тест).

- Тест готовости, пробни рад и Сертификат о преузимању

Извршилац је у обавези да заједно са овлашћеним представницима Наручиоца, активно узме учешће у припреми за пуштање у рад свих појединачних делова постројења и спровођење функционалних проба (тест готовости) и активностима везаним за пробни рад, као и да оствари потпуну сарадњу са осталим Извршиоцима укљученим у пројекат, ангажованим од стране Наручиоца.

По завршетку активности везаних за пуштање у рад, односно по постизању спремности постројења или његових делова за пуштање у рад, Обавеза Извршиоца је да о томе обавести Наручиоца. Услови за пуштање у рад и пробни рад постројења су следећи:

- Обављен технички пријем,

- Провера инсталација (укључујући функционална испитивања) изведена и прихваћена,

- Изведена и потврђена испитивања ради потврде рада

- Изведена и потврђена испитивања интерфејса са другом опремом,

- Достављени сви записници и друга захтевана документација.

Изршилац ће са стручним особљем и одговарајућим алатима и опремом, у најкраћем року отклонити дефекте, недостатке, неправилности и кварове који се открију током пуштања у рад делова постројења. Извршилац ће у потпуности сносити трошкове доласка, организовања радова, (евентуално обезбеђење резервних делова), замене и поправке дефеката.

Извршилац је у обавези да присуствује и по потреби, активно учествује током пробног рада постројења у трајању од 30 дана.

Сертификат о преузимању се издаје након испуњења следећих услова:

- Успешно спроведен интерни технички преглед и позитивно мишљење надзора у извештају о завршном прегледу за све уграђене делове постројења, опрему и уређаје из обима услуга Извршиоца,

- Успешно обављена подешавања овешења цевовода (у хладном и топлом стању),

- Успешно отклањање свих недостатака, неправилности, дефеката и кварова, (у зонама одговорности Извршиоца), констатованих током пуштања у рад свих појединачних делова постројења, као и недостатака, неправилности, дефеката и кварова, (у зонама одговорности Извршиоца) током пробног рада постројења.

- Завршетак пробног рада постројења у трајању од 30 дана,

Испуњавањем горе наведених услова, стиче се основа за потписивање сертификата о преузимању постројења. Сертификат о преузимању треба да одговара форми наведеној у условима тендерских докумената или некој другој форми која је прихватљива за Наручиоца.

Преузимање постројења ступа на снагу после потписивања Сертификата о преузимању.

- Гаранција

Гарантни период за извршене монтажне услуге износи минимум 24 месеца. Гарантни период почиње да тече након обостраног потписивања Сертификата о преузимању.

За време трајања гарантног периода, Извршилац је у обавези да о свом трошку и у што краћем могућем року, отклони све недостатке настале као последица неквалитетно извршених услуга у својим зонама одговорности. Уколико се Извршилац не одазове на први позив Наручиоца, Наручилац ће сам организовати отклањање недостатака, а трошкове отклањања недостатака ће у потпуности сносити Извршилац.

У случају поправке или замене оштећеног дела новим у току трајања гарантног периода, гарантни период за поправљени или испоручени део ће бити продужен за нових 24 месеца од тренутка поправке, односно замене.

Уколико за време трајања гарантног периода, постоји потреба за додатним подешавањима, испоруком нових делова и за радовима који су настали грешком Извршиоца, сви трошкови таквих активности падају на терет Извршиоца.

За све претходно наведено, Извршилац је у обавези да се одазове на први позив Наручиоца и обезбеди долазак стручног особља најкасније у року од 24h. Уколико се Извршилац не одазове на први позив, сви трошкови отклањања недостатака које Наручилац организује и обави, падају на терет Извршиоца.

Приликом пуштања у рад након обављених додатних подешавања, поправке или замене оштећеног дела, биће формирана интерна комисија, која ће према записнику Комисије за технички пријем, извршити поновни преглед. О овом прегледу, комисија ће сачинити записник и дати мишљење о спремности постројења за пуштање у рад. О интерном техничком прегледу ће бити сачињен записник, који ће бити потписан од стране представника Наручиоца и Извршиоца.

- Документација коју доставља Извршилац

Извршилац је у обавези да достави следећу неопходну документацију:

- Дефектажне листе (Извештаји о озвршеним визуелним контролама дефинисаним у тачкама 3.2.1–3.2.9).

- Сертификат акредитоване лабораторије која обавља испитивања.

- Дневни распоред радиографских испитивања (са прецизном сатницом).

- Извештаје о извршеним испитивањима заварених спојева, хидро–теста (хладне пробе) и резултате пробног погона.

- Извештаје о испитивањима методама без разарања.

- Сертификате за заваривачке уређаје.

- Сертификате за уређаје за подизање и спуштање терета.

- Сертификате (атесте) за завариваче, оджариваче, технолога за заваривање и особља за испитивања методама без разарања.

- Сертификате додатног материјала за заваривање (оригиналне).

- Сертификате опреме која ће се користити за испитивања методама без разарања.

- Сертификате опреме која ће се користити за термичку обраду заварених спојева.

- Геодетске извештаје пре демонтаже и након монтаже опреме.

- Резултате контроле и извештаје о подешавању опруга на круни котла.

- ЦЕНОВНИЦИ

- ЦЕНОВНИК БРОЈ 1 – ЦЕНОВНИК ЗА УСЛУГЕ

Име Понуђача:	___________________

Јавна набавка:	___________________

| Бр. | ОПИС | Количина | Цена без ПДВ–а €/дин. | Цена са ПДВ–ом €/дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пројектно–техничка и атестно–техничка документација |
|  | Пројекат за извођење (према тачки 3. Техничке спецификације) | комплет |  |  |
|  | Главни пројекат заштите од пожара (према тачки 3. Техничке спецификације) | комплет |  |  |
|  | Технологија демонтажно–монтажних услуга (према тачки 3. Техничке спецификације) | комплет |  |  |
|  | Пројекат парног продувавања котла (према тачки 3. Техничке спецификације) | комплет |  |  |
|  | Пројекат изведеног објекта (према тачки 3. Техничке спецификације) | комплет |  |  |
|  | Атестно–техничка документација демонтажно–монтажних услуга (према тачки 3. Техничке спецификације) | комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 1: |  |
|  | Управљање и координација |
|  | Управљање и координација са услугама по другим уговорима (interfaces) | ПАУШАЛНО |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 2: |  |
|  | Демонтажно–монтажне услуге |
|  | Економајзер 1 (према тачки 3.2.1 Техничке спецификације) |
|  | Услуге демонтаже улазне и излазне коморе Економајзера 1 према тачки 3.2.1 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже улазне и излазне коморе Економајзера 1 према тачки 3.2.1 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге демонтаже дела Економајзера 1 на продорима кроз предњи зид котла према тачки 3.2.1 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Економајзера 1 на продорима кроз предњи зид котла према тачки 3.2.1 Техничке спецификације (обе линије монтажних заварених спојева – за везу цевних елемената са сноповима економајзера 1 са једне стране и са цевним наставцима на коморама са друге стране, припадају овој тачки ценовника) | комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 3.1: |  |
|  | Економајзер 2 (према тачки 3.2.2 Техничке спецификације) |
|  | Услуге демонтаже улазне и излазне коморе Економајзера 2 према тачки 3.2.2 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже улазне и излазне коморе Економајзера 2 према тачки 3.2.2 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге демонтаже дела Економајзера 2 на продорима кроз предњи и задњи зид котла према тачки 3.2.2 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Економајзера 2 на продорима кроз предњи и задњи зид котла према тачки 3.2.2 Техничке спецификације (обе линије монтажних заварених спојева – за везу цевних елемената са сноповима економајзера 2 са једне стране и са цевним наставцима на коморама са друге стране, припадају овој тачки ценовника) | комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 3.2: |  |
|  | Прегрејач 1 (према тачки 3.2.3 Техничке спецификације) |
|  | Услуге демонтаже дела Прегрејача 1 од коте цца +47,78m до коте цца +56,8m према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Прегрејача 1 од коте цца +47,78m до коте цца +56,8m према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге демонтаже делова челичне конструкције (угаоних веза, топлих бандажа, елемената за везу са хладним бандажима,...) од коте цца +47,78m до коте цца +56,8m према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже делова челичне конструкције (угаоних веза, топлих бандажа, елемената за везу са хладним бандажима,...) од коте цца +47,78m до коте цца +56,8m према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге демонтаже дела Прегрејача 1 од коте цца +56,8m до коте цца +60m (зона продора цевних снопова међупрегрејача 2 према улазној и излазној комори) према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Прегрејача 1 од коте цца +56,8m до коте цца +60m (зона продора цевних снопова међупрегрејача 2 према улазној и излазној комори) према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге демонтаже дела Прегрејача 1 од коте цца +66,5m до коте цца +68,5m и од коте цца +71,5m до коте цца +73,5m (зона продора цевних снопова прегрејача 3 према улазној, излазној и преструјној комори) према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Прегрејача 1 од коте цца +66,5m до коте цца +68,5m и од коте цца +71,5m до коте цца +73,5m (зона продора цевних снопова прегрејача 3 према улазној, излазној и преструјној комори) према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге демонтаже дела Прегрејача 1 од коте цца +73m до коте цца +74m (зона продора цевних снопова економајзера 2 према улазној комори) према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Прегрејача 1 од коте цца +73m до коте цца +74m (зона продора цевних снопова економајзера 2 према улазној комори) према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге демонтаже дела Прегрејача 1 од коте цца +76,5m до коте цца +78,5m (зона продора цевних снопова економајзера 1 и економајзера 2 према излазним коморама) према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Прегрејача 1 од коте цца +76,5m до коте цца +78,5m (зона продора цевних снопова економајзера 1 и економајзера 2 према излазним коморама) према тачки 3.2.3 Техничке спецификације | комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 3.3: |  |
|  | Прегрејач 2 (према тачки 3.2.4 Техничке спецификације) |
|  | Услуге демонтаже дела Прегрејача 2 према тачки 3.2.4 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Прегрејача 2 према тачки 3.2.4 Техничке спецификације | комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 3.4: |  |
|  | Прегрејач 3 (према тачки 3.2.5 Техничке спецификације) |
|  | Услуге демонтаже дела Прегрејача 3 према тачки 3.2.5 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Прегрејача 3 према тачки 3.2.5 Техничке спецификације | комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 3.5: |  |
|  | Прегрејач 4 (према тачки 3.2.6 Техничке спецификације) |
|  | Услуге демонтаже дела Прегрејача 4 на продорима кроз задњи зид котла према тачки 3.2.6 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Прегрејача 4 на продорима кроз задњи зид котла према тачки 3.2.6 Техничке спецификације | комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 3.6: |  |
|  | Прегрејач 6 (према тачки 3.2.7 Техничке спецификације) |
|  | Услуге демонтаже улазне и излазне коморе Прегрејача 6 према тачки 3.2.7 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже улазне и излазне коморе Прегрејача 6 према тачки 3.2.7 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге демонтаже дела Прегрејача 6 на продорима кроз предњи зид котла према тачки 3.2.7 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Прегрејача 6 на продорима кроз предњи зид котла према тачки 3.2.7 Техничке спецификације (обе линије монтажних заварених спојева – за везу цевних елемената са сноповима прегрејача 6 са једне стране и са цевним наставцима на преткоморама са друге стране, припадају овој тачки ценовника) | комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 3.7: |  |
|  | Међурегрејач 2 (према тачки 3.2.8 Техничке спецификације) |
|  | Услуге демонтаже улазне и излазне коморе Међупрегрејача 2 према тачки 3.2.8 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже улазне и излазне коморе Међупрегрејача 2 према тачки 3.2.8 Техничке спецификације | комплет |  |  |
|  | Услуге демонтаже дела Међупрегрејача 2 на продорима кроз задњи зид котла према тачки 3.2.8 Техничке спецификације (обе линије монтажних заварених спојева – за везу цевних елемената са сноповима међупрегрејача 2 са једне стране и са цевним наставцима на преткоморама са друге стране, припадају овој тачки ценовника) | комплет |  |  |
|  | Услуге монтаже дела Међупрегрејача 2 на продорима кроз задњи зид котла према тачки 3.2.8 Техничке спецификације (обе линије монтажних заварених спојева – за везу цевних елемената са сноповима међупрегрејача 2 са једне стране и са цевним наставцима на преткоморама са друге стране, припадају овој тачки ценовника) | комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 3.8: |  |
|  | Парно продувавање котла |
|  | Парно продувавање котла према тачки 3.2.9 Техничке спецификације | комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 3.9: |  |
| УКУПНО ЗА ТАЧКУ 3: |  |
| УКУПНО: |  |

Потпис Понуђача: ________________

НАПОМЕНЕ:

- У укупним ценама, за сваку од ставки која се односи на предвиђене услуге из ценовника број 1, урачунати и цене свих захтева које је Испоручилац у обавези да испуни, а који су наведени у овој конкурсној документацији.

- Уколико се испостави да постоји разлика између међузбирова и укупно израчунате вредности, корекција уочених разлика ће се извршити сходно инструкцијама из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

- Цене и валута морају бити у складу са захтевима из конкурсне документације предметне јавне набавке.

- Све ставке из конкурсне документације која се односи на спецификацију услуга, морају бити појединачно наведене у ценовнику са јасно приказаном јединичном/укупном ценом за сваку од њих са ПДВ–ом и без ПДВ–а.

- У цене услуга (тачка 3), Извршилац треба да урачуна и цене потрошног и осталог материјала:

- Специјални алати за демонтажу, монтажу, пробни погон и тест готовости наведене опреме у конкурсној документацији,

- Потрошни материјал за заваривање (жице, електроде, технички гасови…), као и остали неопходан потрошни материјал за успешан завршетак посла на опреми наведеној у конкурсној документацији,

- Остали везни елементи: завртњеви, навртке, болцнови, анкери, прирубнице и прирубнички елементи, челични ослонци и ослони елементи, мање носеће конструкције,…

- Привремени цевоводи и вентили као и остала потребна опрема неопходна за хладну пробу,

- Привремене инсталације цевовода за повремена неопходна прања и испирања,

- Материјал за демонтажно–монтажне услуге, као и материјале за услуге током испитивања и пробног погона,

- Комплетне носеће и помоћне челичне конструкције и подконструкције за постављање односно повезивање платформи и галерија неопходних у процесу обављање услуга из ове конкурсне документације,

- Све неопходне галерије (скеле) и платформе, као и осталу неопходну пратећу опрему за успешно обављање услуга које су предмет овог уговора.

- ЦЕНОВНИК БРОЈ 2 – ЦЕНОВНИК ЗА ПРАТЕЋЕ услуге

Име Понуђача:	__________________

Јавна набавка:	__________________

| Број | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ–а €/дин. | Јед. цена са ПДВ–ом €/дин. | Укупна цена без ПДВ–а €/дин. | Укупна цена са ПДВ–ом €/дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ангажовање инжењера специјалисте (надзор, IWE...) | НЧ | 250 |  |  |  |  |
|  | Ангажовање заваривача – поступак 111 | НЧ | 500 |  |  |  |  |
|  | Ангажовање заваривача – поступак 141 | НЧ | 500 |  |  |  |  |
|  | Ангажовање бравара | НЧ | 2000 |  |  |  |  |
|  | Ангажовање пословође | НЧ | 250 |  |  |  |  |
|  | Челични профили (U, I, L...) | kg | 3500 |  |  |  |  |
|  | Челични лим различитих дебљина | kg | 2500 |  |  |  |  |
|  | Скела | m2 | 300 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Потпис Понуђача: ________________

НАПОМЕНА:

У цене урачунати комплетан припадајући потрошни материјал (гас, додатни материјал за заваривање и слично)

Пратеће услуге представљају услуге које морају бити извршене у циљу реализације уговора, а нису наведене под тачкама “Предвиђене услуге”, за сваки од делова под притиском.

Цена пратећих услуга, утврђује се према ценовнику 2 (тачка 4.2).

Услуге и материјал који се обрачунавају према јединичним ценама из ценовника 2, биће плаћене искључиво у обиму, у којем су одобрене и оверене од стране Наручиоца, а највише до укупно уговореног износа из истог ценовника.

- ЦЕНОВНИК БРОЈ 3 – ЗБИРНИ ЦЕНОВНИК

Име Понуђача:	__________________

Јавна набавка:	__________________

| Број | ОПИС | ЦЕНА без ПДВ–а €/дин. | ЦЕНА са ПДВ–ом €/дин. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УКУПНО ЦЕНОВНИК БРОЈ 1 ЦЕНОВНИК ЗА УСЛУГЕ |  |  |
|  | УКУПНО ЦЕНОВНИК БРОЈ 2 ЦЕНОВНИК ЗА ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Потпис Понуђача: ________________

3.1 Врста и обим услуга

Ближе описано у тачки 3- Техничка спецификација

# 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

Потписана Техничка спецификација са пратећим Ценовницима  и захтевана техничка документација (ако је применљиво) се доставља као саставни део понуде. Тиме се доказује  да понуђене услуге испуњавају захтеване техничке карактеристике.

Ближе описано у тачки 3- Техничка спецификација

# 3.3 Рок извршења услуга

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши током трајања ремонта блока А4 према  обострано усаглашеном Термин плану, најкасније до датума који не угрожава синхронизацију блока.

Према последњој верзији плана ремоната од 21.04.2017. године термин ремонта блока А4 је 17.06.2017. – 27.11.2017.

Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом (Термин план се  по потреби усаглашава са Наручиоцем током периода трајања ремонта).

Напомена:

Тачан датум застоја блока може бити промењен у складу са потребама Наручиоца. Наручилац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Наручиоца.

# 3.4. Место извршења услуга

Огранак ТЕНТ, Блок А4, Обреновац.

# 3.5. Квалитативни и квантитативни пријем

Ближе описано у тачки 3- Техничка спецификација и моделу уговора

# 3.6. Гарантни рок

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца, од дана сачињавања, потписивања и верификовања Сертификата о преузимању.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник услуге ће рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од 10 (словима:десет дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да у разумном, обострано усаглашеном року отклони утврђене недостатке о свом трошку.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

# 3.7. Евентуалне додатне услуге

Према количинама из Ценовника за пратеће услуге, који је саставни део Техничке спецификације.

Пратеће услуге представљају услуге које морају бити извршене у циљу реализације уговора, а нису наведене под тачкама “Предвиђене услуге”, за сваки од делова под притиском.

Цена пратећих услуга, утврђује се према ценовнику 2 (тачка 4.2 Техничке спецификације).

Услуге које се обрачунавају према јединичним ценама из ценовника 2, биће плаћене искључиво у обиму, у којем су одобрене и оверене од стране Наручиоца, а највише до укупно уговореног износа из истог ценовника.

# 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр.4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |
| 5. | Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, предвиђену посебним прописом: важећу лиценцу за израду техничке документације (P052M1 – пројеката термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за термоелектране снаге 10МW и више), за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства. важећу лиценцу за извођење (I052M1 – извођење термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за термоелектране снаге 10МW и више), за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства. овлашћење за обављење послова израде главног пројеката заштите од пожара издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту Доказ: Фотокопија решења о испуњавању услова за добијање лиценце P052M1, издате од стране надлежног министарства за послове грађевинарства, Фотокопија решења о испуњавању услова за добијање лиценце I052M1, издате од стране надлежног министарства за послове грађевинарства, Фотокопија овлашћења за обављење послова израде главног пројеката заштите од пожара издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА (додатне услове и доказе дефинисати у зависности од предмета ЈН) |
| 6. | Услов: Пословни капацитет је у периоду од 2012. до 2016. године, понуђач извршио најмaње 5 (пет) референтних услуга. Под референтном услугом се подразумевају демонтажно–монтажне услуге на деловима котла под притиском за термоенергетска постројења електричне снаге 200MW и више, која као погонско гориво користе лигнит. Минимална вредност сваке појединачне референтне набавке је 100.000.000 динара без ПДВ–а. Доказ: - Попуњен, потписан и оверен образац Списак извршених услуга – стручне референце (образац бр. 5.) и Потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца – купаца (образац бр. 6.) |
| 7. | Услов: Технички капацитет Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом ако има у власништву или под закупом или под лизингом, најмање: 10 витала минималне носивости 5 тона 20 апарата за заваривање поступком 141 5 електроотпорних апарата за локалну термичку обраду минималне снаге 80kW 2 електроотпорна апарата за локалну термичку обраду минималне снаге 130kW Доказ: Изјава о располагању техничким капацитетом у којој се наводи основ располагања (власништво, лизинг, закуп) (Образац број 8); Фотокопија пописне листе понуђача са стањем на да 31.12.2015. године или Уговори о закупу тражених уређаја, који морају да трају најмање до зaвршeткa пружања услуга или Уговори о лизингу тражених уређаја Потврде у виду уплатница или сличног доказа да је понуђач измирио обавезе по основу закупа или лизинга, до датума подношења понуда Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 7. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави наведене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 7. (кадровски капацитет), наведене доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | Услов: Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има запослене извршиоце односно има радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду) и то најмање: два (2) дипломирана машинска инжењера са лиценцама 330 – Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике два (2) дипломирана машинска инжењера са лиценцама 430 – Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике два (2) инжењера за заваривање (са IWE или EWE сертификатом) двадесет (20)заваривача са важећим атестима за поступке заваривања 141/111 једно лице (1) са лиценцом за израду главног пројекта заштите од пожара издатом од стране Министарства унутрашњих послова Доказ: Фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача – за лица у радном односу, односно Фотокопија важећег уговора о ангажовању – за лица ангажована ван радног односа; Изјава о ангажовању лица тражених квалификација у којој се обавезно наводи и основ ангажовања (Образац број 7); Фотокопије личних лиценци за пројектовање број 330 – Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, са фотокопијама потврда из Инжењерске коморе Србије о продужетку важности лиценци за текући период; Фотокопије личних лиценци за извођење број 430 – Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, са фотокопијама потврда из Инжењерске коморе Србије о продужетку важности лиценци за текући период; Фотокопије IWE/EWE сертификата; Фотокопије важећих атеста за завариваче; Фотокопија личне лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара издате од стране Министарства унутрашњих послова. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 8. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави наведене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 7. (кадровски капацитет), наведене доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму. Критеријум служи само за рангирање понуда а уговор се закључује на понуђену вредност набавке.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица. Ако је поднета заједничка понуда или понуда са подизвођачем понуђач ће сматрати домаћим понуђачем само у случају када су сви учесници резиденти (члан 86. став.6, 7 и 8. Закона).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

  - Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, понуђач коме се додељује уговор ће бити изабран путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор.

# 5.2. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

- Елемент преговарања: цена .

- Начин преговарања:

Поступак преговарања ће се обавити након окончања поступка отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача на српском језику. Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

У поступак преговарања укључују се Понуђачи чије понуде су благовремене и за које се након отварања понуда утврди да немају битне недостатке из члана 106. ЗЈН.

Преговарање ће се обавити у три круга тако што ће се представнци понуђача истовремено  писаним путем изјашњавати о  елементима преговарања (цени). Након сваког круга преговарања, у записник о преговарању уноси се елемент преговарања.

Понуђена цена током преговарања не може бити виша од цене исказане у достављеној понуди.

Понуђена цена понуђача у сваком кругу преговарања не може бити виша од цене понуђене у претходном кругу.

Понуђена цена у трећем (последњем) кругу преговарања представља коначно понуђену цену.

Записник о преговарању потписују овлашћени представници наручиоца - чланови комисије за јавну набавку и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Коначни текст уговора дефинише се у складу са понудом, моделом уговора, као и записником са преговарања.

Саставни део Уговора чини изабрана понуда са техничком спецификацијом, Образац структуре цене и Записник о спроведеном преговарачком поступку и ревидирана понуда у складу са спроведеним преговарањем (Образац понуде, Образац понуде и попуњени Ценовници).

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране преводиоца, по захтеву Наручиоца, у фази стручне оцене понуда.

Део понуде који се тиче техничких карактеристика (уколико су ови докази захтевани техничком спецификацијом) може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском/или неком другом страном језику језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да се докази који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција), стављају у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11 500 Обреновац, са назнаком: „Понуда за јавну набавку Демонтажно монтажни радови грејних површина и комора котла, блок А4- Јавна набавка број ЈН/3000/1508/2017- НЕ ОТВАРАТИ-Уручити Јелени Михајловић“. Понуду послати у 1 (једном) штампаном примерку (оригинал) и једном примерку на ЦД-у (копија). Електронска верзија понуде (на ЦД–у), мора бити у једном pdf фајлу, копија идентична штампаном примерку, са идентичним бројем и редоследом страна (скенирана верзија штампаног примерка у једном фајлу).

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75..Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

Образац понуде

Структура цене

Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

Изјава о независној понуди

Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

Овлашћење из тачке 6.2 Конкурсне документације (ако је применљиво)

Седство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

Списак извршених услуга – стручне референце

Потврде о референтним набавкама

Потписан и печатом оверен „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. конкурсне документације

Потписана Техничка спецификација са пратећим ценовницима и захтевана техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких карактеристика, наведена у поглављу 3. Техничка спецификација   конкурсне документације (уколико је захтевана у Техн. спецификацији)

Прилог о безбедности и здрављу на раду

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ, ул. Богољуба Урошевића Црног 44, у Обреновцу, у просторијама ПКА. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку Демонтажно монтажни радови грејних површина и комора котла, блок А4- Јавна набавка број ЈН/3000/1508/2017(669/2017)- НЕ ОТВАРАТИ“У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Демонтажно монтажни радови грејних површина и комора котла, блок А4- Јавна набавка број ЈН/3000/1508/2017(669/2017)- НЕ ОТВАРАТИ“У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде (ако је предвиђено средство обезбеђења на име озбиљности понуде).

  - Партије

Набавка није обликована по партијама.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75.став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75.став 2. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно.

Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона, обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динарима/ЕУР, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Упоређивање понуда које су изражене у динарима са понудама израженим у страној валути, извршиће се прерачуном у динаре према средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметне услуге.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих.

Уговор се закључује на понуђену вредност понуђача којем је додељен уговор.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  - Корекција цене

Након закључења уговора, уколико од дана истека важности понуде до момента настанка ДПО дође до промене средњег курса EUR према подацима Народне Банке Србије, цена  исказана у динарима се може кориговати до истека уговореног рока извршења, зависно од промена курса EUR, што уједно представља и износ за плаћање. Промена уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

Где је:

Ц - нова цена

Ц0 - уговорена цена у динарима

ЕURТ -средњи курс EUR на дан ДПО (курсна листа НБС)

ЕUR0 -средњи курс EUR на дан када је започето отварање понуда (курсна листа НБС)

Обрачун корекције цене се не урачунава у вредност Уговора.

Усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у Уговору и овој конкурсној документацији не сматра се променом Уговора.

Усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у Уговору и овој конкурсној документацији не сматра се променом Уговора.

  - Рок извршења услуга

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши током трајања ремонта блока А4 према  обострано усаглашеном Термин плану, најкасније до датума који не угрожава синхронизацију блока.

Према последњој верзији плана ремоната од 21.04.2017. године термин ремонта блока А4 је 17.06.2017. – 27.11.2017.

Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом (Термин план се  по потреби усаглашава са Наручиоцем током периода трајања ремонта).

Напомена:

Тачан датум застоја блока може бити промењен у складу са потребама Наручиоца. Наручилац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Наручиоца.

  - Гарантни рок

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца, од дана сачињавања, потписивања и верификовања Сертификата о преузимању.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник услуге ће рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од 10 (словима:десет дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да у разумном, обострано усаглашеном року отклони утврђене недостатке о свом трошку.

6.15 Начин и услови плаћања

Наручилац/Крајњи корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарском/девизном дознаком, на следећи начин:

Сукцесивно, по месечним и окончаној ситуацији, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног месечног Извештаја о степену готовости по позицијама из Ценовника, односно након обострано потписаног Сертификата о преузимању и Коначног извештаја о квалитативном пријему предмета уговора (без примедби) (месечни и коначни извештаји из члана 4 уговора), потписаних од стране овлашћених  представника Уговорних страна.

Ако је понуђена цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања, на износ накнаде без ПДВ-а (ПДВ се плаћа по курсу на дан настанка пореске обавезе). Пружалац је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

Ако је понуђена цена исказана у  динарима фактурисање и плаћање уговорене цене извршиће се у динарима у зависности од промене курса ЕУР према подацима Народне Банке Србије и формули за корекцију цене из тачке 6.12 Упутства.

У случају примене корекције цене Пружалац ће издати рачун на основу јединичних цена, а вредност корекције цене ће посебно исказати на рачуну или ће уз рачун доставити књижно задужење/одобрење.

Обрачун корекције цене се не урачунава у вредност Уговора.

За стране понуђаче:

Ако је понуђена цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у еврима на основу јединичних цена.

Пружалац услуге, може да у складу са важећим прописима, непосредно по потписивању уговора одреди свог пореског пуномоћника  у складу са најновијим изменама Закона о ПДВ-у (Сл. Гласник РС број 83/15 и 108/16) и пратећим Правилником. Даном достављања података о именовању пореског пуномоћника, који ће у име и за рачун Пружаоца услуге извршавати све обавезе у складу са важећим прописима  у Републици Србији, за комплетан промет који обавља у земљи,  извршиће се одговарајуће измене и допуне Уговора.

Напомена у вези са плаћањем услуга уколико их изводи страно правно лице:

У случају да је понуђач страно лице, плаћање неризденту Наручилац/Крајњи корисник ће извршити након одбитка пореза на добит по одбитку на уговорену вредност у складу  са пореским прописима Републике Србије. Уговорена цена без ПДВ сматра се бруто вредношћу за потребе обрачуна пореза на добит по одбитку.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Понуђач, страно лице је у обавези да Наручиоцу/Крајњем кориснику услуге  достави, приликом потписивања Уговора или у року осам дана од дана потписивања Уговора, доказе о  статусу резидента домицилне државе и то потврду о резидентности оверену од надлежног органа домицилне државе на обрасцу одређеном прописима Републике Србије или у овереном преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе Пружаоца услуге и доказ да је стварни власник прихода, уколико је Република Србија са домицилном земљом  понуђача - неризидента закључила Уговор о избегавању двоструког опорезивања. Закључени уговори о избегавању двоструког опорезивања објављени су на сајту Министарства финансија, Пореска управа (www.poreskauprava.gov.rs/sr/.../ugovori-dvostruko-oporezivanje).

У случају да понуђач - нерезидент РС не достави доказе о  статусу резидентности и да је стварни власник прихода, Наручилац/Крајњи корисник услуге ће  обрачунати и обуставити од плаћања порез на добит по одбитку по пуној стопи у складу са пореским прописима Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs/закони), односно неће применити Уговор о избегавању двоструког опорезивања закључен са домицилном земљом понуђача.

Понуђач је у обавези да достави доказе за сваку календарску годину(у случају набавке услуге  која се реализује током више календарских година).

Уколико понуђач, страно лице не достави доказе из претходног става Наручилац/Крајњи корисник услуге ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије без примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са домицилном земљом понуђача.

Уколико услуге које су предмет набавке нису садржане у уговору о избегавању двоструког опорезивања, Наручилац/Крајњи корисник услуге ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача није закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Наручилац/Крајњи корисник услуге ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са  пореским прописима Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства финансија  (www.mfin.gov.rs/закони).

Рачун мора да гласи на Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац, ПИБ103920327, а доставља се на адресу Наручиоца, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44, 11500 Обреновац, са обавезним прилозима-Записником о степену готовости - (месечни и коначни извештаји из члана 4 уговора)/Записником о финалном квалитативном пријему предмета уговора, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга, бројем уговора.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене/Ценовника). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправне фактуре са захтеваном пратећом документацијом.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (словима:шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза, а достављају се:

- у поступку јавне набавке и достављају се уз понуду,

- уз потписан уговор.

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% вредности понуде, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци и не достави уговорено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уз потписан Уговор: Понуђач (Пружалац услуге) је дужан да достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла, лично или поштом на адресу: Огранак ТЕНТ, Улица Богољуба Урошевића Црног 44. 11500 Обреновац са назнаком: Уговор и средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. ЈН/3000/1508/2017 (669/2017)

Изабрани понуђач је обавезан да у тренутку потписивања Уговора, преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) дана дуже од уговореног рока извршења Услуге, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У тренутку примопредаје предмета уговора понуђач (Пружалац услуге) је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје предмета уговора (Сертификат о преузимању) или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранциу за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2, 11000 Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2., 11000 Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац и доставља се уз потписан уговор лично или поштом на адресу Огранка ТЕНТ - Богољуба Урошевића Црног бр.44, 11500 Обреновац, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр.ЈН/3000/1508/2017(669/2017)

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2. 11000 Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44, 11500 Обреновац и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу Огранка ТЕНТ - Богољуба Урошевића Црног бр.44, 11500 Обреновац, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр.ЈН/3000/1508/2017(669/2017)

Понуђач (Извршилац) је одговоран за прописан и безбедан начин достављања СФО Наручиоцу.

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац  4 из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/3000/1508/2017(669/2017)“ или електронским путем на е-mail адресу: јеlena.mihajlovic@eps.rs ,радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:00 до 15:00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка.

Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44, 11500 Обреновац, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН Демонтажно монтажни радови грејних површина и комора котла, блок А4 бр.ЈН ЈН/3000/1508/2017 (669/2017), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: јеlena.mihajlovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7:00 до 15:00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број (уписати број ЈН без цртица), сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац, ЈН бр. ЈН/3000/1508/2017 (669/2017), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара

2) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |
| --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

  - Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8(осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да уз уговор достави  и СФО за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 10 дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају да приликом реализације уговора наступе објективне околности због којих је потребно извршити додатне или непредвиђене услуге које су неопходне да би се реализовали радови.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима,као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

- ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  преговарачки поступак јавне набавке услуга_________________________ ради закључења уговора, ЈН бр. ______________

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. / € без ПДВ-а |
| --- | --- |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Начин плаћања у складу са тачком 6.15. Упутства понуђачима како да сачине понуду | Сагласан Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ(заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: Током трајања ремонта блока А4 према обострано усаглашеном Термин плану, најкасније до датума који не угрожава синхронизацију блока. Према последњој верзији плана ремоната од 21.04.2017. године термин ремонта блока А4 је 17.06.2017. – 27.11.2017. Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом (Термин план се по потреби усаглашава са Наручиоцем током периода трајања ремонта). Напомена:Тачан датум застоја блока може бити промењен у складу са потребама Наручиоца. Наручилац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Наручиоца. | Сагласан Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: не може бити краћи од 24 месеца од дана сачињавања, верификовања и потписивања Сертификата о преузимању. | ____ месеци од дана сачињавања, верификовања и потписивања Сертифуиката о преузимању |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: локација наручиоца и то: Блок ТЕНТ А4, Обреновац | Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Рбр | Врста услуге | Јед. мере | Обим (количина) | Јед. цена без ПДВ дин. / EUR | Јед. цена са ПДВ дин. / EUR | Укупна цена без ПДВ дин. / EUR | Укупна цена са ПДВ дин. / EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Према ценовницима из тачке 4 Техничке спецификације у оквиру Конкурсне документације* |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара/ EUR (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара/ EUR |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара/ EUR |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Остали трошкови (навести) | динара/ EUR |
| --- | --- | --- |
|  |  | динара/ EUR |
|  |  | динара/ EUR |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир

- колоне бр. 5)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.

- бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку услуга у преговарачком  поступку ради закључења уговора,  ЈН бр. (уписати број јавне набавке)  Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку услуга ________________(уписати предмет јавне набавке) у преговарачком поступку ради закључења уговора ЈН бр. ____________ (уписати број јавне набавке), поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга – ____________(уписати предмет јавне набавке)

ЈН бр. ЈН/3000/1508/2017 (669/2017)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Tрошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 5

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

|  | Референтни наручилац односно корисник услуга | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ Дин/ЕUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност извршених услуга без ПДВ Дин/ЕUR |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 6

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац односно корисник предметних услуга:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извршио:

__________________________________________________________________

(навести)

у уговореном року, обиму и квалитету.

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ Дин/EUR |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац/корисник услуга: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

.

ОБРАЗАЦ _7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН _____________(уписати број јавне набавке), односно да смо у могућности да ангажујемо (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа лица која ће бити ангажована ради извршења уговора:

|  | Захтевани кадровски капацитет | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме | Основ ангажовања | Прилог: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

За лица у радном односу прилаже се фотокопија пријаве-одјаве на обавезно социјално осигурање и тражене лиценце, потврде, сертификати, атести.

За лица ван радног односа прилаже се Фотокопија уговора о ангажовању и тражене лиценце, потврде, сертификати, атести..

ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ

Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо захтеваним техничким капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН_____________(уписати број јавне набавке), односно да имамо на располагању:

|  | Захтевани технички капацитет | Количина | Основ располагања (власништво/ закуп) | Прилог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

За опрему у власништву прилаже се фотокопија пописне листе понуђача са стањем на да 31.12.2015. године

За опрему у закупу прилажу се Уговори о закупу тражених уређаја, који морају да трају најмање до зaвршeткa пружања услуга

За опрему по основу лизинага прилажу се Уговори о лизингу тражених уређаја

ПРИЛОГ 1.

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О : | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:

___________

ПРИЛОГ бр:...

ПРИЛОГ бр.

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Датум ___________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:		      КОРИСНИК УСЛУГА:

_________________________		        ___________________________

(Назив правног  лица) 			       (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

__________________________	                      ______________________________

(Адреса правног  лица) 			      (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Број налога за набавку (НЗН):  ________________________

Место извршене услуге:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о извршеним услугама

Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења 	□ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су услуга(е) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРУЖАЛАЦ:	            КОРИСНИК:                 ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА 2

_______________	____________________         __________________________

(Име и презиме)         Руководилац пројекта/

Одговорно лице по Решењу

(Име и презиме)

____________________	_____________________        __________________________

(Потпис)			        (Потпис)                                (Потпис и лиценцни печат)

1)  у случају да се услуга односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2)   потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

Појашњења:

1.	Продавац = Пружалац услуге=Извођач радова (потребно је адаптирати у складу са предметом набавке)

2.	Купац = Прималац услуге = Наручилац (потребно је адаптирати у складу са предметом набавке)

3.	Све означено плавом бојом усклађује се са предметом набавке

4.	Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка добављачу, издат на основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА без обзира на предмет набавке

5.	Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

6.	Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе и обострано потписани Записник.

7.	Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на предмет набавке, сем у ситуацијама код испоруке добара када су уговором утврђени рокови.

- МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44. 11500 Обреновац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора    (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

2.	_________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а)   ________________________ из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)   _______________________  из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана __________.године следећи:

7. МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

да је Корисник услуге у складу са Конкурсном документацијом, а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон), спровео преговарачки поступак јавне набавке ради закључења уговора, бр.ЈН___________________ (уписати број јавне набавке) ради набавке услуга и то ______________(уписати предмет јавне набавке);

да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана ______________(уписати датум објаве позива), као и на интернет страници Корисника услуге и на Порталу Службених гласила и база прописа.

да је Пружалац услуге доставио Понуду број ______________(уписати број и датум понуде), да је у складу са конкурсном документацијом спроведено преговарање о којем је сачињен Записник о преговарању ___________(уписати број и датум записника) на основу којег је достављена ревидирана понуда ______________(уписати број и датум рев. понуде) у складу са спроведеним преговарањем што све заједно представља коначну понуду (у даљем тексту: Понуда)

да Понуда, заведена код Корисника услуге под бројем ______________(уписати број и датум понуде и рев. понуде), у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације;

да је Корисник услуге својом Одлуком о закључењу уговора бр. ____________ од __.__.___. године изабрао Понуду Пружаоца услуге.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши и пружи услугу: „_________________“ (уписати предмет набавке) (у даљем тексту: Услуга) у свему према захтевима наручиоца  дефинисаним у Техничкој спецификацији и Понуди који су саставни део уговора, а на основу одредаба и услова предвиђених уговором.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи __________________ (словима: ________________________) RSD/ЕUR, без пореза на додату вредност.

Коначна вредност извршених услуга утврдиће се применом јединичних цена на стварно извршени обим услуга.

На  цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.

Напомена у вези са услугама уколико их обавља страно лице:

Пружалац услуга је сагласан да Корисник услуга обустави и плати порез на добит по одбитку на бруто уговорену  вредност по основу накнаде  од услуга које се пружају, односно које ће бити пружене или коришћене на територији Републике Србије.) из члана 1. овог Уговора.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуге достави доказе о статусу резидента домицилне државе и то потврду о резидентности оверену од надлежног органа домицилне државе на обрасцу одређеном прописима Републике Србије или у овереном преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе Пружаоца услуге и доказ да је стварни власник прихода приликом потписивања уговора или у року осам дана од дана потписивања  уговора, у складу са закљученим Уговором ______________ о избегавању двоструког опорезивања_____________(навести тачан назив уговора).

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге достави доказе за сваку календарску годину (у случају набавке услуге која се реализује током више календарских година).

Корисник услуге се обавезује  да Пружаоцу услуге достави  потврду о плаћеном порезу на добит по одбитку и то оригиналну потврду издату од стране пореског органа Републике Србије у року од 30 дана од дана плаћања пореза.

Уколико Пружалац услуге не достави доказе из става ___ Корисник услуге ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије без примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са ________________ (навести тачан назив уговора) и нема обавезу да достави потврду из претходног става.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача није закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивањаУговорне стране су сагласне да Корисник услуге обрачуна, одбије и  плати  порез по одбитку у складу са  пореским прописима Републике Србије.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

(Напомена: коначан текст овог члана ће се усагласити након доделе уговора уколико се уговор закључује са страним лицем)

Корекција цене

Након закључења уговора, уколико од дана истека важности понуде до момента настанка ДПО дође до промене средњег курса EUR према подацима Народне Банке Србије, цена  исказана у динарима се може кориговати до истека уговореног рока извршења, зависно од промена курса EUR, што уједно представља и износ за плаћање. Промена уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

Где је:

Ц - нова цена

Ц0 - уговорена цена у динарима

ЕURТ -средњи курс EUR на дан ДПО (курсна листа НБС)

ЕUR0 -средњи курс EUR на дан када је започето отварање понуда (курсна листа НБС)

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА И ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА

Члан 3.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарском/девизном дознаком, на следећи начин:

Сукцесивно, по месечним и окончаној ситуацији, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног месечног Извештаја о степену готовости по позицијама из Ценовника, односно након обострано потписаног Записника о финалном квалитативном пријему предмета уговора (без примедби) и Коначног извештаја о квалитативном пријему предмета уговора (без примедби) (месечни и коначни извештаји из члана 4 уговора), потписаних од стране овлашћених  представника Уговорних страна.

Ако је понуђена цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања, на износ накнаде без ПДВ-а (ПДВ се плаћа по курсу на дан настанка пореске обавезе). Пружалац је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

Ако је понуђена цена исказана у  динарима фактурисање и плаћање уговорене цене извршиће се у динарима у зависности од промене курса ЕУР према подацима Народне Банке Србије и формули за корекцију цене из члана 2. уговора.

У случају примене корекције цене Пружалац ће издати рачун на основу јединичних цена, а вредност корекције цене ће посебно исказати на рачуну или ће уз рачун доставити књижно задужење/одобрење.

Обрачун корекције цене се не урачунава у вредност из члана 2. Уговора.

За стране понуђаче:

Ако је понуђена цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у еврима на основу јединичних цена.

Пружалац услуге, може да у складу са важећим прописима, непосредно по потписивању уговора одреди свог пореског пуномоћника  у складу са најновијим изменама Закона о ПДВ-у (Сл. Гласник РС број 83/15 и 108/16) и пратећим Правилником. Даном достављања података о именовању пореског пуномоћника, који ће у име и за рачун Пружаоца услуге извршавати све обавезе у складу са важећим прописима  у Републици Србији, за комплетан промет који обавља у земљи,  извршиће се одговарајуће измене и допуне Уговора.

Рачун мора да гласи на Корисника услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац, ПИБ103920327, а доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44, 11500 Обреновац, са обавезним прилозима-Записником о степену готовости - (месечни и коначни извештаји из члана 4 уговора)/Сертификатом о преузимању са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга, бројем уговора.

У испостављеном рачуну, Пружалац услуге је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене/Ценовника). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправне фактуре са захтеваном пратећом документацијом.

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Пружаоца услуге бр.____________________ који се води код _________ _банке ____________.

За стране понуђаче:

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у еврима, дознаком на рачун Пружаоца услуге бр.____________________ који се води код _________ банке на основу јединичних цена.

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Члан 4.

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге у току реализације овог Уговора, достави следеће:

- месечни извештај (Записник о степену готовости) и њему припадајући месечни рачун,

- Сертификат о преузимању и њему припадајући рачун,

- коначни извештај и њему припадајући рачун.

Месечни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед активности везаних за пружање Услуге, извршених у датом месецу, и документа  којима се доказује да су наведене активности извршене, као и оквирни преглед преосталих активности до краја извршења Услуге, према Прилозима 3 и 5 уз овај Уговор.

Напомена:

Позиције из ценовника које се односе на испоруку пројеката (позиције 1.1 до 1.5 Ценовника 1) у месечни извештај се уносе искључиво након примопредаје пројеката (100% готовост позиције), за позицију „Управљање и координација“ (позиција 2.1 Ценовника 1) признаје  се месечни прогрес од 20% укупне вредности позиције, а за остале позиције евидентира се месечни прогрес у процентима.

Сертификат о преузимању потписује се након  окончаног парног продувавања котла (позиција 3.9.1 Ценовника 1) и истека 30 дана пробног рада и спремности блока за синхронизацију.

Коначни Извештај се сачињава након предаје атестно техничке документације и Пројекта изведеног објекта (позиција 1.6 и 1.5 Ценовника 1)

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге потписан месечни извештај у 3 (три) примерка о реализованим услугама извршеним у претходном месецу.

Корисник услуге има право да, након пријема месечног извештаја, достави примедбе Пружаоцу услуге у писаном облику или да достављени месечни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге рачун за део услуге који је реализовао по прихваћеном месечном извештају најкасније до 8. (осмог) дана у месецу за претходни месец. Корисник услуге ће извршити исплату Пружаоцу услуге у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема одговарајућег рачуна.

Сви извештаји из овог члана морају бити прихваћени и одобрени од стране  овлашћених представника за праћење и реализацију Уговора на страни Корисника услуге.

Члан 5.

Након реализације Услуге  утврђене чланом 1. овог Уговора Пружалац услуге доставља Кориснику услуге Коначни извештај.

Коначни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед свих  извршених  активности на пружању Услуге, месечно одобрених извршених уговорних активности и финални уговорни производ.

Корисник услуге има право да достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуге или достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуге у року који у зависности од обима примедби одређује Корисник услуге у тексту примедби.

Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуге не поступи по примедбама из неоправданих разлога Корисник услуге има право да наплати средство обезбеђења дато на има доброг извршења посла или једнострано раскине овај Уговор.

О немогућности поступања по примедбама Коринсика услуге у датом року, Пружалац услуга обавештава Корисника услуге у писаном облику најдуже у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема примедби Корисника услуге и даје детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услуге ће се сматрати неоправданим.

Након усвајања Коначног извештаја Корисник услуге ће извршити коначну исплату Пружаоцу услуге у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема одговарајућег рачуна.

Члан 6.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуге:	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац.

Пружалац услуге:	__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Подизвођач: 		_________________________________________

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 7.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге изврши исплату цене Услуге из члана 2. сукцесивно у складу са извршеним активностима из Прилога 4 и 5   овог Уговора, на начин и у роковима утврђеним Уговором.

Члан 8.

Корисник услуге је дужан да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализације предмета Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, као и пресек стања података, документације и информација којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог Уговора.

Корисник услуге има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопходна  образложења материјала које Пружалац услуге припрема у извршењу Услуге која је предмет овог Уговора, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајући начин остварио циљ овог  уговора.

Члан 9.

Корисник услуге се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза, информише Пружаоца услуге о резултатима разматрања материјала и докумената које је Пружалац услуга припремио током извршења овог Уговора и о оцени прихватљивости анализа, предлога, материјала и других докумената.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 10.

Пружалац услуге је дужан да у року од 10 дана (словима: десет) благовремено затражи од Корисника услуге све потребне информације, разјашњења, документацију и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколико Пружалац услуге не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраће се да је благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости.

Пружалац услуге је дужан да прибави потребне сагласности и потврде за ослобађање од плаћања такси и пореза за део услуга које су утврђене у Прилогу ___. овог Уговора, а у складу са прописима Републике Србије (ако је применљиво).

Пружалац услуге је дужан да пружи Услугу Кориснику услуге у складу са својим целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Кориснику услуге о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнућима, која се односе на предмет овог Уговора.

Пружалац услуге се обавезује да, на захтев Корисника услуге, презентира и стручно   образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у реализацији Услуге по овом Уговору, пред надлежним органима Корисника услуге, као и о другим питањима која захтевају усклађеност решења.

Пружалац услуге се обавезује да на захтев Корисника услуге припреми приступачне информације, ради упознавања запослених, предстaвника Корисника услуге и надлежних институција о резултатима анализа и припремљеним актима везаним за реализацију предмета овог Уговора.

Члан 11.

Обим услуга обухвата следеће:

- Израда Пројекта за извођење санације делова цевног система котла који су предмет замене из ове конкурсне документације, у складу са чланом 123. Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016).

- Израда Главног пројекта заштите од пожара у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015) и осталим важећим подзаконским актима који регулишу ову област.

- Израда Технологије демонтажно–монтажних услуга.

- Израда пројекта парног продувавања котла.

- Демонтажно–монтажне услуге на деловима цевног система котла који су предмет замене из ове конкурсне документације, у складу са тачкама 3.1–3.8 Техничке спецификације.

- Монтажа привремене инсталације за парно продувавање котла, учешће у поступку парног продувавања, демонтажа привремене инсталације по завршетку парног продувавања и враћање паровода у првобитно стање, у складу са тачком 3.2.9 Техничке спецификације.

- Израда Пројекта изведеног објекта у складу са чланом 124. Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016).

- Израда атестно–техничке документације демонтажно–монтажних услуга.

Пружалац услуге се обавезује да услуге изводи у складу са усаглашеним Термин планом, поштујући све захтеве детаљно описане у  Техничкој спецификацији.

Пружалац услуге се обавезује да ће након извршења целокупне Услуге, у складу са захтевима из Техничке спецификације, предати Кориснику услуге у изворном електронском и „PDF“ облику:

„Пројекат изведеног објекта“  у папирном облику, на српском језику у три (3) примерка и у електронском облику (CD) у 1 (словима: једном) примераку на српском језику;  Предате примерке из става првог овог члана верификује лице овлашћено за праћење реализације овог Уговора на страни Корисника услуге.

Члан 12.

Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.

Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора.

РОК  И ДИНАМКА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 13.

Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши током трајања ремонта блока А4 према  обострано усаглашеном Термин плану, најкасније до датума који не угрожава синхронизацију блока.

Према последњој верзији плана ремоната од 21.04.2017. године термин ремонта блока А4 је 17.06.2017. – 27.11.2017.

Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом (Термин план се  по потреби усаглашава са Корисником услуге током периода трајања ремонта).

Датум застоја блока може бити промењен у складу са потребама Корисника услуге. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Корисника услуге.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 14.

СФО за добро извршење посла

Пружалац услуге обавезан да у тренутку потписивања Уговора, преда Кориснику услуге, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) дана дуже од уговореног рока извршења Услуге, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору

Уговорне стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од уговорених Услуга.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

СФО за отклањање недостатака у гарантном року

Пружалац се обавезује да преда Кориснику банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности Уговора (без ПДВ-а) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку извршења предмета уговора што се потврђује потписивањем  Сертификата о преузимању или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Пружалац не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Корисник има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Корисник је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Пружалац не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

ИЗВРШИОЦИ

Члан 15.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге:

-	Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активностима које обављају у извршавању Услуге, са којим списком је сагласан Корисник услуге (Списак извршилаца дат је у Прилогу 6. овог Уговора) и

-	Резервни списак извршилаца са наведеним квалификацијама резервних извршилаца (Списак резервних извршилаца  дат је у Прилогу 6 овог Уговора).

Уколико се током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца,  као и на необразложен захтев Корисника услуге Пружалац услуге је дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуге.

Ако Пружалац услуге мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуге за време трајања овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуге.

Члан 16.

Пружалац услуге и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до којих дођу у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање те Услугe.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Уговора, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 17.

Пружалац услуга се обавезује да пре почетка пружања Услуга које су предмет овог Уговора, о свом трошку, прибави следећа осигурања:

-	Осигурање од одговорности према трећим лицима  (Third party liability);

-	Осигурање професионалне одговорности (Professional liability insurance);

-	Осигурање од одговорности према запосленима (Workers compesation insurance).

Осигурања из става 1. овог члана, трајаће до завршетка пружања и/или извршења Услуга које су предмет овог Уговора.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 18.

Пружалац услуге потврђује да је носилац права интелектуалне својине и да ће предмет овог Уговора извршавати уз поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа који регулишу права интелектуалне својине у Републици Србији.

Накнаду за коришћење права интелектуалне својине, као и одговорност за евентуалну повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси у целости Пружалац услуге.

Корисник услуге има право трајног и неограниченог коришћења свих Услуга које су предмет овог Уговора, без предметних, просторних и временских ограничења, као и без икакве посебне накнаде.

На све што није предвиђено овим Уговором, а тиче се предмета Уговора, примењиваће се одредбе Закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012) и ЗОО.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 19.

Уговор ступа на снагу након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна и достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уколико Уговор није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог уговора или закона, Уговор престаје да важи истеком рока од 12 месеци од дана ступања на снагу или испуњењем Уговора, а што не утиче на уговорне одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

Члан 20.

Овај Уговор се закључује за период од једне године (12 месеци), односно до обостраног испуњења уговорених обавеза из члана 2. овог Уговора.

Обавезе по  овом Уговору које доспевају у наредној години, Корисик услуге ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена  у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Члан 21.

Овај Уговор и његови Прилози из члана 34. овог Уговора, сачињени су на српском језику (Уговор по потреби и на енглеском језику).

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 22.

Овлашћени представници за праћење реализације Услуге из члана 1. овог Уговора су:

- за Корисника услуге: ________________________________

- за Пружаоца услуге: 	________________________________

Именована лица задужена за реализацију уговора се у случају боловања и годишњих одмора истих могу мењати одлуком  (решењем) представника уговорних страна, без обавезе анексирања уговора.

Овлашћења и дужности овлашћених представника  за праћење реализације овог Уговора су да:

-	примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих ( сагласност односно примедбе на извештај );

-	исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;

-   да сачине, потпишу и верификују Записник о степену готовости/месечном прогресу/Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);

-	благовремено приме Коначан извештај  о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у писменој форми;

-	извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 23.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко ТЕНТ А у Обреновцу.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге, а најкасније у року од 10 (словима:десет) дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да у разумном, обострано усаглашеном року отклони утврђене недостатке о свом трошку.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 24.

Гарантни рок је _______________месеци (словима:____________) (не може бити краћи од 24 месеца), од дана сачињавања, потписивања и верификовања Сертификата о преузимању.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник услуге ће рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од 10 (словима:десет дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да у разумном, обострано усаглашеном року отклони утврђене недостатке о свом трошку.

ВИША СИЛА

Члан 25.

Под дејством више силе сматра се случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорених  Услуга онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ниједан трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима:тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге ће поступати у складу са чланом 115. Закона.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 26.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана 18. овог Уговора.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ

Члан 27.

Уколико Пружалац не испуни своје обавезе или не изврши услугу у уговореном року и на уговорени начин, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност услуга која нису извршене.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока извршења из члана 8. Уговора и износи 0,5% укупне уговорене вредности неизвршених услуга дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности услуга, без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 45 (четрдесетпет) дaнa oд дaнa пријема од стране Пружаоца, рачуна  Корисника испостављеног по овом основу.

У случају кашњења дужег од 20 (двадесет) дана, Корисник има право да једнострано раскине овај уговор и од Пружаоца захтева накнаду штете и измакле добити, ограничено на вредност Уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 28.

Свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорна страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 27. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорене сране.

Члан 30.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 31.

Уговорне страна током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

Члан 32.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду / Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника. (напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је домаћи или страни Понуђач).

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 33.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља) и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 34.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1	           Конкурсна документација (доступна на Порталу УЈН под шифром __________);

Прилог број 2    Понуда (заједно са записником о преговарању и ревидираном понудом);

Прилог број 3	           Техничка спецификација;

Прилог број 4	           Структура цене из Понуде;

Прилог број 5	           Термин план;

Прилог број 6            Списак извршилаца и Резервни списак извршилаца;

Прилог број 7 	Прилог - Безбедност и здравље на раду;

Прилог број 8            Споразум о заједничком извршењу услуге (ако је применљиво)

Члан 35.

Овај Уговор се закључује у  7 (словима: седам) примерака од којих Пружалац задржава 3 (три) примерка за своје потребе, а Корисник  4 (четири) примерака.

За стране понуђаче:

Овај уговор је сачињен у 7 (шест) истоветних примерака на српском језику и 7 (седам) примерака на енглеском језику од којих Пружалац задржава по 3 (три) примерка за своје потребе, а Корисник  по 4 (четири) примерака.

У случajу нeслaгaњa измeђу вeрзиja Угoвoрa, вaжeћe ћe бити oдрeдбe нa српскoм jeзику.

| КОРИСНИК УСЛУГЕ |  | ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд |  | Назив |
| ________________________ | М.П. | _____________________________ |
| Милорад Грчић, в.д.директора |  | име и презиме, функција |

Огранак ТЕНТ

Сектор за управљање ризицима

Датум ________________

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

  - списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

  - доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,

  - oсигуравајућу полису за запослене,

  - списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

  - доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

  - име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или  дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне прокси картице, прво ће се вршити замена корисника прокси картице, а уколико буде потребно издаваће се нове прокси картице. У случају да дође до деактивације прокси картице као последица истека уговора, поновна активација прокси картице биће омогућена подношењем Захтева за активацију прокси картица извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).

- За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истог на обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала  који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова.

- Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 – Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

- Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.

- Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.

- Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.

- Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач  радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

- Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.

- На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.

- За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

- За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

- Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

- Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

- Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ

- По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).

- Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

- О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

- Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.

- Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.

- Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

- На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).

- Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

- У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.

- Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду;

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и

  - План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.