НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића - Црног број 44, Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

Лежајеви, кућишта, осигурачи – ТЕМ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0383/2017 (490/2017)

(број 5366-Е.03.03.-231655/12-2017 од 28.06.2017. године)

Свилајнац, 28.06.2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку ЈН/3000/0383/2017 (490/2017)

1.

Тачка 3.1. конкурсне документације „Врста и количина добара и технички захтеви“ (стране 4, 5, 6 и 7/60), мења се и гласи:

| Р. бр | Предмет набавке | ОПИС | Унутрашњи отвор | Тип Кавеза | Унутарњи зазор | Tип заптивке | Димензионе толеранције / Геометријске толеранције | Напомена | Ј.М. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лежај 1307 | Самоподесиви куглични лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 2. | Лежај 6307-2Z | Радијални куглични лежај обострано затворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан | Пресовани челични штитник | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 8 |
| 3. | Лежај 51214 | Куглични аксијални лежај једнострано носив |  | Челични |  |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 4. | Лежај 23024 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 5. | Лежај 1212 | Самоподесиви куглични лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 6. | Лежај 1215 | Самоподесиви куглични лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 7. | Лежај 1219 K | Самоподесиви куглични лежај | Конусан 1:12 | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 8. | Чаура H219 | Хилзна - чаура за притезање |  |  |  |  | Толеранција унутарњег пречника JS9 | Спољашњи конус 1:12 | ком. | 2 |
| 9. | Лежај 6204-2Z | Радијални куглични лежај обострано затворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан | Пресовани челични штитник | -Димензионе толеранције класа 6 или боља -Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 226 |
| 10. | Лежај 6304-2Z | Радијални куглични лежај обострано затворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан | Пресовани челични штитник | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 100 |
| 11. | Лежај 51213 | Куглични аксијални лежај једнострано носив |  | Челични |  |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 12. | Лежај 22228 C3 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | C3 |  | -Димензионе толеранције класа нормална или боља -Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 13. | Лежај 22234 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 4 |
| 14. | Лежај 22318 K | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Конусан 1:12 | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 15. | Кућиште SN 519 за лежај 1219K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 1219K, чауру H219,за глатко вратило пречника d=95mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 16. | Лежај 22320 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 17 | Лежај 22330 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 18. | Лежај NU 206 E | Цилиндрично ваљкасти једноредни лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља |  | ком. | 2 |
| 19. | Лежај NU 209 E | Цилиндрично ваљкасти једноредни лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља |  | ком. | 2 |
| 20. | Лежај 6407 | Радијални куглични лежај отворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 21. | Лежај 6010 | Радијални куглични лежај отворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | -Димензионе толеранције класа 6 или боља -Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 22. | Лежај 6014 | Радијални куглични лежај отворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | -Димензионе толеранције класа 6 или боља -Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 23. | Лежај NU 304 E | Цилиндрично ваљкасти једноредни лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља |  | ком. | 2 |
| 24. | Лежај NU 407 Е MC3 | Цилиндрично ваљкасти једноредни лежај | Цилиндричан | Месингани | C3 |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља |  | ком. | 2 |
| 25. | Лежај 3309 | Дворедни куглични лежај са косим додиром - отворен | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа 6 или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља | Угао додира од 25 до 35⁰ | ком. | 2 |
| 26. | Лежај 3212 | Дворедни куглични лежај са косим додиром - отворен | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа 6 или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља | Угао додира од 25 до 35⁰ | ком. | 2 |
| 27. | Лежај 30306 | Конусно ваљкасти лежај |  | Челични |  |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 28. | Лежај 6206-2Z | Радијални куглични лежај обострано затворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан | Пресовани челични штитник | - Димензионе толеранције класа 6 или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 4 |
| 29. | Лежај NA 4832 | Једноредни игличасти лежај (са раменима) са унутарњим прстеном |  | Полиамидни | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 1 |
| 30. | Лежај 6028 | Радијални куглични лежај отворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 1 |
| 31. | Лежај AXK4565 | Аксијални игличасти лежај са кавезом |  | Полиамдни |  |  |  |  | ком. | 4 |
| 32. | Подлошка за лежај AS4565 | Танка подлошка за игличасти лежај |  |  |  |  |  |  | ком. | 20 |
| 33. | Лежај 6212-2Z | Радијални куглични лежај обострано затворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан | Пресовани челични штитник | -Димензионе толеранције класа 6 или боља -Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 1 |
| 34. | Чаура H211 | Хилзна - чаура за притезање |  |  |  |  | Толеранција унутарњег пречника JS9 | Спољашњи конус 1:12 | ком. | 2 |
| 35. | Лежај 22218 K | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Конусан 1:12 | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 36. | Чаура H318 | Хилзна - чаура за притезање |  |  |  |  | Толеранција унутарњег пречника JS9 | Спољашњи конус 1:12 | ком. | 2 |
| 37. | Чаура H307 | Хилзна - чаура за притезање |  |  |  |  | Толеранција унутарњег пречника JS9 | Спољашњи конус 1:12 | ком. | 2 |
| 38. | Лежај 3304 | Дворедни куглични лежај са косим додиром - отворен | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа 6 или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља | Угао додира од 25 до 35⁰ | ком. | 2 |
| 39. | Лежај 1315 K | Самоподесиви куглични лежај | Конусан 1:12 | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 40. | Кућиште SN 615 за лежај 1315K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 1315K, чауру H315 , за глатко вратило пречника d=75mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 41. | Чаура H315 | Хилзна - чаура за притезање |  |  |  |  | Толеранција унутарњег пречника JS9 | Спољашњи конус 1:12 | ком. | 2 |
| 42. | Лежај 2211 K | Самоподесиви куглични лежај | Конусан 1:12 | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 43. | Чаура H311 | Хилзна - чаура за притезање |  |  |  |  | Толеранција унутарњег пречника JS9 | Спољашњи конус 1:12 | ком. | 2 |
| 44. | Лежај 22310 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 45. | Лежај 22312 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 46. | Лежај 2312 | Самоподесиви куглични лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 47. | Кућиште SN 511 за лежај 2211 | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 2211, за глатко вратило пречника d=55mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 48. | Лежај 33212 | Конусно ваљкасти лежај |  | Челични |  |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 49. | Лежај 33212 | Конусно ваљкасти лежај |  | Челични |  |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 3 |
| 50. | Лежај 22317 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 51. | Лежај 23224 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 3 |
| 52. | Лежај NJ 2312 E | Цилиндрично ваљкасти једноредни лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља |  | ком. | 2 |
| 53. | Лежај 21315 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 54. | Лежај 2310 | Самоподесиви куглични лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 55. | Лежај 22318 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 56. | Навртка KM28 | Навртка за учвршћивање лежаја |  |  |  |  | Толеранције 5H |  | ком. | 2 |
| 57. | Навртка KM17 | Навртка за учвршћивање лежаја |  |  |  |  | Толеранције 5H |  | ком. | 2 |
| 58. | Навртка KM14 | Навртка за учвршћивање лежаја |  |  |  |  | Толеранције 5H |  | ком. | 2 |
| 59. | Навртка KM18 | Навртка за учвршћивање лежаја |  |  |  |  | Толеранције 5H |  | ком. | 2 |
| 60. | Навртка KM12 | Навртка за учвршћивање лежаја |  |  |  |  | Толеранције 5H |  | ком. | 2 |
| 61. | Навртка KM11 | Навртка за учвршћивање лежаја |  |  |  |  | Толеранције 5H |  | ком. | 2 |
| 62. | Прстен MБ 28 | Прстен за блокаду |  |  |  |  |  |  | ком. | 2 |
| 63. | Прстен MБ 17 | Прстен за блокаду |  |  |  |  |  |  | ком. | 2 |
| 64. | Прстен MБ 14 | Прстен за блокаду |  |  |  |  |  |  | ком. | 2 |
| 65. | Прстен MБ 18 | Прстен за блокаду |  |  |  |  |  |  | ком. | 2 |
| 66. | Прстен MБ 12 | Прстен за блокаду |  |  |  |  |  |  | ком. | 2 |
| 67. | Прстен MБ 11 | Прстен за блокаду |  |  |  |  |  |  | ком. | 2 |
| 68. | Кућиште SN 611 за лежај 1311K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 1311K, чауру H311, за глатко вратило пречника d=55mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 69. | Лежај 6302-2Z | Радијални куглични лежај обострано затворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан | Пресовани челични штитник | - Димензионе толеранције класа 6 или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 70. | Лежај 6314-2Z | Радијални куглични лежај обострано затворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан | Пресовани челични штитник | - Димензионе толеранције класа 6 или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 71. | Лежај 6317-2Z | Радијални куглични лежај обострано затворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан | Пресовани челични штитник | - Димензионе толеранције класа 6 или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 72. | Лежај NU 313 E | Цилиндрично ваљкасти једноредни лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља |  | ком. | 3 |
| 73. | Лежај 22220 K | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Конусан 1:12 | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 74. | Кућиште SN 520 за лежај 22220K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 22220K, чауру H320, за глатко вратило пречника d=100mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 75. | Кућиште SN 618 за лежај 22318 K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 22318K, чауру H2318, за глатко вратило пречника d=90mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 76. | Лежај 6207-2Z | Радијални куглични лежај обострано затворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан | Пресовани челични штитник | - Димензионе толеранције класа 6 или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 6 |
| 77. | Лежај 1207 | Самоподесиви куглични лежај | Цилиндричан | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 6 |
| 78. | Лежај 22311 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 79. | Лежај 1311 K | Самоподесиви куглични лежај | Конусан 1:12 | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 80. | Лежај 1211 K | Самоподесиви куглични лежај | Конусан 1:12 | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 81. | Лежај 1209 K | Самоподесиви куглични лежај | Конусан 1:12 | Полиамидни | Нормалан |  | Димензионе толеранције класа нормална или боља Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 2 |
| 82. | Лежај 21304 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | Нормалан |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 83. | Кућиште SN 518 за лежај 22218 К | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 22218K, чауру H318, за глатко вратило пречника d=90mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 84. | Кућиште SNL 509 за лежај 1209 K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 1209K, чауру H209, за глатко вратило пречника d=45mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 85. | Лежај 22324 C3 | Бачвасти - буричасти дворедни лежај | Цилиндричан | Челични | C3 |  | - Димензионе толеранције класа нормална или боља - Геометријске толеранције класа 6 или боља | Лежај мора имати кружни жљеб са отворима за подмазивање на спољном прстену | ком. | 2 |
| 86. | Лежај 6220-2Z | Радијални куглични лежај обострано затворен | Цилиндричан | Челични | Нормалан | Пресовани челични штитник | - Димензионе толеранције класа 6 или боља - Геометријске толеранције класа нормална или боља |  | ком. | 3 |

2.

Тачка 3.2. конкурсне документације „Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)“ (страна 8/60), допуњује се и гласи:

„Карактеристике производа које су предмет набавке:

- За позиције бр. 1, 5, 6, 7, 39, 42, 46, 54, 77, 79, 80 и 81 понудити самоподесиве кугличне лежајеве у складу са следећим стандардима:

- Материјал према стандарду SRPS EN ISO 683-17:2015 или одговарајући;

- Димензије према стандарду SRPS ISO 15:2015  или одговарајући;

- Радијални унутрашњи зазор према стандарду SRPS ISO 5753-1:2015 или одговарајући;

- Толеранције према стандарду SRPS ISO 492:2015 или одговарајући;

- За позиције бр. 2, 9, 10, 20, 21, 22, 28, 30, 33, 69, 70, 71, 76, 86 понудити радијалне кугличне лежајеве у складу са следећим стандардима:

- Материјал према стандарду SRPS EN ISO 683-17:2015 или одговарајући;

- Димензије према стандарду SRPS ISO 15:2015 или одговарајући;

- Радијални унутрашњи зазор према стандарду SRPS ISO 5753-1:2015 или одговарајући;

- Толеранције према стандарду SRPS ISO 492:2015 или одговарајући;

- За позиције бр. 3 и 12 понудити аксијалне кугличне лежајеве у складу са следећим стандардима:

- Материјал према стандарду SRPS EN ISO 683-17:2015 или одговарајући;

- Димензије према стандарду SRPS ISO 104:2015 или одговарајући;

- Толеранције према стандарду SRPS ISO 199:2015 или одговарајући;

- За позиције бр. 4, 12 ,13, 14, 16, 17, 35, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 73, 78, 82 и 85 понудити бачвасто - буричасте дворедне лежајеве са челичним кавезом у складу са следећим стандардима:

- Материјал према стандарду SRPS EN ISO 683-17:2015 или одговарајући;

- Димензије према стандарду SRPS ISO 15:2015 или одговарајући;

- Толеранције према стандарду SRPS ISO 492:2015 или одговарајући;

- Радијални унутрашњи зазор према стандарду SRPS ISO 5753-1:2015 или одговарајући;

- За позиције бр. 8, 34, 36, 37, 41 и 43, понудити хилзне - чауре за притезање односно извлачење према стандарду SRPS ISO 2982-1:2004, DIN 5415 или одговарајућем са толеранцијом проврта JS9 према ISO 286-1:2010

- За позиције бр. 15, 40, 47, 68, 74, 75, 83, 84 понудити кућишта за лежајеве складу са следећим стандардима:

- Кућишта за лежајеве морају бити дводелна стојећа са два отвора за везу са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки;

- Материјал - сиво ливено гвожђе (сиви лив) - GG20 (DIN 1691) или EN-GJL-200 (EN 1561) или одговарајући;

- Димензије кућишта према стандарду SRPS ISO 113:2005 или одговарајући;

- За позиције бр. 18, 19, 23, 24, 52 и 72 понудити цилиндрично ваљкасте лежајеве складу са следећим стандардима:

- Материјал према стандарду SRPS EN ISO 683-17:2015 или одговарајући;

- Димензије према стандарду SRPS ISO 15:2015 односно DIN 5412-1 за E конструкцију или одговарајући;

- Радијални унутрашњи зазор према стандарду SRPS ISO 5753-1:2015 или одговарајући;

- Толеранције према стандарду SRPS ISO 492:2015 или одговарајући;

- За позиције бр. 25, 26 и 38 понудити дворедне кугличне лежајеве са косим додиром складу са следећим стандардима:

- Материјал према стандарду SRPS EN ISO 683-17:2015 или одговарајући;

- Димензије према стандарду SRPS ISO 15:2015 или одговарајући;

- Аксијални унутрашњи зазор према стандарду DIN 628-3 или одговарајући;

- Толеранције према стандарду SRPS ISO 492:2015 или одговарајући;

- За позиције бр. 27, 48 и 49 понудити конусно ваљкасте лежајеве у складу са следећим стандардима:

- Материјал према стандарду SRPS EN ISO 683-17:2015 или одговарајући;

- Димензије према стандарду SRPS ISO 355:2015 или одговарајући;

- Толеранције према стандарду SRPS ISO 492:2015 или одговарајући;

- За позиције бр. 29 понудити игличасти једноредни лежај у складу са следећим стандардима:

- Материјал према стандарду SRPS EN ISO 683-17:2015 или одговарајући;

- Димензије према стандарду SRPS ISO 1206:2015 или одговарајући;

- Радијални унутрашњи зазор према стандарду SRPS ISO 5753-1:2015 или одговарајући;

- Толеранције према стандарду SRPS ISO 492:2015 или одговарајући;

- За позиције бр. 31 и 32 понудити аксијалне игличасте лежајеве и одговарајуће подлошке у складу са следећим стандардима:

- Материјал према стандарду SRPS EN ISO 683-17:2015 или одговарајући;

- Димензије и толеранције према стандардима ISO 3031, ISO 3096, DIN 5405-2, DIN 5405-3 или одговарајући;

- За позиције бр. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 и 67 понудити навртке за учвршћивање лежаја и прстени за блокаду према стандарду SRPS ISO 2982-2, DIN 5406, DIN 981 или одговарајући и толеранције према SRPS ISO 965-3/1:2005.“

3.

Тачка 3.4. конкурсне документације „Место испоруке добара“ (страна 8/60), став 2 који се односи на домаће понуђаче допуњује се речима „односно DDP магацин ТЕ „Морава“ (Incoterms 2010)“ и гласи:

„- за домаће понуђаче: ф-ко магацин ТЕ „Морава“ са урачунатим зависним трошковима, односно DDP магацин ТЕ „Морава“ (Incoterms 2010);“

4.

Тачка 3.4. конкурсне документације „Место испоруке добара“ (страна 8/60), став 2 у оквиру напомена који се односи на домаће понуђаче допуњује се речима „односно DDP Наручилац“ и гласи:

„Приликом упоређивања понуда у случају када понуду дају домаћи понуђачи (на паритету ф-ко Наручилац, односно DDP Наручилац) и инострани понуђачи (на паритету DАР Наручилац INCOTERMS 2010), цена дата на DАР паритету ће бити увећана за припадајуће зависне трошкове увоза (припадајућа царина, провизија шпедитера и остале процењене трошкове увоза), а на основу калкулације шпедитера.“

5.

Тачка 3.4. конкурсне документације „Место испоруке добара“ (страна 8/60), након 2. става у оквиру напомена допуњује се калкулацијом шпедитера која гласи:

6.

Тачка 3.5. конкурсне документације „Квалитативни и квантитативни пријем“ (страна 8/60), допуњује се и гласи:

„Паковање, обележавање и провера квалитета

Испоручена добра морају бити нова (некоришћена у експлоатацији), правилно складиштена и не старија од 5 година.

Свако испоручено добро мора бити упаковано у оригиналну јединичну амбалажу произвођача на којој су видљиви назив произвођача, ознака производа и земља порекла.

На амбалажи, приликом испоруке, продавац је обавезан да налепи налепницу са уписаним називом продавца (лого) и бројем јавне набавке (или бројем уговора купца).

Ознаке на паковању морају бити идентичне ознакама на лежају.

У сваком паковању треба да се налази декларација о роби која садржи: годину производње, назив и земљу порекла произвођача и врсту добра.

На самом добру  морају постојати фабричке неизбрисиве ознаке са најмање следећим подацима:

- Назив или логотип произвођача

- Ознака добра.

Наручилац задржава право провере аутентичности и начина обележавања испоручене робе у регионалном представништву произвођача чија је роба понуђена.

Уколико Продавац нуди робу страног порекла, приликом испоруке робе, уз отпремни документ, мора доставити фотокопију JCI, која служи као доказ да је земља порекла наведена у понуди идентична земљи порекла испоручене робе. У супротном роба неће бити примљена.

Наручилац задржава право провере да ли карактеристике испоручених лежајева одговарају карактеристикама понуђених лежајева испитивањем референтних узорака у акредитованој установи.

Наручилац задржава право да у року од 6 месеци од дана испоруке позове добављача предметних лежајева да приликом уградње лежајева у веома одговорне компоненте, склопове и агрегате присуствује уградњи ради праћења рада у гарантном року. Понуђач се обавезује  да обезбеди техничку подршку у року од два дана од позива Наручиоца уколико се појаве проблеми у експлоатацији ради отклањања истих.“

7.

Део 3. Конкурсне документације „Техничка спецификација“ допуњује се новом тачком која гласи:

„3.7. Обавезе понуђача

Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује  да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

- Уз понуду обавезно приложити каталоге или изводе из каталога произвођача понуђених лежајева на српском или енглеском језику за све предметне лежајеве (у штампаном или електронском облику). Каталози морају да садрже све понуђене лежајеве.

- За позиције које због своје специфичности (велике димензије, мале серије производње, производње по специјалној наруџбини и слично) нису у стандардном каталогу произвођача, као доказ техничке усаглашености доставити технички цртеж оверен од стране прозвођача који садржи све релевантне информације као и каталог. Такав цртеж ће се сматрати изводом из каталога произвођача. Наручилац задржава право провере аутентичности добијених извода из каталога код произвођача.

- Уколико у оргиналном каталогу нису дате карактеристике нити стандард понуђеног лежаја, усаглашеност се доказује овереном и потписаном изјавом од стране одговорног менаџера за управљање квалитетом из фабрике која производи понуђена добра или овереном и  потписаном изјавом од стране одговорног лица за квалитет без обзира на то где су та добра произведена - на којој локацији произвођача. Наручилац задржава право провере аутентичности добијене изјаве код произвођача.

Каталог у електронском облику доставити уз понуду искључиво на претраживом диску (CD или DVD). Диск на полеђини мора да има јасно препознатљив назив произвођача лежајева (штампан или ручно исписан).

Да би се недвосмислено могла оценити и упоредити свака понуда, захтева се од понуђача да на свим приложеним штампаним каталозима на којима су садржана понуђена добра, јасно и читљиво сигнира (уоквири, осенчи и сл.) ознаке свих понуђених добара које је навео у Обрасцу структуре понуђене цене и поред сингираног добра упише број позиције на коју се односи из Обрасца структуре понуђене цене.“

8.

Део 3. Конкурсне документације „Техничка спецификација“ допуњује се новом тачком која гласи:

„3.8. Техничка документација која се доставља приликом испоруке добара

Продавац се обавезује да уз испоруку добара из тачке 3.1. достави важећи сертификат ISO 9001 (или одговарајући) произвођача понуђених добара, из којег се јасно може видети да је издат од стране сертификованог тела, и да, поред осталог, обавезно мора да обухвата производњу понуђених добара, укључујући и ISO сертификације (или одговарајуће) за сваку поједину фабрику у којој се производе понуђена добра. Без наведених сертификата роба неће бити примљена у магацин. Сертификат ISO 9001 (или одговарајући) може бити на српском или на енглеском језику.“

9.

Део 4. конкурсне документације „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“ након тачке 4.1. табеле обавезних услова за учешће, иста се допуњује тачком 4.2. са условом број 5. где се захтевају додатни услови пословног калацитета:

|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 5. | Услов: Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом ако: понуђач има уведени систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001 (или одговарајући) и SRPS ISO 14001 (или одговарајући). Доказ: копија важећих сертификата SRPS ISO 9001 (или одговарајући) и SRPS ISO 14001 (или одговарајући), издатих од стране акредитоване сертификационе куће. Копије важећих сертификата могу бити на српском или на енглеском језику. Напомене: У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 1. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

10.

Део 4. конкурсне документације тачке 1. и 2. које се налазе иза табеле обавезних и додатних услова за учешће се допуњују и гласе:

„Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1.	Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2.	Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.“

11.

Тачка 6.3. конкурсне документације „Обавезна садржина понуде“ (страна 17/60), у првом ставу иза речи „из чл. 75.“ додају се речи „и 76.“

12.

Тачка 6.3. конкурсне документације „Обавезна садржина понуде“ (страна 17/60), у првом ставу у оквиру тачке 9. иза речи „из чл. 75.“ додају се речи „и 76.“

13.

Тачка 6.3. конкурсне документације „Обавезна садржина понуде“ (страна 17/60), у првом ставу допуњује се новом подтачком која гласи:

„      •	Документација тражена тачком 3.7. техничке спецификације конкурсне документације, и то:

- каталози или изводи из каталога произвођача понуђених лежајева на српском или енглеском језику за све предметне лежајеве (у штампаном или електронском облику). Каталози морају да садрже све понуђене лежајеве.

- За позиције које због своје специфичности (велике димензије, мале серије производње, производње по специјалној наруџбини и слично) нису у стандардном каталогу произвођача, као доказ техничке усаглашености доставити технички цртеж оверен од стране прозвођача који садржи све релевантне информације као и каталог. Такав цртеж ће се сматрати изводом из каталога произвођача. Наручилац задржава право провере аутентичности добијених извода из каталога код произвођача.

- Уколико у оргиналном каталогу нису дате карактеристике нити стандард понуђеног лежаја, усаглашеност се доказује овереном и потписаном изјавом од стране одговорног менаџера за управљање квалитетом из фабрике која производи понуђена добра или овереном и  потписаном изјавом од стране одговорног лица за квалитет без обзира на то где су та добра произведена - на којој локацији произвођача. Наручилац задржава право провере аутентичности добијене изјаве код произвођача.

Каталог у електронском облику доставити уз понуду искључиво на претраживом диску (CD или DVD). Диск на полеђини мора да има јасно препознатљив назив произвођача лежајева (штампан или ручно исписан).

Да би се недвосмислено могла оценити и упоредити свака понуда, захтева се од понуђача да на свим приложеним штампаним каталозима на којима су садржана понуђена добра, јасно и читљиво сигнира (уоквири, осенчи и сл.) ознаке свих понуђених добара које је навео у Обрасцу структуре понуђене цене и поред сингираног добра упише број позиције на коју се односи из Обрасца структуре понуђене цене.“

14.

Тачка 6.25. конкурсне документације „Разлози за одбијање понуде“ (на страни 25/60) у делу који се односи на понуда ће бити одбијена ако се допуњује реченицом која гласи:

„односно ако: •	понуђач не докаже да испуњава додатне услове;“

15.

Образац бр. 2. конкурсне документације „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ“ (страна 37, 38, 39, 40 и 41/60), у Табели 1. мења се и гласи:

| Ред. бр. | Назив добра | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ дин./€ | Јед. цена са ПДВ дин./€ | Укупна цена без ПДВ дин./€ | Укупна цена са ПДВ дин./€ | Назив произвођача добара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Лежај 1307 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 2. | Лежај 6307-2Z | ком. | 8 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 3. | Лежај 51214 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 4. | Лежај 23024 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 5. | Лежај 1212 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 6. | Лежај 1215 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 7. | Лежај 1219 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр: __ |
| 8. | Чаура H219 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр: __ |
| 9. | Лежај 6204-2Z | ком. | 226 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр: __ |
| 10. | Лежај 6304-2Z | ком. | 100 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр: __ |
| 11. | Лежај 51213 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 12. | Лежај 22228 C3 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 13. | Лежај 22234 | ком. | 4 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 14. | Лежај 22318 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 15. | Кућиште SN 519 за лежај 1219K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 16. | Лежај 22320 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 17 | Лежај 22330 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 18. | Лежај NU 206 E | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 19. | Лежај NU 209 E | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 20. | Лежај 6407 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 21. | Лежај 6010 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 22. | Лежај 6014 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 23. | Лежај NU 304 E | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 24. | Лежај NU 407 Е MC3 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 25. | Лежај 3309 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 26. | Лежај 3212 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 27. | Лежај 30306 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 28. | Лежај 6206-2Z | ком. | 4 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 29. | Лежај NA 4832 | ком. | 1 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 30. | Лежај 6028 | ком. | 1 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 31. | Лежај AXK4565 | ком. | 4 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 32. | Подлошка за лежај AS4565 | ком. | 20 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 33. | Лежај 6212-2Z | ком. | 1 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 34. | Чаура H211 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 35. | Лежај 22218 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 36. | Чаура H318 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 37. | Чаура H307 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 38. | Лежај 3304 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 39. | Лежај 1315 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 40. | Кућиште SN 615 за лежај 1315K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 41. | Чаура H315 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 42. | Лежај 2211 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 43. | Чаура H311 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 44. | Лежај 22310 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 45. | Лежај 22312 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 46. | Лежај 2312 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 47. | Кућиште SN 511 за лежај 2211 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 48. | Лежај 33212 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 49. | Лежај 33212 | ком. | 3 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 50. | Лежај 22317 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 51. | Лежај 23224 | ком. | 3 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 52. | Лежај NJ 2312 E | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 53. | Лежај 21315 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 54. | Лежај 2310 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 55. | Лежај 22318 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 56. | Навртка KM28 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 57. | Навртка KM17 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 58. | Навртка KM14 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 59. | Навртка KM18 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 60. | Навртка KM12 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 61. | Навртка KM11 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 62. | Прстен MБ 28 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 63. | Прстен MБ 17 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 64. | Прстен MБ 14 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 65. | Прстен MБ 18 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 66. | Прстен MБ 12 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 67. | Прстен MБ 11 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 68. | Кућиште SN 611 за лежај 1311K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 69. | Лежај 6302-2Z | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 70. | Лежај 6314-2Z | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 71. | Лежај 6317-2Z | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 72. | Лежај NU 313 E | ком. | 3 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 73. | Лежај 22220 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 74. | Кућиште SN 520 за лежај 22220K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 75. | Кућиште SN 618 за лежај 22318 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 76. | Лежај 6207-2Z | ком. | 6 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 77. | Лежај 1207 | ком. | 6 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 78. | Лежај 22311 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 79. | Лежај 1311 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 80. | Лежај 1211 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 81. | Лежај 1209 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 82. | Лежај 21304 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 83. | Кућиште SN 518 за лежај 22218 К | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 84. | Кућиште SNL 509 за лежај 1209 K | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 85. | Лежај 22324 C3 | ком. | 2 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |
| 86. | Лежај 6220-2Z | ком. | 3 |  |  |  |  | Земља порекла: ________________ Произвођач: _________________ Ознака понуђеног добра: ______________________ Страница у каталогу бр:__ |

16.

Члан 5. став 3. модела уговора који се односи на „Рок и место испоруке“ (страна 54/60), допуњује се и гласи:

„Паритет испоруке ф-ко магацин Наручиоца, односно DDP Наручилац, локација ТЕ „Морава“ Свилајнац са урачунатим зависним трошковима.“

17.

Члан 6. став 4. тачка 2) у оквиру модела уговора који се односи на „Квалитативни и квантитативни пријем“ (страна 54/60), допуњује се и гласи:

- „ да ли су добра испоручена у оригиналном паковању, а према захтевима из техничке спецификације који се односе на паковање, обележавање и проверу квалитета,“

18.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку: