НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

Набавка пумпи - ТЕМ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/1920/2017 (1200/2017)

(број 5366-Е.03.03.-21501/3-2018 од 18.01.2018. године)

Свилајнац, 18.01.2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку ЈН/3000/1920/2017 (1200/2017)

1.

Наручилац на основу захтева Понуђача доставља ТИП заптаивања за све 3 позиције, као и боље видне цртеже који су слабо видљиви у предметној конкурсној документацији, па се део 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ТАЧКА 3.1 – Врста и количина добара  и технички захтеви на страни 4/57, мења и гласи:

| Ред. број | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Пумпа чисте воде, Q=302,4 m³/h, Н=18 m, n=1460 o/min, мeдиjум речна вода t=20°С, Ел.мотор P=22kW, 1465 o/min, тип IM B3 ТИП заптивања је меки заптивач ( заптивна плетеница) | Ком. | 2 |
| 22. | Пумпа техничке воде, Q=13÷26 l/s, Н=64÷44 m, n=1450 o/min, мeдиjум техничка вода (декарбонисана) t=30 - 35°С, Материјал делова пумпе: кућиштa и међустепени сиви лив SL20, рaдна кoла и спроводна кола бронза PCuSn 10, врaтилo C 4170, Ел.мотор P=30kW, 1450 o/min, тип ZK 200 L-4 ТИП заптивања је меки заптивач ( заптивна плетеница) | Ком. | 1 |
| 33. | Предвакуум пумпа, Q=576 m³/h, Н=26 m, n=1470 o/min, мeдиjум речна вода t=20°С. Ел.мотор P=75kW, 1470 o/min, тип SZJe-94a ТИП заптивања је меки заптивач ( заптивна плетеница) | Ком. | 1 |

Као и ТАЧКА 3.13 – Техничка документација на страни 9/57, 10/57 и 11/57, мења и гласи:

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/3000/1920/2017 (1200/2017)