| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 7039/2014 – Графитни прстенови

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 7039/2014 – Графитни прстенови:

- Радни услови за тражене заптивне прстенове-медији, температуре и притисци?

Одговор бр. 1   Температуре, притисци, обимне брзине, густина, вредност и остали подаци су дати у прилогу.

- Које врсте материјала, претпостављамо да је експандирани графит густине око 1,5 g/cm³ али молимо потврду?

Одговор бр. 2   Врста материјала је дефинисана прилогом као и густина.

- Да ли је потребно да буду ојачана и који тип ојачања?

Одговор бр. 3 Тамо где је то дефинисано техничком спецификацијом односно уколико је тражени заптивач ојачан онда његов еквивалент односно одговарајући заптивач мора исто тако бити ојачан са адекватним типом ојачања (прилог).

- Молимо цртеже прстенова?

Одговор бр. 4   Наручилац сматра да нема потребе да се доставе цртежи прстенова јер се траже прстенови чије су димензије јасно одређене односно дефинисане у техничкој спецификацији ( динемзије дате по принципу: унутрашњи пречник x спољашњи пречник x дебљина).

Скица изгледа расечених прстенова је дата у прилогу ( расечени под углом од 45°.

ПРИЛОГ:

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ГРАФИТНИХ ПРСТЕНОВА

Графитни прстенови који се испоручују морају задовољавати следеће услове:

1. За позиције од броја 1 закључно са бројем 43 (и позиција бр.52):

● Графитни прстенови правоугаоног попречног пресека, пресовани, трајно

еластични, од чистог експандираног графита 99,8%

● Притисак ………… pmax > 500 bar ( примена заптивање вентила )

● Температура паре која се заптива............ Т= 550ºC

● Обимна брзина........v = 2 m/s

● pH = 0 -14

● Густина = 1,4 g/cm3

● Напомена: Понудити графитне прстенове Rotatherm 0901/B- Eagle Burgmann,

који задовољавају потребне услове или одговарајуће.

2. За позиције број 44 и број 45 (означене звездицом)

● Графитни прстенови правоугаоног попречног пресека, пресовани, трајно

еластични, од чистог експандираног графита 99,8%, ојачане са умецима од

нерђајућег челика, а без металног контакта са вретеном и кућиштем.

● Функција: антиекструзиони прстен са функцијом брисача.

● Намена:Први до притиска и последњи прстен у заптивном сету за заптивање

старије арматуре.

● Притисак ………… pmax = 1000 bar ( за примену за заптивање вентила )

● Температура паре која се заптива............ Т= 550ºC

● Обимна брзина........v = 2 m/s

● pH = 0 -14

● Густина = 1,4 g/cm3

● Напомена: Понудити графитне прстенове Rotatherm S 881/B - Eagle Burgmann,

који задовољавају потребне услове или еквивалент.

3. За позиције од броја 46 закључно са бројем 51:

● Графитни прстенови профилисани попречног пресека правоуглог трапеза,

са углом профила од 45º, пресовани, трајно еластични, од чистог експандираног

графита 99,8%

● Притисак ………… pmax > 500 bar ( за примену за заптивање вентила )

● Температура паре која се заптива............ Т= 550ºC

● Обимна брзина........v = 2 m/s

● pH = 0 -14

● Густина = 1,4 g/cm3

НАПОМЕНА:

- Доставити потребне атесте;

- Рок испоруке:30 дана од обостраног потписивања уговора;

- Гарантни период:12 месеци од датума испоруке;

Наручилац

Дејан Нецић, маш. техн.