| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Допуне конкурсне документације за Јавну набавку бр. 745/2013 – Набавка муљне уроњене пумпе са електромотором

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Наручилац извршио следећу допуну конкурсне документације за Јавну набавку бр. 745/2013, и то:

- На основу питања и одговора понуђача везаних за ову јавну набавку, наручилац је одлучио да допуни конкурсну документацију у делу „11. Техничке спецификације и техничка документација“.

- Нова техничка спецификација се налази у прилогу овог дописа и чини саставни део ове допуне.

- Приликом давања понуде понуђач је дужан да се позове на нову техничку спецификацију и исту приложи уз понуду. У супротном, понуда ће се сматрати неодговарајућом јер не испуњава у потпуности техничке спецификације (члан 3. став 1. тачка 32. ЗЈН), и биће одбијена као неприхватљива (члан 107. став 1. ЗЈН).

ПРИЛОГ: Као у тексту.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Дејан Нецић, заменик члана

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

-Муљне уроњене пумпе-

| Ред. број | Предмет услуга | Јед. мере | Кол. | Цена/Ј.М. | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУЉНА УРОЊЕНА ПУМПА (преносна моно блок пумпа ) са електромотором, следећих каратеристика: Максимални проток: Q=700 l/min; Потисни прикључак: 75-100 mm Максимални напор: H=17 m; Снага електромотора: N =1,3 kW, 380V, 50Hz; Број oбртаја: n =2800 o/min; Пумпа је намењена за црпљење прљаве и замуљене воде са механичким честицама до 5 mm, концентрације нечистоћa до 30% и температуре t =40 ºC (MP 75 – 1,25 или еквивалент) | ком. | 2 |  |  |

НАПОМЕНА:

- Уз пумпе неопходно је испоручити упутство за руковање и одржавање;

- Уз пумпе неопходно је испоручити и пратећу атестну документацију;

Шеф службе маш. одрж.                                                        Технички директор

Драган Степановић, дипл. Инж.с.р	                   Гордана Новаковић, дипл. инж. с.р.

ДИРЕКТОР ТЕ „МОРАВА“

Марија Стевановић, дипл. инж. техн.с.р.

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

________________________________

# Text boxes

11. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА