СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга  број 003841/2014 – Испитивање методама без разарања НР на бл. А3 и израда пројекта за санацију деаератора

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације  везано за припремање понуде  за јавну набавку број 003841/2014, а која се односи на набавку услуга - Испитивање методама без разарања НР на бл. А3 и израда пројекта за санацију деаератора

- Измена конкурсне документације: Страна 48/62 Конкурсне документације,одељак 10 – техничка спецификација, тачке 2.2 и 2.3

Сада гласи:

2.1. Извршити сва испитивања предвиђена програмом и додатна испитивања уколико је неопходно. Обавезно испитати површине цевовода за довод паре у деаератор на којима постоје оштећења услед ерозије.Проверити дебљину и стање цевовода.

Испитивање може да врши само акредитована лабораторија.У понуду доставити обавезно доказ о акредитацији.Сва испитивања извршити према важећим СРПС ЕН стандардима.Након извршених испитивања доставити „Елаборат о извршеним испитивањима“ у три примерка. У понуди поред укупне цене дати појединачне цене у табели која је дата у прилогу. У тачки 2.2. написати појединачне цене(према врстама испитивања) као и укупне цене. Припрема површина за испитивање пада на терет Наручиоца. Сва испитивања потребно је извршити у ремонту бл. А3 који је планиран у периоду од 01.06.2014 – 27.11.2014 год. Коначни обрачун ће се извршити према стварно извршеном обиму испитивања.

2.3. На основу извршених испитивања оштећеног цевовода за довод паре у деаератор, урадити контролни прорачун и дефинисати технологију санације (по могућности наваривањем).

А треба да гласи :

2.1. Извршити сва испитивања предвиђена програмом и додатна испитивања уколико је неопходно. Обавезно испитати површине цевовода за довод паре у деаератор на којима постоје оштећења услед ерозије.Проверити дебљину и стање цевовода.

Испитивање може да врши само акредитована лабораторија. Сва испитивања извршити према важећим СРПС ЕН стандардима.Након извршених испитивања доставити „Елаборат о извршеним испитивањима“ у три примерка. У понуди поред укупне цене дати појединачне цене у табели која је дата у прилогу. У тачки 2.2. написати појединачне цене(према врстама испитивања) као и укупне цене. Припрема површина за испитивање пада на терет Наручиоца. Сва испитивања потребно је извршити у ремонту бл. А3 који је планиран у периоду од 01.07.2014 – 28.12.2014 год. Сви радови треба да буду евидентирани у грађевинском дневнику и достављени наручиоцу на потпис према договореној динамици.  Коначни обрачун ће се извршити према стварно извршеном обиму испитивања.

2.3. На основу извршених испитивања оштећеног цевовода за довод паре у деаератор, урадити контролни прорачун и дефинисати технологију санације (по могућности наваривањем) и доставити уз Елаборат о извршеним испитивањима.Контролни прорачун обавезно треба да уради дипломирани машински инжењер који поседује важећу лиценцу одговорног пројектанта(приложити копије лиценце и потврду да је важећа), а технологију заваривања(наваривања) прописује инжењер заваривања са положеним IWE/EWE према SRPS EN719(приложити копију сертификата).

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Комисија за ЈН 003841

________________________

________________________

_________________________

У Обреновцу,

03.07.2014.године