ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – Багер утоваривач, број ЈН 4098/14

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара – Багер утоваривач, број ЈН 4098/14.

Питање 1: Сматрамо да учињене измене не омогућују учешће осталих понуђача познатих брендова на тендеру, и да је то  и даље фаворизовање једног бренда и једног понуђача (у овом случају xxx), јер тражене а неизмењене техничке карактеристике искључују све остале!
Сматрамо  да наш захтев за изменама, није ни сувишан ни дискриминаторски већ насупрот, потпуно у складу са Законом о јавним набавкама и омогућује начело конкурентности свим понуђачима а то се не може рећи за ваш тендер у делу техничких карактеристика које су елиминишуће. Тако се онемогућује избор најбоље и најповољније понуде а оставља простор за друге незаконске и неекономске одлуке!
Због тога остајемо при нашем захтеву за свим изменама које смо захтевали у претходном допису, које апсолутно омогућују свим осталим познатим брендовима да учествују на тендеру!  У  случају вашег неиспуњења и одбијања нашег захтева за изменом документације , заштиту наших права ћемо тражити пред Републичком комисијом за јавне набавке а у складу са чл.10 и чл.72 Закона о јавним набавкама!

Одговор 1: Наручилац има у виду све примедбе, али располаже и  информацијама да на тржишту постоји конкуренција и конкурентни производ у складу са захтевима, тако да остаје при својим захтевима.

Прилог: Техничка спецификација наручиоца.

Предмет јавне набавке – Комбинована грађевинска машина ровокопач – утоваривач са утоварном лопатом и ровокопачком кашиком

Машина мора да буде производње 2014. године, нова, некоришћена.

Произвођач машине и мотора мора да буде исти;

Дизел мотор минималне снаге 80 KW;

Обртни моменат минимално 450 Nm;

Трансмисија аутоматска POWER SHIFT минимално 5 брзина напред, 3 брзине назад

Шасија машине мора бити крута;

Обе осовине управљачке и погонске;

Хидраулична пумпа минималног притиска 250 bar и минималног протока 160 l/min;

Пнеуматици димензија минимум 28” (28 цола);

Склопиве утоварне виљушке за палете;

Хидраулична инсталација за прикључке на задњој копајућој групи са косилицом за шибље (таруп од 80-120 mm);

Телескопска конструкција копајуће руке;

Вишенаменска хидраулична кашика миинимум В=1.20 m³ са обавезним отварањем (“крокодилка” са зубима);

Висина утовара задње гране мора бити 3500 mm;

Овокопачка стрела, са телескопом минималне дубине копања 5,5m са профилном кашиком ширине минимум 1200 mm;

Угао ротирања ровокопачке кашике већи од 200°;

Маса машине од 8500 kg од 9500 kg;

Седиште руковаоца огибљено са подесивим наслоном и руконаслоном;

Климатизована кабина;

Телсекопски подесив управљач;

Обавезан прикључак за ротацију и ротација у кабини;

Багер се испоручује са извршеним техничким прегледом и припремљеном домплетном документацијом за регистрацију;

Возило мора поседовати припадајући алат;

Техничка документација мора бит на српском језику (упутства за одржавање и експлоатацију);

Приликом испоруке обавзно је доставити атест за багер издат од стране надлежне институције.

Продавац је дужан да:

-у гарантном року обезбеди сервисну групу за брзе интервенције најкасније у року од 4 сата од тренутка позива Купца до локације ТЕНТ Б .

-уз понуду достави каталог за багер утоваривач и таруп.

-достави списак и контакте за све постојече овлашћене сервисе за одржавање понудђене машине на територију Републике Србије.,

Датум                   МП              Потпис овлашћеног лица Понуђача

________________                         _________________________________

# Text boxes

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА