ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број ЈН 6221/2014 – Eлектромоторни обртни актуатори за постројење ХПВ -а

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације  везано за припремање понуде  за јавну набавку број 6221/2014 , а која се односи на набавку добара Eлектромоторни обртни актуаториза постројење ХПВ -а

Измена конкурсне документације се односи  на измене:

- у техничкој спецификацији уместо једне позиције са 5 актуатора унете су две позиције (једна са 2 актуатора и друга 2 актуатора са вентилом)

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (тачка 6.) уместо да је овлашћен  од стране произвођача опреме за сервисиорање понуђених добара на територији Републике Србије, измена је да је овлашћен  од стране произвођача опреме за сервисирање електромоторних обртних актуатора на територији Републике Србије.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Ред. број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Количина | Цена / ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серво погон Електромоторни обртни актуатор S2 – 20min Подешени момент искључења: 120Nm Број обртаја мотора: 10ob/min Серво погон је самокочив Циклусно време: 120s Излазна прирубница F10 у складу са ISO 5210 или ISO 5211 Излазна осовина: облик Б Димензије цртежа: М82_1Е01bm Мотор: 400/230V, 50Hz Снага мотора: 0,18kW Номинална струја мотора: Inom=0.8A Полазна струја мотора: Ipol=2.6A Прекидачка и индикаторска јединица према дијаграму SA123.002 страна 1 2 моментна прекидача (за оба смера) 2 положајна прекидача (за оба смера) Напомене:склоп осигуран наврткама против одвртања, због појаве вибрација у погону Грејач серво погона 5W, 230V Електрични конектор: управљачки и напојни конектор SMod са стегнутим контактима Уводница према DIN46320 Form N-Ms За температуре амбијента од -20°C до +80°C Класа заштите за серво погон, укључујући и мотор: IP66 у складу са EN60529 и IEC529 Заштита против корозије К2 (укључујући и грејни отпорник); за рад у агресивним срединама. Са показивачем положаја отворености вентила SCHIEBEL: 01820764 (AB8 B 10) или одговарајуће |  | ком. | 2 |  |  |
|  | Серво погон са вентилом Електромоторни обртни актуатор S2 – 20min Подешени момент искључења: 120Nm Број обртаја мотора: 10ob/min Серво погон је самокочив Циклусно време: 120s Излазна прирубница F10 у складу са ISO 5210 или ISO 5211 Излазна осовина: облик Б Димензије цртежа: М82_1Е01bm Мотор: 400/230V, 50Hz Снага мотора: 0,18kW Номинална струја мотора: Inom=0.8A Полазна струја мотора: Ipol=2.6A Прекидачка и индикаторска јединица према дијаграму SA123.002 страна 1 2 моментна прекидача (за оба смера) 2 положајна прекидача (за оба смера) Напомене:склоп осигуран наврткама против одвртања, због појаве вибрација у погону Грејач серво погона 5W, 230V Електрични конектор: управљачки и напојни конектор SMod са стегнутим контактима Уводница према DIN46320 Form N-Ms За температуре амбијента од -20°C до +80°C Класа заштите за серво погон, укључујући и мотор: IP66 у складу са EN60529 и IEC529 Заштита против корозије К2 (укључујући и грејни отпорник); за рад у агресивним срединама. Са показивачем положаја отворености вентила SCHIEBEL: 01820764 (AB8 B 10) или одговарајуће Вентил DN125 PN10 Тип вентила: засун DN: 125 PN: 10 Материјал тела, поклопца и клина: GGG-40 Kлин гумиран са NBR или EPDM Вретено: нерђајући челик 1.4021 Прикључак: фланша Прикључне мере: DIN EN 558-1, серија 14 |  | ком. | 2 |  |  |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

За понуду бр._____________ од______________2014 год.                                                     (I део)

| Ред. број | Назив артикла/предмер радова | Кол. | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1 | Серво погон Електромоторни обртни актуатор S2 – 20min | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Серво погон са вентилом Електромоторни обртни актуатор S2 – 20min | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 6221

Предмет: Eлектромоторни обртни актуатор за постројење ХПВ-а“

| Ред. број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Кол | Цена / ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серво погон Електромоторни обртни актуатор S2 – 20min Подешени момент искључења: 120Nm Број обртаја мотора: 10ob/min Серво погон је самокочив Циклусно време: 120s Излазна прирубница F10 у складу са ISO 5210 или ISO 5211 Излазна осовина: облик Б Димензије цртежа: М82_1Е01bm Мотор: 400/230V, 50Hz Снага мотора: 0,18kW Номинална струја мотора: Inom=0.8A Полазна струја мотора: Ipol=2.6A Прекидачка и индикаторска јединица према дијаграму SA123.002 страна 1 2 моментна прекидача (за оба смера) 2 положајна прекидача (за оба смера) Напомене:склоп осигуран наврткама против одвртања, због појаве вибрација у погону Грејач серво погона 5W, 230V Електрични конектор: управљачки и напојни конектор SMod са стегнутим контактима Уводница према DIN46320 Form N-Ms За температуре амбијента од -20°C до +80°C Класа заштите за серво погон, укључујући и мотор: IP66 у складу са EN60529 и IEC529 Заштита против корозије К2 (укључујући и грејни отпорник); за рад у агресивним срединама. Са показивачем положаја отворености вентила SCHIEBEL: 01820764 (AB8 B 10) или одговарајуће |  | ком. | 2 |  |  |
|  | Серво погон са вентилом Електромоторни обртни актуатор S2 – 20min Подешени момент искључења: 120Nm Број обртаја мотора: 10ob/min Серво погон је самокочив Циклусно време: 120s Излазна прирубница F10 у складу са ISO 5210 или ISO 5211 Излазна осовина: облик Б Димензије цртежа: М82_1Е01bm Мотор: 400/230V, 50Hz Снага мотора: 0,18kW Номинална струја мотора: Inom=0.8A Полазна струја мотора: Ipol=2.6A Прекидачка и индикаторска јединица према дијаграму SA123.002 страна 1 2 моментна прекидача (за оба смера) 2 положајна прекидача (за оба смера) Напомене:склоп осигуран наврткама против одвртања, због појаве вибрација у погону Грејач серво погона 5W, 230V Електрични конектор: управљачки и напојни конектор SMod са стегнутим контактима Уводница према DIN46320 Form N-Ms За температуре амбијента од -20°C до +80°C Класа заштите за серво погон, укључујући и мотор: IP66 у складу са EN60529 и IEC529 Заштита против корозије К2 (укључујући и грејни отпорник); за рад у агресивним срединама. Са показивачем положаја отворености вентила SCHIEBEL: 01820764 (AB8 B 10) или одговарајуће Вентил DN125 PN10 Тип вентила: засун DN: 125 PN: 10 Материјал тела, поклопца и клина: GGG-40 Kлин гумиран са NBR или EPDM Вретено: нерђајући челик 1.4021 Прикључак: фланша Прикључне мере: DIN EN 558-1, серија 14 |  | ком. | 2 |  |  |

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 6. | да располаже довољним техничким капацитетом: да је овлашћен од стране произвођача опреме за сервисирање електромоторних обртних актуатора на територији Републике Србије. | Доказ: изјава произвођача опреме Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача |

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Такође, овим путем Вас обавештавамо да се рок за доставу понуда одлаже за 17.10.2014 године до 10.00 часова, а да ће се отварање понуда обавити истог дана са почетком у 10.30 часова.

Комисија за јавну набавку бр. 6221/2014

- Миодраг Младеновић

____________________

- Зоран Миновић

______________________

- Душан Живановић

____________________

- Дарко Фогл

______________________