Предмет: појашњење по ЈН 1731/2013-Резервнми делови за регулационе вентиле убризгавања и напајања

- Питање:  Која од метода ИБР се захтева ?

Одговор : Ради се о угаоним завареним спојевима,  тако да

је потребно извршити визуелни преглед и

испитивање магнетним честицама или пенетрантима

заварених спојева.

- Питање:  Можете ли за захтевану методу IBR финисати

критеријум прихватљивости?

Одговор:  Заварени спојеви треба да задовоље ниво квалите –

та  „B“  према стандарду  SRPS ЕN ISO 5817:2008

- Питање:  Можете ли доставити модел плана потребних

испитивања и контролисања ?

Одговор:   У конкурсној документацији је тражено да Понуђач

достави предлог плана контроле квалитета . План

контроле квалитета ће бити усаглашен са Наручиоцем,

након потписивања уговора.

- Питање: Да ли се делови са истоименим навојима међусобно

монтирају у  склопове, да ли ћемо у случају уговарања

набавке моћи добити старе или било какве делове с

одговарајућим навојем који би нам послужили за ко-

нтролу налегања  навоја који ми правимо

Одговор: Навојна  вретена и навртке – делови са истоименим

навојима, потребно је да буду израђени према

траженим  толеранцијама мера и  монтирају се у

склопове.

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ