ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број 10200/2014 - Ватрогасне справе и опрема

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 10200/2014 - Ватрогасне справе и опрема

Питање 1:

Одговор 1:

Нарчилац је извршио допуну и измену дела техничке спецификације на који се односи питање потенцијалног понуђача. Допуна и измена су објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Питање 2:

Одговор 2:

У складу са постављеним питањем Наручилац врши допуну Техничке спецификације. Измењена Техничка спецификација се налази у прилогу овог одговора.

Питање 3:

Одговор 3:

Наручилац планом набавке за 2014. годину није предвидео спровођење јавне набавке по партијама при чему је премет јавне набавке одредио у складу са ЗЈН (истоврсна добра). У поступку ЈН могу учествовати понуђачи (произвођачи, добављачи, трговци...). Уколико нисте у могућности понутити сва тражена добра самостално постоји могућност подношења зједничке понуде.

Измена конкурсне документације:

У складу са постављеним питањима наручилац врши измену Конкурсне документације у делу 13. Техничка спецификација, ставка 27.

Уместо:

## НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ 3'', БЕЗ ЛОМЉИВЕ СПОЈНИЦЕ

Хидрант израђен у складу са СРПС ЕН 14384 или хармонизованим европским стандардима, и аутоматском дренажом воде из тела хидранта.

Понуђач је обавезан да као доказ достави Сертификат од сталности својстава или Декларацију о усаглашености производа издат од стране домаћег акредитационог тела.

Надземни хидрант  B/2C висине H2 = до 1850 mm и H1 = до 830 mm . Прикључак на хидрантску  мрежу  остварује се прирубницом ДН 80 са три отвора 1xB и 2xC.

Врста спојнице за надземни хидрант: алуминијумска копча 1xB и 2xC и одговарајући поклопац са спољним навојем (слепа спојка).

Максимални радни притисак 16 бара.

Мења се и гласи:

## НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ 3'', БЕЗ ЛОМЉИВЕ СПОЈНИЦЕ

Хидрант израђен у складу са СРПС ЕН 14384/2009 или хармонизованим европским стандардима, и аутоматском дренажом воде из тела хидранта.

Понуђач је обавезан да као доказ достави Сертификат од сталности својстава или Декларацију о усаглашености производа издат од стране домаћег акредитационог тела.

Надземни хидрант  B/2C висине H2 = до 1850 mm и H1 = до 830 mm . Прикључак на хидрантску  мрежу  остварује се прирубницом ДН 80 са три отвора 1xB и 2xC.

Врста спојнице за надземни хидрант: алуминијумска копча 1xB и 2xC и одговарајући поклопац са спољним навојем (слепа спојка).

Максимални радни притисак 16 бара.

Улазна прирубница у складу са стандардом СПРС ЕН 1092

Активирање са додатним алатом (кључем)

Могућност замене заптивача главног вентила без откопавања и без демонтаже тела хидранта

Хидрант намењен за коришћење техничке воде (не воде за пиће)

Уз понуду је, поред већ наведене документације, потребно доставити:

- Технички катало г- проспект

- Извештај о испитивању хидранта од стране акредитоване лабораторије, а  уз испоруку добара потребно је доставити упутство за безбедан рад.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

07.11.2014. године

Комисија  за јавну набавку бр. 10200/2014