SVIM PONUĐAČIMA

Predmet: Pitanja i odgovori br.9 za javnu nabavku broj JN 4365,4366,4367,4368,4369,4372/14 - Alat

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 4365,4366,4367,4368,4369,4372/14 - Alat

Pitanja:

PARTIJA 1

STAVKA 1 - Molim Vas da definišete fi ploče (180 ili 230)?

STAVKA 2 - Molim Vas da definišete fi ploče (115 ili 125)?

STAVKA 7 - Pregledom kataloga renomiranih proizvođača električnog alata nismo uspeli da nađemo traženu brusilicu. Brusilica navedenih karakteristika ne postoji. Da li je za naručioca prihvatljva brusilica sa sledećim karakteristikama: 18V, 10.000 o/min, fi 115mm, baterija 2x4Ah Li-Ion?

STAVKA 8 - Pregledom kataloga renomiranih proizvođača električnog alata nismo uspeli da nađemo traženu brusilicu. Brusilica navedenih karakteristika ne postoji. Da li je za naručioca prihvatljva brusilica sa sledećim karakteristikama: 18V, 10.000 o/min, fi 125mm, baterija 2x4Ah Li-Ion?

PARTIJA 3

STAVKA 38 - Valjkasta burgija se ne proizvodi preko fi 20. Da li se može ponuditi burgija sa konusnom drškom DIN 345 fi 20.5?

PARTIJA 4

STAVKA 1 - Da li atest treba dostaviti uz ponudu ili prilikom isporuke?

STAVKA 2 - Da li se može ponuditi lampa akumulatorska 6V, 2Ah? Ostale tehničke karakteristike ostale bi nepromenjene.

STAVKA 13 - Merač otpora izolacije 5000V. U specifikaciji ste predložili alat MEGGER BM25. Kontaktom dobavljača utvrdili smo da se ovaj model više ne proizvodi. Molim Vas da definišete koji model treba ponuditi.

PARTIJA 5

STAVKA 1 - KUTIJA SA BRAVAROMEHANIČARSKIM ALATOM

1.5 -  Gedore na 1/2" se proizvode od dim. 8mm. Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi garnitura 10-32mm 1/2" sa svim nastavcima traženim u tehničkoj specifikaciji u kutiji od tvrde plastike?

1.6 - Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi garnitura grubih turpija 5/1 jer postoji samo 5 oblika turpija?

1.12 - Da li je prihvatljivo da se ponude grip klešta 250mm

1.19 - Sekač a metal pljosnati DIN 6453 se izrađuje u dum. 24x3x200. Da li je za naručioca ptihvatljiva ova dimenzija?

STAVKA 2 - AUTOMATIČARSKI ALAT SPECIJALNI

2.4 - Glinerica 100-500V koju je nekad Wiha proizvodila se više ne proizvodi. Svi renomirani proizvođači proizvode glinerice 125-250V. Da li je za naručioca prihvatljiva glinerica 125-250V?

2.26 - Proizvođač je iz svog programa izbacio tražene ključeve. Da li je za naručioca prihvatljiva garnitura sa zaštitom od T9-T30 ili T10-T50?

STAVKA 3 - ELEKTROMEHANIČARSKI ALAT SPECIJALNI

3.5 - Da li je za naručioca prihvatljivo da se garnitura nasadnih ključeva ponudi u koferu od tvrde plastike?

3.11 - Glinerica 100-500V koju je nekad Wiha proizvodila se više ne proizvodi. Svi renomirani proizvođači proizvode glinerice 125-250V. Da li je za naručioca prihvatljiva glinerica 125-250V?

3.16 - Nismo uspeli da pronađemo lampu sa traženim karakteristikama. Molim naručioca da definiše lampu i ako je u mogućnosti navede proizvođača ili ekvivalent.

STAVKA 4 - POGONSKI ELEKTROMEHANIČARSKI ALAT SPECIJALNI

4.2 - Da li je za naručioca prihvatljivo da se garnitura nasadnih ključeva ponudi u koferu od tvrde plastike?

4.6 - Glinerica 100-500V koju je nekad Wiha proizvodila se više ne proizvodi. Svi renomirani proizvođači proizvode glinerice 125-250V. Da li je za naručioca prihvatljiva glinerica 125-250V?

4.16 - DIN 6458 B je za probojce. Da ste mislili na probojce?

4.23 - Molim naručioca da definiše koje dimzije idu u traženu garnituru. Molim Vas i da proverite da nije došlo do greške jer se u okviru ove gar. pod stavkom 17 isto se traži garnitura okasto-viljuškastih. Da li je prihvatljivo ponuditi gar. 6-22 17/1?

STAVKA 5 - MEHANIČARSKI ALAT SPECIJALNI

5.2 - Da li je za naručioca prihvatljivo da se garnitura nasadnih ključeva ponudi u koferu od tvrde plastike?

5.3 - Da li je za naručioca prihvatljivo da se garnitura nasadnih ključeva ponudi u koferu od tvrde plastike?

5.5 - Da li je za naručioca prihvatljiv ključ štelujući 300mm sa otvorom čeljusti 0-38mm sa mm podelom, rukohvat obložen duplim slojem plastike?

5.8 - Da li su u okviru garniture odvijača prihvatljivi odvijači 2.5x60 i 3x80?

5.13 - Da li su za nuručioca prihvatljiva grip klešta 250mm sa otvorom 0-42mm?

5.19 - Da li je za naručioca prihvatljiv sekač 19x150?

5.20 - Da li je za naručioca prihvatljiv sekač 22x175?

5.21 - Proizvođač je iz svog programa izbacio tražene ključeve. Da li je za naručioca prihvatljiva garnitura sa zaštitom od T9-T30 ili T10-T50?

5.28 - DIN 6458 B je za probojce. Da ste mislili na probojce?

Odgovori:

ODGOVOR na pitanje

partija 1 pozicija 1   -   potrebno je isporučiti za  Ø 230

partija 1 pozicija 2   -   potrebno je isporučiti za  Ø 115

partija 1 pozicija 7   -   da prihvatljiva je i takva

partija 1 pozicija 8   -   potrebno je ponuditi akumulatorsku brusilicu 24V sa max  odstupanjem  +/- 10% ,  sa maksimalnom brzinom obrtaja 9500 obr/min. i Li-ion baterijom. prečnik ploče odgovarajući izabranoj brusilici. HILTI ili odgovarajući

partija 3 pozicija 38  -  DA

partija 4 pozicija  1   -  PRILIKOM ISPORUKE

partija 4 pozicija  2   -  NE

partija 4 pozicija 13  -  potrebno je ponuditi modeli istih ili približnih karakteristika a koji je zamena za modelBM25.

partija 5 STAVKA 1 pozicija 1.5 -(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

• Šestougaoni ,

• materijal: hrom-molibden

• hromiran (EN12540)

• poliran

• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan

• izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)

Čegrtaljka dvosmerna 1/2"

• materijal: specijalni alatni čelik

• ergonomska, robusna, dvokomponentna drška

• mehanizam sa 75 zuba

• telo hladno kovano

• u potpunosti poboljšana i ojačana

• hromirana (EN12540)

• izrađena prema standardu ISO 3315

T-ručica 1/2"

• materijal: hrom-vanadijum

• hromirana (EN12540)

• izrađena prema standardu ISO 3315 , dužine 125 I 250 mm

partija 5 pozicija 1.6  -  prihvatljiva je garniture od 5 turoija ( 5/1 ) 250 mm ,

Turpija pljosnata sa drškom, gruba • materijal: visoko legirani ugljenični čelik .

Turpija poluokrugla sa drškom, gruba • materijal: visoko legirani ugljenični čelik .

Turpija okrugla sa ručkom, gruba • materijal: visoko legirani ugljenični čelik

Turpija trougaona sa ručkom, gruba • materijal: visoko legirani ugljenični čelik

Turpija kvadratna sa ručkom, gruba • materijal: visoko legirani ugljenični čelik

partija 5 pozicija 1.12  -  Klešta grip L – 250 mm

• čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika

• ručke izrađene od čeličnog lima

• površina niklovana

• vreteno fosfatirano

• simetrične čeljusti

partija 5 pozicija 1.19  -  Sekač pljosnati L-200 mm 13x23 , širina vrha 24 mm

• materijal: hrom-vanadijum

• kovan

• u celosti kaljen i poboljšan

• vrh induktivno okaljen

• površina lakirana

• izrađen prema standardu 6453

partija 5 STAVKA  2  pozicija 2.4 -   moguće je ponuditi glimericu 220-250 V  180mm

partija 5 STAVKA  2  pozicija 2.26  - Potrebno je ponuditi garnituru Torx ključeva od TX5-TX45 13 komada u plastičnom nosaču.Materijal Hrom-vanadijum. Garnitura sadrži sledeće ključeve: T5   dužine 72x13; T6   dužine 80x15; T7   dužine 88x18;  T8   dužine 101x20; T9   dužine 111x21; T10 dužine 121x23; T15 dužine 136x27; T20 dužine 148x29; T25 dužine 163x33; T27 dužine 176x36; T30 dužine 191x38; T40 dužine 210x43; T45 dužine 232x50. Mogu biti ponuđeni i bez gumiranog tela protiv proklizavanja.

partija 5 STAVKA  3 pozicija 3.5 - NE

partija 5 STAVKA  3 pozicija 3.11 - moguće je ponuditi glimericu 220-250 V  180mm

partija 5 STAVKA  3 pozicija 3.16  -  LAMPA AKUMULATORSKA 6V 5Ah, sa NiCd akumulatorom I led diodama,min 3h autonomije. M-elektronik model Martin light 838 led NiCd ili odgovarajući

partija 5 STAVKA  4 pozicija 4.2  -  NE

partija 5 STAVKA  4 pozicija 4.6  -  moguće je ponuditi glimericu 220-250 V  180mm

partija 5 STAVKA  4 pozicija 4.16  - potrebno je ponuditi izbijače DIN 6450 L-150mm

partija 5 STAVKA  4 pozicija 4.23  - Ključevi viljuškasto-okasti RAVNI u kartonskoj kutiji, 6-22    (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

• materijal: hrom-vanadijum

• hromiran (EN12540)

• obuhvatni deo sa LIFE profilom

• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan

• izrađen prema standardu ISO 7738 (samo metričke dimenzije)

partija 5 STAVKA  5 pozicija 5.2 - DA

partija 5 STAVKA  5 pozicija 5.3 - NE

partija 5 STAVKA  5 pozicija 5.5 - DA

partija 5 STAVKA  5 pozicija 5.8 - DA

partija 5 STAVKA  5 pozicija 5.13 - POTREBNO JE PONUDITI GRIP KLEŠTA L-250 mm SA

OTVOROM 35mm

partija 5 STAVKA  5 pozicija 5.19 - DA

partija 5 STAVKA  5 pozicija 5.20 - DA

partija 5 STAVKA  5 pozicija 5.21 - Potrebno je ponuditi garnituru Torx ključeva od TX5-TX45 - 13 komada u   plastičnom nosaču.Materijal Hrom-vanadijum. Garnitura sadrži sledeće ključeve: T5   dužine 72x13; T6   dužine 80x15; T7   dužine 88x18;  T8   dužine 101x20; T9   dužine 111x21; T10 dužine 121x23; T15 dužine 136x27; T20 dužine 148x29; T25 dužine 163x33; T27 dužine 176x36; T30 dužine 191x38; T40 dužine 210x43; T45 dužine 232x50. Mogu biti ponuđeni i bez gumiranog tela protiv proklizavanja.

partija 5 STAVKA  5 pozicija 5.28 - potrebno je ponuditi izbijače DIN 6450 L-150mm

S poštovanjem

U Obrenovcu,

25.11.2014.god