SVIM PONUĐAČIMA

Predmet: Pitanja i odgovori br.3 za javnu nabavku broj JN 4365,4366,4367,4368,4369,4372/14 - Alat

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 4365,4366,4367,4368,4369,4372/14 - Alat

Pitanja:

PARTIJA 5

Pozicija br.1-kutija sa bravaromehaničarskim alatom

  - Molim Vas navedite sastav garniture i materiјal od kojeg treba da budu izrađeni ključevi?

  - Molim Vas navedite sastav garniture i materiјal od kojeg treba da budu izrađeni ključevi?

  - Molim Vas navedite sastav garniture i materiјal od kojeg treba da budu izrađeni ključevi?

  - Komplet ključeva gedora 6-32mm

Komplete gedora sa prihvatom 1/2" gotovo svi proizvođači proizvode u razmaku od 10-32mm, koja sadrži osim navedenih nastavaka i ručica i sledeće nasadne ključeve:(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32). Da li se misli na takvu garnituru. Takođe molimo za pojašnjenje od kog materijala se zahtevaju nasadni ključevi, ručica da li je sa dvokomponentnom ručkom i sa koliko „zubaca“ i koja je dužina T ručica?

  - Turpije u garnituri 250mm 6/1

Postoji pet oblika turpija, da li je prihvatljiva garnitura od 5 komada?

  - Мolim da dodatno pojasnite ovu poziciju.

1.9 Мolim da dodatno pojasnite ovu poziciju (materijal, izolacija...)

1.10 Мolim da dodatno pojasnite ovu poziciju (materijal, izolacija, otvor, podešavanje...)

1.11 Мolim da dodatno pojasnite ovu poziciju (materijal, izolacija...)

1.12 Grip klešta 200mm

Da li su prihvatljiva i klešta dužine 250mm, kakva proizvode svi renomirani

proizvođači?

1.13 do 1.17  Мolim da dodatno pojasnite ove pozicije (materijal, izolacija...)

1.19 Sekač za metal

Ovi sekači se proizvode sa širinom vrha 24mm a debljina vrha je 3mm.

Da li se misli na takav sekač?

1.20 Četka čelična L-270mm

Мolim da dodatno pojasnite ovu poziciju (koliko reda ...)

1.26 Ugaonik sa naslonom

Da li ugaonik treba da ima mernu tačnost:0,25mm/m?

1.28 Мolim da dodatno pojasnite ovu poziciju (dimenzija...)

PARTIJA 5

Pozicija br.2-automatičarski alat specijalni

2.1. Molim Vas navedite dimenziju kutije.

2.5  Garnitura odvijača

Da li su prihvatljivi i odvijači sa trokomponentnim rukohvatom?

2.18  Pincete

Da li je prihvatljiva i pinceta prava dužine 140mm i kriva dužine 155mm?

2.17  Molim Vas navedite prečnik i uvećanje?

2.19  Set preciznih odvijača

Da li su prihvatljiva I odvijači ravni:1,5x60, 2,5x75, 3x100 i krstasti  PH00x60, 0x60, 1x80?

2.20  Nož električarski JOKARI

Da li je prihvatljiv i nož opsega 4-28mm?

2.28  Ključ štelujući L-250mm

Da li je prihvatljiv i ključ L-300mm, otvora do 0-38mm, sa

ručkama obloženim duplim slojem plastike?

2.30 Molim Vas pojasnite ovu poziciju.

PARTIJA 5

Pozicija br.3-elektromehaničarski alat specijalni

3.1  Molim Vas navedite sastav garniture i materiјal od kojeg treba da budu

izrađeni ključevi?

3.5  Ključevi nasadni

Da li je prihvatljiva i ručica sa 75 podela i nastavak 250mm?

3.12 Garnitura odvijača

Da li su prihvatljivi i odvijači sa trokomponentnim rukohvatom?

3.16  Prenosna punjiva Led lampa

Nismo pronašli lampu sa ovakvim karakteristikama, molim Vas za

proizvođača ili ekvivalent.

3.17  Torba za alat

Da li je prihvatljiva I torba unutrašnjih dimenzija

420x160x250?

PARTIJA 5

Pozicija br.4 – Pogonski elektromehaničarski alat specijalni

4.1  Torba za alat

Da li je prihvatljiva I torba unutrašnjih dimenzija

420x160x250?

4.2  Set nasadnih ključeva 1/4”

Da li je za naručioca prihvatljiva i garnitura koja se neznatno razlikuje od zahtevane proizvođača Unior art: 188BI6P36

link do kataloga proizvođača :  http://www.uniortools.com/cgi-bin/cms.cgi?doc=20266&prod=119453

4.7  Garnitura odvijača

Da li su prihvatljivi i odvijači sa trokomponentnim rukohvatom?

4.16 Izbijači

Da li su prihvatljivi i izbijači L-150mm, DIN 6450?

4.20 Nož električarski Jokari 8-28

Da li je prihvatljiv i nož opsega 4-28mm?

  - Molim Vas navedite sastav garniture?

PARTIJA 5

Pozicija br.5 – Pogonski elektromehaničarski alat specijalni

5.2 Set nasadnih ključeva 1/4”

Da li je za naručioca prihvatljiva i garnitura koja se neznatno

razlikuje od zahtevane proizvođača Unior art: 188BI6P36

link do kataloga proizvođača:  http://www.uniortools.com/cgi-bin/cms.cgi?doc=20266&prod=119453

5.3   Ključevi nasadni

Da li je prihvatljiva i ručica sa 75 podela i nastavak 250mm?

5.5 Ključ štelujući L-250mm

Da li je prihvatljiv i ključ L-300mm, otvora do 0-38mm, sa

ručkama obloženim duplim slojem plastike?

5.8  Garnitura odvijača 8/1

Da li su prihvatljivi odvijači sa trokomponentnim ergonomskim

rukohvatom dim: 2,5x60; 3x80 umesto 2,5x50 i 3x75?

5.13 Klešta grip 250mm

Da li su prihvatljiva i klešta sa otvorom do 35mm?

5.19 Sekač ua metal pljosnati

Da li je prihvatljiv i sekač 150x19mm?

5.20 Sekač ua metal pljosnati

Da li je prihvatljiv i sekač 175x22mm?

5.28 Izbijači

Da li su prihvatljivi i izbijači L-150mm, DIN 6450?

5.31  Obeleživač karbidni 220mm

Da li je prihvatljiv I obeleživač 230mm?

5.33 Pincete

Da li je prihvatljiva i pinceta prava dužine 140mm i kriva dužine 155mm?

Odgovori:

ODGOVOR 1.1 : (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,

25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)

• materijal: hrom-vanadijum

• hromiran (EN12540)

• polirani vrhovi

• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan

• izrađen prema standardu ISO 10102 (samo metričke

dimenzije)

ODGOVOR 1.2 : (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,

25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)

• materijal: hrom-vanadijum

• hromiran (EN12540)

• polirani vrhovi

• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan

• izrađen prema standardu ISO 10102 (samo metričke

dimenzije)

ODGOVOR 1.3 : (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,

24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

• materijal: hrom-molibden

• hromiran (EN12540)

• u potpunosti poboljšan i ojačan

• izrađen prema standardu DIN 896 (samo metričke dimenzije)

ODGOVOR 1.5 : (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),

• Šestougaoni ,

• materijal: hrom-molibden

• hromiran (EN12540)

• poliran

• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan

• izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)

Čegrtaljka dvosmerna 1/2"

• materijal: specijalni alatni čelik

• ergonomska, robusna, dvokomponentna drška

• mehanizam sa 75 zuba

• telo hladno kovano

• u potpunosti poboljšana i ojačana

• hromirana (EN12540)

• izrađena prema standardu ISO 3315

T-ručica 1/2"

• materijal: hrom-vanadijum

• hromirana (EN12540)

• izrađena prema standardu ISO 3315 , dužine 125 I 250 mm

ODGOVOR  1.6 :  prihvatljiva je garniture od 5 turoija ( 5/1 ) 250 mm ,

Turpija pljosnata sa drškom, gruba • materijal: visoko legirani ugljenični čelik .

Turpija poluokrugla sa drškom, gruba • materijal: visoko legirani ugljenični čelik .

Turpija okrugla sa ručkom, gruba • materijal: visoko legirani ugljenični čelik

Turpija trougaona sa ručkom, gruba • materijal: visoko legirani ugljenični čelik

Turpija kvadratna sa ručkom, gruba • materijal: visoko legirani ugljenični čelik

ODGOVOR  1.7 :  makaze za lim desne, 250 mm

• materijal: specijalni alatni čelik

• kovane

• rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC

• kovana, potpuno poboljšana i ojačana

• čeljusti fino brušene

• zaštićene protiv korozije

• ručke izolovane plastičnom masom

• sa povratnom oprugom

ODGOVOR  1.9 :  KLEŠTA  KOMBINOVANA  L 200 mm

• materijal: specijalni alatni čelik

• kovana, potpuno poboljšana i ojačana

• rezne ivice induktivno kaljene

• čeljusti polirane

• površina hromirana EN 12540

• robusne ručke izolovane dvokomponentnim

navlakama

• izrađena prema standardu ISO 5746

ODGOVOR  1.10  :  Klešta papagaj L- 240 mm

• materijal: specijalni alatni čelik

• kovana, potpuno poboljšana i ojačana

• čeljusti polirane

• površina hromirana EN 12540

• robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama

• ožljebljen zglob

• podešavanje otvora čeljusti u pet položaja za dim. 180 i 240

• izrađena prema standardu ISO 8976

ODGOVOR  1.11 :  Klešta špicasta prava L- 160 mm

• materijal: specijalni alatni čelik

• kovana, potpuno poboljšana i ojačana

• rezne ivice induktivno kaljene

• čeljusti polirane

• površina hromirana EN 12540

• robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama

• unutrašnje površine čeljusti nazubljene

• izrađena prema standardu ISO 5745

ODGOVOR  1.12 :  Klešta grip L – 250 mm

• čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika

• ručke izrađene od čeličnog lima

• površina niklovana

• vreteno fosfatirano

• simetrične čeljusti

ODGOVOR  :

Za pozicije  1.13 i 1.14  : Odvijač krstasti PH sa TBI ručkom

• vrh od hrom-vanadijum-molibdena, kaljeni i ojačani

• stablo odvijača hromirano, vrh bruniran

• ručka ergonomski oblikovana

• trokomponentni materijal

• otvor u dršci za kačenje

• izrađeni prema standardu ISO 8764-1,2

Za pozicije 1.15 , 1.16 i 1.17 : Odvijač pljosnati TBI, električarski

• vrh od hrom-vanadijum-molibdena, kaljeni i

ojačani

• stablo odvijača hromirano, vrh bruniran

• ručka ergonomski oblikovana

• trokomponentni materijal

• otvor u dršci za kačenje

ODGOVOR  1.19 :  Sekač pljosnati L-200 mm 13x23 , širina vrha 24 mm

• materijal: hrom-vanadijum

• kovan

• u celosti kaljen i poboljšan

• vrh induktivno okaljen

• površina lakirana

• izrađen prema standardu 6453

ODGOVOR  1.20  :  ČETKA ČELIČNA L-270 mm  PETOREDNA

ODGOVOR  1.26  :  merna tačnost  0.25 mm / m

ODGOVOR  1.28 :  550 X 200 X 260 , sa dve ručke.

POZICIJA  br.2 – AUTOMATIČARSKI ALAT SPECIJALNI

ODGOVOR  2.1  :  dimenzije kutije  514 x 280 x 260 mm

ODGOVOR  2.5  :  DA

ODGOVOR  2.18  :  potrebno  je ponuditi pravu pincetu dužine 140 mm i krivu dužine 155 mm

ODGOVOR  2.17  :  prečnik 80 mm I  uvećanje 8 puta

ODGOVOR  2.19  :  da

ODGOVOR  2.20  :  potrebno je ponuditi nož za skidanje izolacije sa kukastim nožem, opsega  4-28 mm

ODGOVOR  2.28  :  PRIHVATLJIV  JE .

ODGOVOR  2.30  :  rotirajuća stona stega od min 60 mm do max 100 mm

POZICIJA br.3 – ELEKTROMEHANIČARSKI ALAT SPECIJALNI

ODGOVOR  3.1  :   Ključevi viljuškasto-okasti RAVNI u kartonskoj kutiji, 6-32 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

• materijal: hrom-vanadijum

• hromiran (EN12540)

• obuhvatni deo sa LIFE profilom

• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan

• izrađen prema standardu ISO 7738 (samo metričke dimenzije)

ODGOVOR  3.5  :  DA

ODGOVOR  3.12  : DA

ODGOVOR  3.16  :  LAMPA AKUMULATORSKA 6V 5Ah, sa NiCd akumulatorom I led diodama,min 3h autonomije. M-elektronik model Martin light 838 led NiCd ili odgovarajući

ODGOVOR  3.17  :  APSOLUTNO PRIHVATLJIVA I TORBA TIH DIMENZIJA

POZICIJA br.4 – POGONSKI ELEKT.MEHANIČARSKI ALAT SPECIJALNI

ODGOVOR  4.1  : DA

ODGOVOR  4.2  :  PRIHVATLJIVA JE

ODGOVOR  4.7  :  DA

ODGOVOR  4.16  :  DA

ODGOVOR  4.20  :  potrebno je ponuditi nož za skidanje izolacije sa kukastim nožem, opsega  4-28 mm

ODGOVOR  4.23  :  Ključevi viljuškasto-okasti RAVNI u kartonskoj kutiji, 6-22 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

• materijal: hrom-vanadijum

• hromiran (EN12540)

• obuhvatni deo sa LIFE profilom

• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan

• izrađen prema standardu ISO 7738 (samo metričke dimenzije)

POZICIJA  br.5 – POGONSKI ELEKTROMEHANIČARSKI ALAT SPECIJALNI

ODGOVOR  5.2  :  PRIHVATLJIVA JE

ODGOVOR  5.3  :  DA

ODGOVOR  5.5  :  DA

ODGOVOR  5.8  :  PRIHVATLJIVI SU

ODGOVOR  5.13  :  POTREBNO JE PONUDITI GRIP KLEŠTA L-250 mm SA OTVOROM 35mm

ODGOVOR  5.19  :  PRIHVATLJIVO

ODGOVOR  5.20  :  PRIHVATLJIVO

ODGOVOR  5.28  :  potrebno je ponuditi Izbijač L-150 mm DIN 6450

• materijal: hrom-vanadijum

• u celosti kaljen i poboljšan

• vrh induktivno okaljen

• površina lakirana

ODGOVOR  5.31  :  DA

ODGOVOR  5.33  :  potrebno  je ponuditi pravu pincetu dužine 140 mm i krivu dužine 155 mm

S poštovanjem

U Obrenovcu,

19.11.2014.god