ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број 6315/100075/2014 Вентил NO65 NP100 са сигурносном опругом

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 6315/100075/2014, а која се односи на набавку добара - Вентил NO65 NP100 са сигурносном опругом

Pitanja za komisiju za javnu nabavku br. 6315/100075/2014

1.      U  delu Konkursne dokumentacije glava 10 " Tehnička specifikacija" piše:

Вентил сигирности мора бити пројектован, произведен, испитан и испоручен у складу са PED Директивом и одговарајућим стандардом за вентиле сигурно сти EN ISO 4126, тј. SRPS EN ISO 4126

Понуђач је дужан да уз понуду достави сертификат или сертификате издате од надлежне–овлашћене сертификационе организације,  да произвођач има сертификован систем квалитета за производњу вентила сигурности-модули G или H

Izvod iz "Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje,izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom":

Sigurnosni uređaji definisani u članu 2. Stav 1 tačka 4) i navedeni u članu 5. stav 1 tačka 4) ovog pravilnika klasifikovani su u kategoriju IV

IV=Moduli B+D, B+F, G, H1

Prema uputstvima iz Pravilnika i prema PED direktivi 97/23/EC

Modul H ne spada u kategoriju IV (odgovrnu za uređaje sigurnosti) i prema njemu nije moguće izvršiti homologaciju ventila sigurnosti.

Proizvođači ventila sigurnosti izdaju sertifikate skladu sa PED direktivom (Modul G) samo u slučaju da proizvođač ne poseduje ISO 9000 Sertifikat (Quality Managment) ili za ventile koje ne spadaju u standardnu serijsku proizvodnju tj. samo za ventile koje se namenski prave za pojedinačne kupce, na primer za nuklearne elektrane. Prema PED direktivi samo u tim slučajevima se proizvodnja vrši u skladu sa (Modulom G) jer se taj modul odnosi na pojedinačnu verifikaciju nestandardnog  proizvoda.

U slučajevima kada Ventili Sigurnosti spadaju u standardnu proizvodnju prema PED direktivi i kategoriji IV takvi standardni proizvodi proizvode se u skladu sa Modulom B+D koji se odnosi na Tip (tj na celu seriju jednog istog tipa ventila).

Proizvodnja standardnih ventila može bit izrađena prema Modulu G na zahtev klijenta međutim vreme isporuke u tom slučaju drastično raste zbog niza složenih procedura u samoj proizvodnji.Takođe proizvodnja ventila u skladu sa Modulom G značajno povećava cenu opreme u odnosu na standardnu proizvodnju u saglasnosti sa Modulima B+D.

Ventili sigurnosti koji su proizvedeni su u skladu sa PED direktivom Modul (B+D) i standardom EN 4126 potpuno ispunjavaju prvi navedeni zahtev iz  tehničke specifikacije.

U prilogu Vam dostavljamo dokument koji se odnosi na način izbora Modula prema PED direktivi.

1.Pitanje:

Da li je dovoljno da dostavimo PED sertifikat Modul (B+D) za ventile koji da nudimo?

Одговор на питање 1:

У нашем захтеву је грешком уписано да је потребно доставити сeртификaт према мoдулу G ili H.

Уз понуду је довољно доставити сeртификaт за било који модул из категорије 4.

2. Питaњe:

Proizvođač opreme nas je obavestio da je rok isporuke za zahtevanu vrstu ventila (High Pressure Valve) 34 nedelje.

U  delu konkursne dokumentacije Obrazac 1. piše:

Рок испоруке добара:  не дуже од 90 дана.

Da li je moguće da rok isporuke opreme bude produžen, u skladu sa mogućnostima isporuke proizvođača, na 9 meseci?

Одговор на питање 2:

Измена конкурсне документације и одговор на постављено питање:

- У Конкурсној документацији на страни 11/41 стоји:

Рок испоруке добара  не може бити  дужи од 90 дана, од ступања уговора на снагу.

Рок испоруке мења се и гласи:

Рок испоруке добара не може бити дужи од 180 дана од ступања уговора на снагу,(предметни вентил неопходно је  уградити у ремонту 2015 године).

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Такође, овим путем Вас обавештавамо да се рок за доставу понуда одлаже за 17.11.2014 године до 13.00 часова, а да ће се отварање понуда обавити истог дана са почетком у 13:30 часова.

У Великим Црљенима,

07.11.2014.године