ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – Виљушкари, број ЈН 10222/2014

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара – Виљушкари, број ЈН 10222/2014.

Питање 1: Који се датум сматра датумом објаве Позива?

Одговор 1: Датум објаве позива је датум када је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Позив за подношење понуда је објављен 17.12.2014. године.

Питање 2: Везано за Технички захтев: хидростатичка  трансмисија, питање је да ли можемо да понудимо виљушкар са хидрдинамичком трансмисијом, с обзиром да само пар произвођача може да понуди виљушкар са хидростатичком трансмисијом те ће самим тим и бити повлашћени у овој јавној набавци?

Одговор 2: Тражили смо виљушкаре са хидростатичком трансмисијом из више разлога:

- Мања потрошња горива, јер погонски мотор ради на мањем броју обртаја, већи степен искоришћења

- Јефтиније одржавање, јер нема хабајућих елемената у систему хидростатичке трансмисије , и има мање покретних елемената.( Нема диференцијал,радну кочницу и класичан мењач)

- Дуг век експлоатације,дужи век погонског мотора

- Поједностављено прецизно управљање виљушкаром без трзања, једноставна промена смера кретања;

Стога, наручилац остаје при свом захтеву.

У Обреновцу,

Датум: 12.01.2014. године

Комисија  за јавну набавку бр.10222./2014