СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку број 100293/2015-„ Инвeстициoнa пoпрaвкa eлeктричних лoкoмoтивa сeриje 441-02 и 441-03“

Поштовани,

На основу члана 63. став 1.  Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације за јавну набавку број 100293/2015, а која се односи на набавку услуга „ Инвeстициoнa пoпрaвкa eлeктричних лoкoмoтивa сeриje 441-02 и 441-03“.

У КД 100293/2015 је на страни бр.178/252 у тачки 4.2.10 је наведено:

4.2.10. ПЕСКАРНИ УРЕЂАЈ								НЧ_______

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.10.1.	Раставити

4.2.10.2.	Очистити

4.2.10.3.	Опрати делове и прегледати

4.2.10.4.	Заменити обавезно заменљиве делове

4.2.10.5.	Саставити

4.2.10.6.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стезач просипача | ком | 8 |  |  |
| 2. | Држач усмеривача склопни | ком | 8 |  |  |
| 3. | Гумено црево ᴓ35х6х600 | ком | 12 |  |  |
| 4. | Дизна ејектора | ком | 8 |  |  |
| 5. | Дизна ејектора | ком | 8 |  |  |
| 6. | Средство за чишћење и фарбање | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Вијчана роба |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| н. |  |  |  |  |  |
|  | Укупно за склоп |  |

Мења се  члан 4.2.10  КД - техничке спецификације (страна 178/252) и сада гласи:

4.2.10. ПЕСКАРНИ УРЕЂАЈ								НЧ_______

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.10.1.	Извршити реконструкцију и уградити пескарне кутије са пратећом   опремом у сандук локомотиве

Напомена: Демонтиране делове вратити власнику (ејектор, сандук за песак, ...)

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ејектор К-361.001 А | ком | 8 |  |  |
| 2. | Цев пескаре | ком | 8 |  |  |
| 3. | Склоп пескаре | гарнитура | 1 |  |  |
| 4. | Поклопац пескаре | ком | 8 |  |  |
| 5. | Лим 5x1500x6000 Č.0361 | кг | 65 |  |  |
| 6. | Цев Ø10x2 Č.1212 | кг | 16 |  |  |
| 7. | Цев Ø35x2 | кг | 6 |  |  |
| 8. | Обујмица 22-36 | ком | 6 |  |  |
| 9. | Прикључак | ком | 8 |  |  |
| 10. | Разводник ½“ | ком | 2 |  |  |
| 11. | Гумено црево 16 x 4 | ком | 4 |  |  |
| 12. | Клобни | ком | 8 |  |  |
| 13. | Држач црева | ком | 8 |  |  |
| 14. | Гумено црево Ø 35 x 6 | ком | 12 |  |  |
| 15. | Лимена обујмица 40-60 | ком | 16 |  |  |
| 16. | Вијчана роба |  |  |  |  |
| 17. | Потрошни материјал |  |  |  |  |
|  | Укупно за склоп |  |

НАПОМЕНА: Каталошки број је из каталога делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

21.04.2015.године

Комисија  за јавну набавку бр. 100293/2015