СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет:	Допуна конкурсне документације за јавну набавку број 1839/2013- Делови рачунарске опреме

На основу члана 63. став 1) ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) достављамо Вам допуну конкурсне документације у делу техничке спецификације за ЈН 1839/2013 - Делови рачунарске опреме.

Техничка спецификација:

1. Izvor napajanja 220VAC/24VDC-60W. Mean Well MDR-60-24 ili sličan

Navedeni ispravljači moraju da ispunjavaju sledeće tehničke karakteristike:

-	napajanje prekidačkog tipa

-	ulazni napon 100 – 264 VAC / VDC

-	Zaštita od prenapona (varistor)

-	maksimalna varijacija izlaznog napona:  +/- 2%

-	temperaturni radni opseg:  -10 C do +60 C

-	Zaštita izlaza od prevelike struje i kratkog spoja

-	LED dioda signalizacije ispravnog rada

-	Mogućnost vezivanja u paralelni rad zbog redundancije

-	MTBF (srednje vreme otkaza): > 135000h

-	montaža na DIN 35 šinu, stepen zaštite IP20

2. Izvor napajanja 220VAC/12VDC-75W. Mean Well DR-75-12 ili sličan

Navedeni ispravljači moraju da ispunjavaju sledeće tehničke karakteristike:

-	napajanje prekidačkog tipa

-	ulazni napon 100 – 264 VAC / VDC

-	Zaštita od prenapona (varistor)

-	maksimalna varijacija izlaznog napona:  +/- 2%

-	temperaturni radni opseg:  -10 C do +60 C

-	Zaštita izlaza od prevelike struje i kratkog spoja

-	LED dioda signalizacije ispravnog rada

-	Mogućnost vezivanja u paralelni rad zbog redundancije

-	MTBF (srednje vreme otkaza): > 135000h

-	montaža na DIN 35 šinu, stepen zaštite IP20

3. Prenosni (eksterni) Hard disk

Kapacitet: min 500 Gb

Veličina 2,5"

Način priključenja USB3.0

4. Hard disk

Kapacitet: min 1 TB

Broj obrtaja: 7200 rpm

Keš memorija 64 Mb

Dimenzije: 3,5"

Priključenje: SATA 3

5. Monitor 24" sa LEd osvetljenjem

Rezolucija 1920x1200,

IPS tip ekrana

VGA D-Sub, DVI-D,

Dell U2412H, HP ZR2240w ili sličan

6. Prenosna memorija, flash USB, USB 3.0, 32Gb

7. Rek orman 42U/19"

- staklena vrata sa bravom,

- boja: crna ili siva

- prednje i zadnje šine 19" sa obeleženim brojevima unita,

- prstenovi ili kanalice za vertikalno vođenje kablova celom visinom reka,

- zadnja strana sa vratima (radi jednostavnijeg pristupa opremi),

- dimenzije 800x800x2000mm (ŠxDxV)

8. SSD Hard disk

Kapacitet: min 120 Gb

Način povezivanja SATA 3

Brzina čitanja/pisanja: min 450 Mbps

Veličina: 2,5"

Model Intel 520 Series

9. Hermetički olovni akumulator napona 12V i kapaciteta 12Ah. Priključci 0,250 (6,3mm) Faston.

Dimenzije: 151.00mm(L) x 98.00mm(W) x 94.00mm(H).

Model Genesis NP12-12TFR(.250) ili sličan

10. Napajanje računarsko,

min.500W,

Chieftec ili Coolermaster (Chieftec GPS-500A8 500W, Full ili sl.)

11. Procesor Intel Core i3-3240, 3.4GHz, BOX (sa hladnjakom i ventilatorom).

12. Matična ploča integrisana sa B75 čipsetom, podnožje S1155,

ATX ili mATX, SATA3,DDR3,

1x PCI-Express 16x, min. 1x PCI-Express 1x, min.

1x PCI,

VGA, DVI priključci, Grafika integrisana u procesoru / osnovnoj

Kompatibilnost sa Windows 7/8

Proizvođač Asus ili Gigabyte (ASUS P8B75-M LX ili slična).

13. ućište računarsko, za ploče formata mATX i ATX.

Chieftec ili Coolermaster (Cooler Master Elite 335, RC-335U-KKP460) ili ekvivalentno

14. Memorija 4 Gb DDR3 1333 MHz CL9

15. Optički kabl

Fiber kabl 8 vlakana 50/125 multimode indoor/outdoor,

halogen free, nezapaljiv,

sa zaštitom od glodara.

Draka U-DQ(ZN)BH 8G50 ili sličan

16. Fiber optički patch panel

Dimenzije 19"/1U

12 slotova za duplex SC/ST/LC adaptere (do 24 fiber vlakna) sa slide mehanizmom i splajs kasetama

17. SC/SC multimode duplex fiber adapter-kapler

18. Izvor napajanja 220VAC/12VDC-20W. Mean Well MDR-20-12 ili sličan

Navedeni ispravljači moraju da ispunjavaju sledeće tehničke karakteristike:

-	napajanje prekidačkog tipa

-	ulazni napon 100 – 264 VAC / VDC

-	Zaštita od prenapona (varistor)

-	maksimalna varijacija izlaznog napona:  +/- 2%

-	temperaturni radni opseg:  -10 C do +60 C

-	Zaštita izlaza od prevelike struje i kratkog spoja

-	LED dioda signalizacije ispravnog rada

-	Mogućnost vezivanja u paralelni rad zbog redundancije

-	MTBF (srednje vreme otkaza): > 135000h

-	montaža na DIN 35 šinu, stepen zaštite IP20

19. Izvor napajanja 220VAC/12VDC-20W. Mean Well MDR-20-12 ili sličan

Navedeni ispravljači moraju da ispunjavaju sledeće tehničke karakteristike:

-	napajanje prekidačkog tipa

-	ulazni napon 100 – 264 VAC / VDC

-	Zaštita od prenapona (varistor)

-	maksimalna varijacija izlaznog napona:  +/- 2%

-	temperaturni radni opseg:  -10 C do +60 C

-	Zaštita izlaza od prevelike struje i kratkog spoja

-	LED dioda signalizacije ispravnog rada

-	Mogućnost vezivanja u paralelni rad zbog redundancije

-	MTBF (srednje vreme otkaza): > 135000h

-	montaža na DIN 35 šinu, stepen zaštite IP20

20. Izvor napajanja 220VAC/5VDC-20W. Mean Well MDR-20-5 ili sličan

Navedeni ispravljači moraju da ispunjavaju sledeće tehničke karakteristike:

-	napajanje prekidačkog tipa

-	ulazni napon 100 – 264 VAC / VDC

-	Zaštita od prenapona (varistor)

-	maksimalna varijacija izlaznog napona:  +/- 2%

-	temperaturni radni opseg:  -10 C do +60 C

-	Zaštita izlaza od prevelike struje i kratkog spoja

-	LED dioda signalizacije ispravnog rada

-	Mogućnost vezivanja u paralelni rad zbog redundancije

-	MTBF (srednje vreme otkaza): > 135000h

-	montaža na DIN 35 šinu, stepen zaštite IP20

21. Motorni zaštitni prekidač, tropolni sa odgovarajućim pomoćnim kontaktom.

Montaža na DIN šinu 35mm.

Pomoćni kontakt  1NO+1NC, 5-250V.

Mogućnost podešavanja  struja zaštite od 1,6A do 2,5A.

Model Schrack BE400307 ili sličan (pomoćni kontakt  Schrack BD900006 ili sličan)

22. Dell Punjač Model No LA90PS1-00

Ulazni napon: 220 VAC

Izlazni napon: 19,5 VDC

Izlazna struja: 4,62 A

23. Memorija DDR2 2Gb 800 MHz CL5

24. Ruter Firewall

Protok osnovni 1.2 Gb/sec, sa firewall i zaštitom upada 400Mbps

250.000 konkurentnih sesija, 50 VLAN

64-bit OS

Zaštita od upada, web ataka, filtriranje protoka

Funkcije firewall-a

6 mrežnih portova

Enkrupcija 3DES/AES sa licencom

Software za administraciju

250 VPN licenciranih korisnika

Povezivanje mobilnih korisnika

Napajanje 220 VAC

Uređaj Cisco ASA5515-K9 sa ASA-AC-E-5515+ASA-AC-M-5515 ili ekvivalent

25. Hard disk za unutrašnju montažu

Kapacitet: min 500 Gb

Broj obrtaja: 5400 rpm

Keš memorija 64 Mb

Dimenzije: 2,5"

Priključenje: SATA 3

26. Uređaj za kopiranje hard diskova

Kloniranje diskova bez upotrebe PC računara (samostalan uređaj)

Prihvat diskova 2,5" i 3,5", 2 slota

Način priključenja diskova: SATA 2, eSATA

Napajanje 220 VAC

Model Manhattan 130219 ili ekvivalent

27. Napajanje računarsko

Format: Flex ATX 250W

Dimenzije: 80mm (Š) 190mm (D) 40mm (V)

dužina konektora minimum 280mm

Ulaz 220 VAC,

Izlaz:

+3,3V	minimum 18A

+5V	minimum 20A

+12V	minimum 16A

-12V	minimum 0.5A

+5Vsb	minimum 2.0A

28. CCTV kamera

CCD senzor 1/3", kolor

Osetljivost: kolor 0,3 Lux; crno-bela 0,002 Luxa

rezolucija: 530 TV linija

detekcija pokreta

Izlaz: BNC, video signal

Napajanje 220 VAC

Model Samsung SDC-415PH ili ekvivalent

С поштовањем

У Обреновцу,

26.11.2013.год						За   к о м и с и ј у

Звездан Караћ

Зоран Бачвански

Иван Ђурђевић