ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга: Адаптација управљања погонима додавача и на отпепељивању ТЕНТ Б, ЈН 100558/2015

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку услуга: Адаптација управљања погонима додавача и на отпепељивању ТЕНТ Б, ЈН 100558/2015

Питања:

- У тексту тендерске документације је наведено :

Сви фреквентни регулатори морају задовољити следеће захтеве:

да подносе прелазно преоптерећење у односу на номинални моменат 160% у трајању од 60 s'. Произвођачи фреквентних регулатора по правилу наводе у својим брошурама податак за тзв. Heavy Duty преоптерећење 150% за 60 s, а све везано за номиналну струју конкретног фреквентног регулатора. За понуђаче је битно да доставите податке за номиналну струју сваког електро мотора које са понуђеним фреквентним регулаторима треба регулисати те да би на основу тог податка могли правилно одабрати феквентни

регулатор који би са својом номиналном струјом и могућностима преоптерећења могао задовољити тражени услов. У том смислу молимо вас да објавите тражене податке.

- У захтеву који се односи на кадровски капацитет је наведено:

Да понуђач има у радном односу или ангажовано сходно члану 197. до 202. Закона о раду минимално 3 дипломирана инжењера електротехнике од којих-најмање једног дипломираног инжењера сертификованог за рад са PLC контролерима.

Молимо Вас да детаљније појасните какав је сертификат прихватљив да би се овај услов испунио, од кога би требао да буде издат и шта би на њему требало да буде обухваћено?

Одговори:

- Услед замена мотора током експлоатације погона, не може се гарантовати да су сви мотори са индентичним номиналним струјама, како је вецина мотора производње “Север” Суботица, за постојеће типове ово су номиналне струје из каталога:

Мотор дозатора, снаге 18.5 kW, In = 38 A, n = 1460 ob/min

Мотор додавача, снаге 15 kW, In = 32 A, n = 1440 ob/min

Мотор крацера, снаге 7.5 kW, In = 16.5 A, n = 1450 ob/min

Мотор роста, снаге 4 kW, In = 9.1 A, n = 1420 ob/min

- Потребан је сертификат од стране произвођача Siemens PLC контролера или њихових овлашћених тренинг партнера, из кога ће се јасно видети да је инжењер завршио бар основни курс за конфигурисање и програмирање Siemens PLC контролера који се користе у централном систему управљања електране.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведено појашњење сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,                                                                                        Датум: 11.05.2015. године

Комисија  за јавну набавку бр. 100558/2015