ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга: Адаптација управљања погонима додавача и на отпепељивању ТЕНТ Б, ЈН 100558/2015

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку услуга: Адаптација управљања погонима додавача и на отпепељивању ТЕНТ Б, ЈН 100558/2015

Питањe:

- У захтеву који се односи на кадровски капацитет је наведено:

Да понуђач има у радном односу или ангажовано сходно члану 197. до 202. Закона о раду минимално 3 дипломирана инжењера електротехнике од којих-најмање једног дипломираног инжењера сертификованог за рад са PLC контролерима. Молимо Вас да детаљније појасните зашто се као обавезан додатни услов тражи сертификовано лице за рад са PLC контролерима када специфицираном опремом за испоруку и самих захтева из тендерске документације, није наведено ништа везано за испоруку,уградњу,програмирање и пуштање у рад PLC-уређаја.

Одговор:

- У техничким захтевима за набавку у делу 2. Адаптација погона, у напоменама за позиције 1 и 2,  под прилагођењем за двојно управљање подразумева се интеграција фреквентних регулатора у постојећи систем управљања и преко PROFIBUS протокола (промена дела софтвера на постојећем PLC контролеру, додела адреса регулаторима, размена података…), за шта је неопходно познавање рада на Siemens S7 контролерима у SIMATIC Step7 окружењу. Доказ за то је тражени сертификат.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведено појашњење сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,                                                                                        Датум: 15.05.2015. године

Комисија  за јавну набавку бр. 100558/2015