СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет:	Измена конкурсне документације  za javnu nabavku broj 100258/2015 - Базалтни цевовод

На основу члана 63. став 2) ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања за ЈН 100258/2015 - Базалтни цевовод

Текст који се односи на "Друге доказе и обрасце које понуђач треба да достави у понуди" на страни 28/50 се мења и гласи :

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Списак испоручених добара - стручне референце - образац бр. 6.

- Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7.

- Оригинални каталог произвођача

Текст који се односи на "Техничку спецификацију и техничку документацију " на страни 50/50 се мења и гласи :

Базалт мора испуњавати следеће захтеве:

- Чвстоћа по Mohs-u мин. 8 степени (EN 101)

- Запреминска маса 2900-3000 кг/м-3  (EN 993-1)

- Абсорција воде 0%

- Притисна чврстоћа мин. 300-450 Mpa (EN 993-5)

- Отпорност на дубину абразије max. gubitak 110mm3 (EN ISO 10545-6)

- Топлотна отпорност до 400степени целзијуса

- Отпорност на температурни шок: мин.темп. разлика 150 степени целзијуса

- Физичка својства морају бити иста дуж целог цевовода

НАПОМЕНА:

- Цеви су предвиђене за монтажу на 4 цевовода по 40м. Цеви испоручити са прирубницам са једне стране фиксна а са друге слободна.

Обавезно доставити оригинални каталог произвођача за понуђене цеви из којих се могу видети захтеване техничке карактеристике.

Приликом испоруке обавезно доставити:

-документацију о усаглашености са условима из техничке спецификације

У супротном ће се испоручена добара сматрати неприхватљивом.

С поштовањем,

У Обреновцу, 08.05.2015.

К о м и с и ј а   за ЈН

__________________

__________________

__________________