ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  – Eлектрографитне четкице, број ЈН 101029/2015

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара – Електрографитне четкице, број ЈН 101029/2015

Питање 1:

U vezi sa tačkom 3.16. (Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem

ponude) - Uputstva ponuđačima kako da sačine svoju ponudu iz konkursne

dokumentacije za predmetnu javnu nabavku, molimo Vas da nam odgovorite na

sledeća pitanja:

Питање 2:

Da li ćete, s aspekta kvaliteta materijala ponuđenog dobra, prihvatiti kao

odgovarajuću i prihvatljivu ponudu kojom se nude, grafitne četkice u

kvalitetu koji je odgovarajući zahtevanom iz “Tehničke specifikacije i

tehničke dokumentacije” navedene u datim crtežima? Ovo pitanje

postavljamo zato što Tehničku specifikaciju za JN br.101029/2015, kada

su u pitanju zahtevane karakteristike materijala, robnog znaka i

proizvođača, ne prate reči “ili odgovarajući”, što je u suprotnosti sa članom

72. stav 4. ZJN.

2.) Ko je proizvođač grafita “GV 67”, koji ste naveli u Prilogu Tehničke

specifikacije, odnosno crtežima br. 3, br. 5, br. 6, s obzirom da podaci o

tom materijalu ne postoje u uporednim tablicama svetskih proizvođača

grafita?

Одговор 1:

Dozvoljeno je nuđenje odgovarajućih materijala koji moraju da zadovolje tražene karakteristike koje su zahtevane u crtežima iz tenderske dokumentacije. Uz isporučene četkice mora biti dostavljen atest kvaliteta izrađenih četkica.

Одговор 2:

Materijal: GV67

Otpornost,  m: 44

Gustina,  : 1,70

Tvrdoća, HR 5/40 (Rockwell): 100

Savojna čvrstoća,  : 30

Gustina struje, Jl  : 10

Čvrstoća, T : > 150

Pritisak četkice, P []: 250

Maksimalna obodna brzina, v []: 50