ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  – Mикрометри за унутрашња мерења, број ЈН 101580/2015

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара – Mикрометри за унутрашња мерења, број ЈН 101580/2015

Питање 1:

Обавезно уписати произвођача/каталошки број понуђених микрометара за унутрашња мерења.

Уз понуду обавезно доставити каталогe или изводе из каталога из којих се могу јасно, прецизно и недвосмислено видети техничке карактеристике микрометара за унутрашња мерења тражене техничком спецификацијом.

Микрометри за унутрашња мерења морају имати свој јединствени серијски број, одн. јединствену идентификациону ознаку.

Микрометри за унутрашња мерења морају да буде метролошки потврђени. Метролошко потврђивање врши произвођач или увозник мерне опреме. Као доказ о извршеном метролошком потврђивању мерне опреме испоручилац (произвођач или увозник) доставља ТЕНТ д.о.о жигосану мерну опрему, копију Уверења о извршеној првој верификацији опреме (од стране акредитоване метролошке лабораторије) и копију потврде о испитивању.

Испоручилац доставља гаранцију у трајању од 12 месеци.

Da li je potrebno i etaloniranje mernih prstenova, odnosno da li i oni trebaju biti metrološki potvrđeni?

Одговор:

Потребно је еталонирање мерних прстенова.