СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку  usluga:  Izrada bunara na deponiji pepela i reci Savi na TENT B - 101507/2015

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 101507/2015, а која се односи на набавку  usluga:  Izrada bunara na deponiji pepela i reci Savi na TENT B

Измена конкурсне документације:

Обавештавамо вас да је дошло до техничке грешке у обрасцу 2- Структура понуђене цене (бришу се стрaнe 33-38 кoнкурснe дoкумeнтaциje). Исправљен образац структурe цeнe, усаглашен са техничком спецификацијом, достављамо у прилогу овог документа. Понуђачи су дужни да попуне и уз понуду доставе  измењени образац структуре цене.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

21.05.2015.године

Комисија  за јавну набавку бр. 101507/2015

ПРИЛОГ: ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ 2- СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

За понуду бр._____________ од______________. год.

(I део)

| 1 Ред. број 2 Назив артикла/предмер радова 3 Количина 4 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) 5 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) 6 УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) 7 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) Izrada bunara na deponiji pepela TENT B na reci Savi 1. Трошкови транспорта, организације, припреме и ликвидације градилишта, који укључују и израду дренажних бунара за обарање нивоа подземних вода у оноликом броју колико је неопходно да се створи могућност за извођење радова. (Ови радови се изводе са циљем стварања услова за извођење реверсног бушења због позитивних нивоа подземних вода.) Напомињемо да се у процесу бушења мора користити чиста вода. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО ПРИПРЕМНИМ 4,00 kom 2. Бушење бунарске бушотине реверсном методом пречника Ø820 mm дубине око 25,00m. Укупно 4,00ком х 25m`. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО m` ИЗБУШЕНОГ БУНАРА. 100 m` 3 Набавка и уградња бунарске конструкције. 3.1 Набавка, припрема, транспорт и уградња пластичног таложника Ø 400 mm дужине 4ком x 2,00 m. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО m` УГРАЂЕНОГ ТАЛОЖНИКА. 8,00 m` 3.2. Набавка, припрема, транспорт и уградња филтера од пластичних цеви пречника Ø 400 mm дужине 4ком x 10,0m, 12-15% перфориран и обложен пластичним ситом 0,8 mm тип ’’АРИЉЕ’’. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО m` УГРАЂЕНОГ ФИЛТЕРА. 40,00 m` 3.3. Набавка, припрема, транспорт и уградња пластичне експлоатационе колоне Ø 400 mm дужине 4ком x 13,00m. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО m` УГРАЂЕНЕ КОЛОНЕ. 52,00 m` 3.4. Набавка, транспорт и уградња филтерског засипа од кварцног гранулата Ø 1-4 mm од дна бунара до 8,0 m од површине терена укупно 4ком x 17,0m. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО m` УГРАЂЕНОГ ФИЛТЕРСКОГ ЗАСИПА. 68,00 m` 3.5. Уградња глиненог тампона од 8,0 m пс до површине тла. Укупно 4комх8,00m. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО m` УГРАЂЕНОГ ГЛИНЕНОГ ТАМПОНА. 32,00 m` 4. Разрада бунара методом ''air-lift'' до појаве бистре воде, а затим примена пакера за разраду по сегментима филтерског дела бунарске конструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО УРАЂЕНИМ РАДОВИМА ''air-lift''-овања ЗА СВАКИ БУНАР. Kom 4 5. Пробно тестирање сваког бунара са три капацитета црпљења и мерење повраћаја динамичког нивоа. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА ЗА СВАКИ БУНАР. | Kom 4 6. Израда бунарске шахте од арм.-бет. цеви Ø 1500 mm висине 1,50m са израдом темељне арм-бетонске плоче, монтажно демонтажним поклопцем од ребрастог лима дебљине 3,00mm са израдом отвора и уградњом механизма за закључавање, пењалицама и потребним штемовањем за пролаз цеви и струјних каблова. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО ком ПОСТАВЉЕНЕ ШАХТЕ. 4,00 ком 7 Набавка и уградња потисног вода бунарске потапајуће пумпе и повезивање са постојећом електричном мрежом. 7.1 Потапајућа пумпа је следећих карактеристика: - Q =2,5 – 16 l/sec; H=26-6 mVs - Pem=3,7 кW. Укупно 4 потапајуће пумпе. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО ком УГРАЂЕНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ. 4,00 ком 7.2 Набавка и уградња одговарајућег струјног кабла L=30m`. Укупно 4комх30m`. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО m` УГРАЂЕНОГ КАБЛА 120,00 m` 7.3 Набавка и уградња командних струјних ормана са одговарајућом опремом – укључење и искључење по нивоу са комплетном аутоматиком. Укупно 4 струјна ормана према струјним шемама које даје Инвеститор. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО ком УГРАЂЕНОГ СТРУЈНОГ ОРМАНА. 4,00 ком 7.4 Набавка, транспорт и монтажа потисног вода потапајуће бунарске пумпе од челичних цеви Ø 3’’, Л=30,00m`. Укупно 4комх30m`. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м` УГРАЂЕНОГ ПОТИСНОГ ВОДА. 120,00 m` 7.5 Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила са израдом и монтажом ослонаца у шахти и ван шахте ка ободном каналу. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО ком УГРАЂЕНИХ ШАХТИ. 4,00 ком 8. Израда техничког извештаја о изведеним радовима у 3 примерка. Сваки примерак мора да садржи цео извештај у електронској форми (на ДВД-у). 3 ком 9. Непредвиђени радови само по одобрењу надзорног органа у писаној форми кроз важећи грађевински дневник. 500,00 НЧ УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7). (II део) М - материјал и роба % - добра - царина - - 1 Међузбир У - услуга % - трошкови превоза - осигурање - монтажа и демонтажа - остале услуге - - 2 Међузбир ( 1 + 2 ) = УКУПНО |
| --- | --- |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваку позицију

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваку позицију,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваку позицију

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваку позицију

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

# Text boxes

ОБРАЗАЦ БР. 2.