| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла д.о.о. Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац

Телефон:011/205-45-29

телефакс:011/87-55-509

e-mail: kvalifikacije@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број : Д-A/13

Kвалификациони поступак за јавну набавку добара:

АЛАТИ

Обреновац,  Новембар  2013. године

С А Д Р Ж А Ј

- Општи подаци о Наручиоцу

- Општи подаци о јавној набавци

- Подаци о предмету јавне набавке (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке)

- Упутство подносиоцима пријава како да сачине пријаву

- Образац  пријаве

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. и упутство како се доказује испуњеност тих услова

- Списак и опис партија са квалификационим захтевима

- Списак испоручених добара - стручне референце ( Образац 8)

- Потврда о референтним набавкама                      ( Образац 9)

Општи подаци о Наручиоцу - ТЕНТ д.о.о.

Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о Обреновац основано  је 21.12.1991. године. У његовом саставу су ТЕ „Никола Тесла“ А, ТЕ „Никола Тесла“ Б и Железнички транспорт у  Обреновцу, ТЕ „Колубара“ А Велики Црљени и ТЕ „Морава“ Свилајнац.

- Термоелектрана Никола Тесла „А“ - је највећа термоелектрана у Србији, располаже са 6 блокова укупне инсталиране снаге 1.650 МW. Налази се поред реке Саве 35 км од Београда, у близини града Обреновца. То је највећи произвођач електричне енергије у српском енергетском систему. Производња је  овде почела 07.03.1970 и до данас је електрана испоручила више од 211 милијарди киловатчасова.Укупан број запослених 1.162.

- Термоелектрана Никола Тесла „Б“ - располаже са два највећа блока у Србији укупне снаге 1240 МW и налази се поред реке Саве, 50 км од Београда. Представља највећу енергетску јединицу у овом делу Европе, чија  технологија је предвиђена за обраду нискокалоричног горива, под називом лигнит. Производња је почела 1983. године. Укупан број запослених 399.

- Термоелектрана „Колубара А“ - је најстарија термоелектрана у комплексу ЕПС. Налази се у месту Велики Црљени, 50 км од Београда. Са радом је започела 1956. године. Располаже с укупно 5 блокова и укупном инсталираном снагом 271 МW. Укупан број запослених 477

- Термоелектрана „Морава“ - изграђена је 1969. године у Свилајнцу, на ободу предела у којима се налазе рудници угља. Располаже једним блоком снаге 125 МW. Укупан број запослених 160.

- Железнички Транспорт - у току изградње електрана "Никола Тесла" развијен је обимни систем железничког саобраћаја. Његове пруге укупне дужине преко 100 км су међу најискоришћенијим у земљи. До сада је тај систем превезао 600 милиона тона угља и велике количине осталих сировина и материјала. Више од половине ових количина је утоварено у железничкој станици Вреоци у власништву ТЕНТ д.о.о. Укупан број запослених 508.

2.  Општи подаци о јавној набавци

| Назив и адреса наручиоца и подаци о наручиоцу | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ Д.О.О ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11 500 ОБРЕНОВАЦ Текући рачун 205-13550-81 , Матични број 7802161, ПИБ 101217456, Шифра делатности 010102 Телефон: 011/205-45-29, Телефакс: 011/8755-509 |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| Врста поступка | Квалификациони поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка добара "АЛАТИ" |
| Циљ поступка | Поступак се спроводи ради признавања квалификације подносилаца пријаве са циљем закључења уговора у другој фази |
| Контакт | Послови комерцијале и аналитике ТЕНТ д.о.о. mail: kvalifikacije@tent.rs; |

- Подаци о предмету јавне набавке (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке)

Опис предмета јавне набавке

Утврђивање испуњености услова подносиоцима пријава у квалификационом поступку по новом ЗЈН „Службени гласник РС“ број 124/2012), и признавање квалификација кандидатима за добра алати у ТЕНТ д.о.о Обреновац, а који не може бити дужи од четири године.

Назив и ознака из општег речника набавке

44510000 – Алати 42662000 – Опрема за заваривање 43830000– Електрични алат 44512940– Комплети алати 38300000– Мерни инструменти 44511000 – Ручни алат 42410000–Опрема за дизање и руковање теретом

| Редни број | Назив добра |
| --- | --- |
| 1. | Резни алат 44510000 – Алати |
| 2. | Алати и опрема за заваривање 44510000 – Алати, 42662000 – Опрема за заваривање |
| 3. | Електро алат 43830000– Електрични алат |
| 4. | Бушилице и брусилице 43830000– Електрични алат |
| 5. | Алати и опрема за дизање терета 42410000–Опрема за дизање и руковање теретом, 44510000 – Алати |
| 6. | Мерни алат 44510000 – Алати, 38300000– Мерни инструменти |
| 7. | Ручни алат 44511000 – Ручни алат |
| 8. | Алат у гарнитури 44512940– Комплети алати |
| 9. | Специјални алати и уређаји 44510000 – Алати |

- Упутство подносиоцима пријава како да сачине пријаву

Овим упутством прописује се садржај пријаве у квалификационом  поступку 	јавне набавке добара  број  „Д-А/13“  и начин њеног  попуњавања:

- Услови за учествовање: Право учешћа имају сва физичка, правна лица и предузетници која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Службени главник Републике Србије, број 124/2012), које је дефинисао Наручилац у овој конкурсној документацији.

- Пријава се саставља тако што подносилац пријаве уписује тражене податке на обрасцу који чини саставни део конкурсне документације и уз исту прилаже захтевану документацију, као и све доказе предвиђене овим Упутством. Образац пријаве се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Пријаве се подносе у писаној форми, у  коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата, на адресу Наручиоца.. Пријава мора бити у оригиналу, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Подносилац пријаве може доставити само једну пријаву.

- Пријаву у целини сачинити на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, подносилац пријаве је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик који је оверен од стране судског тумача.

- Образац Пријаве подносилац пријаве попуњава тако што заокружује одговарајући број партије, за који захтева квалификацију.

- Начин наступања: Подносилац пријаве може пријаву поднети: самостално или са подизвођачем или као члан заједничке пријаве. Подносилац пријаве који је самостално поднео пријаву не може истовремено да учествује у заједничкој пријави или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких пријава. У супротном, такве пријаве ће бити одбијене као неприхватљиве.

Подношење пријаве са подизвођачем:

- Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, дужан је да у пријави наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

- Проценат укупне вредности набавке који ће подносилац пријаве поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Подносилац пријаве је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени чланом 75 ЗЈН.

- Подносилац пријаве је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Подношење заједничке пријаве:

- Сваки члан заједничке пријаве мора да испуни обавезне услове из чл. 75 ЗЈН, а додатне услове (услове из чл. 76 ЗЈН) испуњавају заједно.

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве, најкасније пет дана пре истека рока за подношење пријаве. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20 ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Рок и начин за достављање пријава: Пријаве се подносе у писаној форми, у  коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата на адресу Наручиоца, (Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновaц) у року од 30 данa по објављивању позива за подношење пријава, до 09:00 часова, са назнаком: „Пријава за квалификацију добара – Алати - Д-А/13, Служба аналитике и планирања ЈН „. Пријаву послати у 1 (једном) писаном примерку.

- Благовремена је само она пријава која на Архиву Наручиоца стигне до последњег дана рока, предвиђеног за доставу пријава, до 09:00 часова. За оцену благовремености пријаве релевантан је дан и сат приспећа на Архиву  Наручиоца - ТЕНТ д.о.о, а не дан и сат предаје пошти.

- Поступак отварање пријава биће обављен истог дана по истеку рока за доставу пријава, са почетком у 10:00 часова у просторијама Наручиоца, (сала блока VII на 13м), Богољуба Урошевића Црног бр. 44, у Обреновцу.

- Представници подносиоца пријава на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању пријава биће сачињен записник који ће у року од 3 дана бити достављен свим подносиоцима пријава.

- Наручилац ће писаним путем, у року од 10 дана након отварања пријава затражити, евентуално, додатна објашњења од Подносиоца пријаве, у складу са одредбама члана 93 .Став. 1. ЗЈН на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код подносиоца пријаве, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

- Наручилац ће одлуку о признању квалификације донети у року који не може бити дужи од 40 дана од дана отварања пријава.

- Наручилац  задржава све приспеле пријаве у  власништу 10 година, уз обавезу да их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из пријаве који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни ван круга других подносиоца пријава од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности подносиоца пријава. Подносилац пријаве делове пријаве који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом.

- Листа кандидата формирана у овом поступку важи четири године од коначности одлуке о признавању квалификације у складу са чланом 124 став 1 ЗЈН.

- Наручилац има право, како у периоду разматрања пријава, тако и у току важења листе квалификованих кандидата да изврши контролу испуњености услова код подносиоца пријаве што је исти дужан да омогући, с тим што је наручилац дужан да контролу најави најмање три дана раније.

- Комисија, по добијању сагласности овлашћеног лица Наручиоца, може искључити са  листе квалификованих кандидата, у току важења периода квалификације подносиоца пријаве, ако:

- у току периода за који им је призната квалификација, код подносилаца пријаве дође до промена у погледу испуњености додатних или обавезних услова за учествовање, а Наручиоцу не достави доказе да настале промене не утичу на  испуњеност додатних или обавезних услова за учествовање, без одлагања а најкасније у  року од пет дана од настанка промене.

- Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да испуњава услове за признавање квалификације или ако стекне негативну референцу у складу са чл.82 и чл.83 ЗЈН, о чему доноси одлуку која у образложењу садржи разлоге за искључење кандидата и коју у року од 3 дана од дана њеног доношења доставља свим кандидатима.

- У току важења листе кандидата, наручилац ће исту ажурирати на сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуни услове дате овом документацијом, а који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.

- Уколико подносилац пријаве сматра да су му повређена права у квалификационом поступку, може да поднесе захтев за  заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а у складу са одребама чл. 148 до чл. 159 ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу.

- Подносилац пријаве пожељно је да јасно раздвоји и спакује делове пријаве у класер, односно класере, следећим редоследом:

- Попуњен образац пријаве

- Докази за обавезне услове из члана 75. ЗЈН

- Докази за финансијски капацитет

- Докази за пословни капацитет

НАПОМЕНА: Све стране у пријави, потребно је да буду нумерисане, повезане  и запечаћене на првој страни тако да се странице из пријаве не могу уклонити нити додати а да не остане доказ такве радње.

Потребно је да подносилац пријаве приложи садржај  пријаве,  у коме ће навести шта се од тражених доказа налази на којој страни пријаве, ради боље прегледности приликом стручне оцене пријава.

Чланови комисије:

1. Момчило Рашковић, члан                                         		 _________________________

-  Светислав Милачић, заменик члана                        		 _________________________

2. Драган Варница , члан 				         		 _________________________

-  Марко Гођевац,  заменик члана                                                  _________________________

3. Иван Ђурђевић, члан ( службеник за јавне набавке)              _________________________

-  Атина Недељковић,заменик члана ( службеник за јавне набавке) ______________________

4. Зоран Бачвански, члан 				                    ___________________________

- Јован Петрић, заменик члана ( службеник за јавне набавке) __________________________

- Образац пријаве

| ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ( Назив фирме, пош.број, седиште и пуна адреса ) |
| --- |
| Назив банке и број рачуна: | ПИБ: | Матични број: | Шифра делатности: |
| Телефон: | Факс: | Е-маил: | Директор - лице овлашћено за потписивање уговора: |

#### ПРИЈАВА  БР. ______ од __________ године

#### За утврђивање квалификације за "АЛАТИ" у  ТЕНТ д.о.о. Обреновац,

#### за следеће партије:

| Редни број | Назив добра |
| --- | --- |
| 1. | Резни алат |
| 2. | Алати и опрема за заваривање |
| 3. | Електро алат |
| 4. | Бушилице и брусилице |
| 5. | Алати и опрема за дизање терета |
| 6. | Мерни алат |
| 7. | Ручни алат |
| 8. | Алат у гарнитури |
| 9. | Специјални алати и уређаји |

Напомена: Свако од горе наведених партија представља засебну целину па у пријави треба заокруживањем испред броја партије нагласити за коју партију или партије  се она подноси.

Квалификацију тражимо ( заокружити одговарајуће )

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПРИЈАВУ |
| Назив учесника у заједничкој пријави: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена: Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој пријави него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој пријави.

Лице за контакт по овој пријави је:___________________________________

тел.___________/	факс:____________/ е-маил: ______________________

Одговорно лице подносиоца пријаве:

М.П.

______________________________

Потпис (име и презиме)

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН-а и упутство како се доказује испуњеност тих  услова

Подносилац пријаве у квалификационом поступку мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: У случају да се пријава подноси као заједничка пријава, овај доказ доставити за сваког учесника заједничке пријаве; У случају да подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: 1) за правно лице - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење основног суда ( које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 2) за правно лице – За кривична дела организованог криминала-уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да подносилац пријаве (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе . С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.htm Напомена: Уколико Уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да подносилац пријаве ( правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита 3)за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да пријаву подноси правно лице потребно је доставити све ове доказе и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да пријаву подноси група подносиоца пријаве, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања пријава. |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење пријава | ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Напомена: У случају да се пријава подноси као заједничка пријава, овај доказ доставити за сваког учесника заједничке пријаве; У случају да подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки. |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је подносилац пријаве у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да се пријава подноси као заједничка пријава, овај доказ доставити за сваког учесника заједничке пријаве; У случају да подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања пријава, односно пре ажурирања листе. |
| 5. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки није био неликвидан да је подносилац пријаве остварио пословни приход у претходне три године(2010, 2011 и 2012.) који је тражен у Списку и опису партија са условима за учествовање за сваку партију посебно | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, као и податке о данима неликвидности. Потврда Народне банке Србије да подносилац пријаве у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки није био неликвидан Напомена: Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о броју дана неликвидности за последњих 6 месеци, није неопходно достављати посебан доказ о броју дана неликвидности. Уколико Извештај о бонитети БОН-ЈН не садржи податке за тражени период (последње три пословне године које предходе датуму објављивања Позива за подношење пријава, односно ажурирању листе), за годину која недостаје, може се доставити Потврда о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја издата од стране Агенције за привредне регистре. У случају да пријаву подноси група подносиоца пријава, доказ за услов из тачке 1. ( да није био неликвидан) доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни услов из тачке 1.) У случају да пријаву подноси група подносиоца пријава, услов из тачке 2. (пословни приход) група подносиоца пријава испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | Да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последње три године од датума објављивања Позива за подношење пријава на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца подносилац пријаве испоручио добра која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности која је дефинисана за сваку партију посебно у "Списку и опису партија са условима за учествовање“ и да поседује важећи сертификат ISO 9001 чија је област сертификације у вези са предметним квалификационим поступком | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара - стручне референце (образац бр. 8.) и 1.2. потврде о референтним испорученим добрима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 9.) и 1.3.фотокопије рачуна за референтна испоручена добра посебно. важећи сертификат ISO 9001 Напомена: У случају да пријаву подноси група подносиоца пријаве, услов из тачке 1. и 2. група подносиоца пријаве испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. Докази за услов из тачке 1 морају се односити на испоручена добра у последње три године пре објављивања позива за подношење пријава односно пре ажурирања листе |

Допунске напомене:

Пријава подносиоца пријаве који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПРИЈАВИ:

- Образац пријаве.

- Списак испоручених добара - стручне референце

- Потврда о референтним набавкама

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

Подносиоци пријава који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 ( члан 75. Став. 1. Тачка 1 до 4 ЗЈН), већ је довољно да подносиоци пријаве у својој пријави јасно наведу, у слободној форми на меморандуму подносиоца пријаве, да се налазе у Регистру понуђача . Подносиоци пријава( чланови заједничке пријаве,   подизвођачи ) су дужни да у пријави јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

Подносиоци пријава који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. ( извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре

Наручилац неће одбити пријаву као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако подносилац пријаве наведе у пријави интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

ЗАЈЕДНИЧКА ПРИЈАВА

Уколико група подносилаца пријаве поднесе заједничку пријаву, сваки учесник у заједничкој пријави мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. и 6. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у пријави достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о признавању квалификације захтевати од подносилаца пријава да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих достављених доказа.

СТРАНИ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају тражени докази, подносилац пријаве може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима подносилац пријаве доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

Подносилац пријаве је дужан да без одлагања најкасније у року од пет дана од настанка промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, као и података везаних за предузеће (промена назива, адресе, телефона, e-mail адресе...), која наступи до доношења одлуке о признавању квалификације, односно током важења листе  кандидата и да је документује на прописани начин.

Обавештење о насталим променама доставити на меморандуму предузећа,  у оригиналу, потписано, и оверено од стране овлашћеног лица Служби аналитике и планирања.

Чланови комисије:

1. Момчило Рашковић, члан                                         		 	_________________________

- Светислав Милачић, заменик члана                        			 _________________________

2. Драган Варница , члан 				         		 _________________________

- Марко Гођевац,  заменик члана                                                 	 _________________________

3. Иван Ђурђевић, члан ( службеник за јавне набавке)             	 _________________________

-  Атина Недељковић,заменик члана ( службеник за јавне набавке) 	 _________________________

4. Зоран Бачвански, члан 				                   	 _________________________

- Јован Петрић, заменик члана ( службеник за јавне набавке) 	_________________________

7. Списак и опис партија са условима за учествовање

1.  РЕЗНИ АЛАТ

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве мора да има у последње три године (2010, 2011 и 2012.) од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе да  је остварио пословни приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара.

Доказ:

1. Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за последње три пословне
     године, од датума објављивања Позива за подношење пријава на Порталу
     јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно од датума
	 ажурирања листе, који издаје Агенције за привредне регистре.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве  мора да има у последње три  године (2010, 2011 и 2012.)  од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе о испорученим добрима која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности од 5.000.000,00 динара.

Доказ:

1. 	Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара – стручне
	референце (образац бр. 8.)

2.	Потврде о референтним испорученим добрима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних купаца  (образац бр. 9.)

3.	Фотокопије рачуна за референтна испоручена добра посебно

2.  АЛАТИ И ОПРЕМА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве мора да има у последње три године (2010, 2011 и 2012.)  од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе да  је остварио пословни приход у минималном износу од 6.000.000,00 динара.

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за последње три пословне
године (2010,2011 и 2012.), од датума објављивања Позива за подношење пријава на Порталу  јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно од датумажурирања листе, који издаје Агенције за привредне регистре.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве  мора да има у последње три  године од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе о испорученим добрима која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности од 3.000.000,00 динара.

Доказ:

1. 	Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара – стручне
	референце (образац бр. 8.) и

2.	Потврде о референтним испорученим добрима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних купаца - (образац бр. 9.) и

3.	Фотокопије рачуна за референтна испоручена добра посебно

3.  ЕЛЕКТРО АЛАТ

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве мора да има у последње три године (2010, 2011 и 2012) од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе да  је остварио пословни приход у минималном износу од 6.000.000,00 динара.

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за последње три пословне
 године (2010, 2011 и 2012), од датума објављивања Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно од датумаажурирања листе, који издаје Агенције за привредне регистре.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве  мора да има у последње три  године од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе о испорученим добрима која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности од 3.000.000,00 динара.

Доказ:

1. 	Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара – стручне
	референце (образац бр. 8.)

2.	Потврде о референтним испорученим добрима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних купаца - (образац бр. 9.)

3.	Фотокопије рачуна за референтна испоручена добра посебно

4.  БУШИЛИЦЕ И БРУСИЛИЦЕ

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве треба да поседује следећи алат и опрему:

Ручни алат са електричним погоном: бушилице, брусилице, циркулари...

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве мора да има у последње три године (2010, 2011 и 2012) од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе да  је остварио пословни приход у минималном износу од 6.000.000,00 динара.

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за последње три пословне године (2010, 2011 и 2012), од датума објављивања Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно од датума ажурирања листе, који издаје Агенције за привредне регистре.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве  мора да има у последње три  године од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе о испорученим добрима која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности од 3.000.000,00 динара.

Доказ:

1. 	Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара – стручне
	референце (образац бр. 8.)

2.	Потврде о референтним испорученим добрима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних купаца  (образац бр. 9.)

3.	Фотокопије рачуна за референтна испоручена добра посебно

5. АЛАТИ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕРЕТА

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве мора да има у последње три године (2010, 2011 и 2012) од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе да  је остварио пословни приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара.

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за последње три пословне године (2010, 2011 и 2012), од датума објављивања Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно од датума ажурирања листе, који издаје Агенције за привредне регистре.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве  мора да има у последње три  године од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе о испорученим добрима која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности од 5.000.000,00 динара.

Доказ:

1. 	Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара – стручне
	референце (образац бр. 8.)

2.	Потврде о референтним испорученим добрима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних купаца (образац бр. 9.)

3.	Фотокопије рачуна за референтна испоручена добра посебно

6. МЕРНИ АЛАТ

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве мора да има у последње три године (2010, 2011 и 2012) од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе да  је остварио пословни приход у минималном износу од 4.000.000,00 динара.

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за последње три пословне
године (2010, 2011 и 2012), од датума објављивања Позива за подношење пријава на Порталу  јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно од датума ажурирања листе, који издаје Агенције за привредне регистре.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве  мора да има у последње три  године од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе о испорученим добрима која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности од 2.000.000,00 динара.

Доказ:

1. 	Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара – стручне
	референце (образац бр. 8.)

2.	Потврде о референтним испорученим добрима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних  купаца (образац бр. 9.)

3.	Фотокопије рачуна за референтна испоручена добра посебно

7. РУЧНИ АЛАТ

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве мора да има у последње три године (2010,2011, и 2012) од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе да  је остварио пословни приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара.

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за последње три пословне године (2010, 2011 и 2012), од датума објављивања Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно од датума ажурирања листе, који издаје Агенције за привредне регистре.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве  мора да има у последње три  године од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе о испорученим добрима која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности од 5.000.000,00 динара.

Доказ:

1. 	Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара – стручне
	референце (образац бр. 8.)

2.	Потврде о референтним испорученим добрима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних купаца (образац бр. 9.)

3.	Фотокопије рачуна за референтна испоручена добра посебно

8. АЛАТ У ГАРНИТУРИ

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве мора да има у последње три године (2010, 2011 и 2012) од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе да  је остварио пословни приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара.

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за последње три пословне
 године (2010, 2011 и 2012), од датума објављивања Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно од датума ажурирања  листе, који издаје Агенције за привредне регистре.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве  мора да има у последње три  године од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе о испорученим добрима која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности од 5.000.000,00 динара.

Доказ:

1. 	Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара – стручне
	референце (образац бр. 8.)

2.	Потврде о референтним испорученим добрима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних  купаца (образац бр. 9.)

3.	Фотокопије рачуна за референтна испоручена добра посебно

9. СПЕЦИЈАЛНИ АЛАТИ И УРЕЂАЈИ

Остали уређаји, алати и опрема који нису у стандардној понуди већине испоручилаца.

(Машине за обраду вентила "вентилете", H.D.  уређаји за стезање завртњева велике снаге, испитне каде за пнеуматске или H.D.  уређаје...)

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве мора да има у последње три године (2010,2011 и 2012) од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе да  је остварио пословни приход у минималном износу од 4.000.000,00 динара.

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за последње три пословне
године (2010, 2011 и 2012), од датума објављивања Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно од датума ажурирања листе, који издаје Агенције за привредне регистре.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

Подносилац пријаве  мора да има у последње три  године од датума објављивања  Позива за подношење пријава на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  доказе о испорученим добрима која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности од 2.000.000,00 динара.

Доказ:

1. 	Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара – стручне
	референце (образац бр. 8.) и

2.	Потврде о референтним испорученим добрима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних  купаца (образац бр. 9.) и

3.	Фотокопије рачуна за референтна испоручена добра посебно

8.    СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

| Р.Б. | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број уговора и датум закључења уговора | Вредност испоручених добара без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност испоручених добара без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис подносиоца пријаве

_______________________                  _______________________________

# Напомена: У случају да подносилац пријаве има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

9.   ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Купац предметних добара: _______________________________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: _______________________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив подносиоца пријаве) за наше потребе испоручио .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Број уговора и датум закључења уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност испоручених добара без ПДВ |
| --- | --- | --- |

Датум               М.П.                  Потпис купца предметних добара

___________________________________________

Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати.