ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број 101876/2015 Локална и контактна мерења (ТЕНТ Б)

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара број 101876/2015 Локална и контактна мерења (ТЕНТ Б).

Питање 1 Молимо Вас за додатна појашњења техничке спецификације из конкурсне документације за јавну набавка бр. 101876/2015:

- За позиције 14, 15, 16: Која је захтевана позиција прикључка на кућишту и који је процесни прикључак?

- За позиције 17 до 23: Који су захтевани пречници кућишта?

- За позиције 24 до 43: Који су захтевани процесни прикључци?

Одговор 1:

- За позиције 14, 15, 16:

Није јасно на шта се мисли када се каже прикључак на кућишту.

Пролаз капиларе на кућишту је радијално на доле.

Конектор за повезивање кабла може бити радијално са стране или на леђној страни кућишта.

Процесни прикључак је G 1/2B connection 4 - compression fitting (sliding on stem)

- За позиције 17 до 23:

Биметални термометри Wika модел A52.080 (позиције 17–20) треба да имају пречник кућишта Ø80 mm.

Биметални термометри Wika модел S5550 (позиције 21–23) треба да имају пречник кућишта Ø100 mm.

- За позиције 24 до 43:

процесни прикључци дефинисани су величином кушишта манометра, и то:

NS 63: G ¼ B (male), 14 mm flats

NS 100, 160: G ½ B, 22 mm flats

Осим за позцију 38 – мембрански манометар, који има прикључак G 3/4B

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена појашњења сматрају саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

Датум: 19.06.2015.године

Комисија  за јавну набавку бр. 101876/2015