НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица Богољуба Урошевића Црног број 44

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 101505/2015

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА:

Набавка еластичне спојнице за транспортни систем угља

(број 03.03-10127/8-15 од 15.07.2015. године)

Свилајнац, 15.07.2015. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15, у даљем тексту: Закон), Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку 101505/2015

1.

Допуњује се део 5. конкурсне документације „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“ у оквиру става „ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ“  следећом тачком која гласи:

- уз пoнуду је пoтрeбнo дoстaвити извoд из кaтaлoгa нa српскoм jeзику или цртeж пoнуђeнe спojницe.

2.

Због грешке приликом израде обрасца понуде, обрасца структуре цене и техничке спецификације, на следећим позицијама се врши измена текста:

- део 4. конкурсне документације, односно образац бр. 1 – „Образац понуде“:

        - позиција бр. 1, колона „Предмет набавке“ сада гласи: „Еластична спојница за транспортни систем угља,  следећих тех. карактеристика:

- Спољашњи пречник:  D=Ø500mm,

- Ширина спојнице: L=432mm,

- Зазор између две половине: 12mm,

- Број отвора за везу: 6 ком.,

- Један део спојнице се монтира на излазно вратило редуктора КХ50.5 са преносним односом i=35,5 (произвођача ,,14. Октобар - Крушевац“), а други на погонски бубањ,

- Пречник излазног вратила редуктора: dr=Ø100mm,

- Дужина рукавца излазног вратила редуктора:  Lr=210mm,

- Пречник излазног вратила погонског бубња:            db=Ø80mm,

- Дужина рукавца улазног вратила погонског бубња:  Lb=210mm,

- Са спојницом испоручити и комплетне елементе за везу,

- Тип ЕS 1000 - произвођача ,,14. Октобар - Крушевац“ или одговарајући.“

- део 6. конкурсне документације, односно образац бр. 2 – „Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“:

        - позиција бр. 1, колона „Назив артикла/предмер радова“ сада гласи: „Еластична спојница за транспортни систем угља,  следећих тех. карактеристика:

- Спољашњи пречник:  D=Ø500mm,

- Ширина спојнице: L=432mm,

- Зазор између две половине: 12mm,

- Број отвора за везу: 6 ком.,

- Један део спојнице се монтира на излазно вратило редуктора КХ50.5 са преносним односом i=35,5 (произвођача ,,14. Октобар - Крушевац“), а други на погонски бубањ,

- Пречник излазног вратила редуктора: dr=Ø100mm,

- Дужина рукавца излазног вратила редуктора:  Lr=210mm,

- Пречник излазног вратила погонског бубња:            db=Ø80mm,

- Дужина рукавца улазног вратила погонског бубња:  Lb=210mm,

- Са спојницом испоручити и комплетне елементе за везу,

- Тип ЕS 1000 - произвођача ,,14. Октобар - Крушевац“ или одговарајући.“

- део 12. конкурсне документације – „Техничке спецификације и техничка документација:

        - позиција бр. 1, колона „Предмет набавке“ сада гласи: „Еластична спојница за транспортни систем угља,  следећих тех. карактеристика:

- Спољашњи пречник:  D=Ø500mm,

- Ширина спојнице: L=432mm,

- Зазор између две половине: 12mm,

- Број отвора за везу: 6 ком.,

- Један део спојнице се монтира на излазно вратило редуктора КХ50.5 са преносним односом i=35,5 (произвођача ,,14. Октобар - Крушевац“), а други на погонски бубањ,

- Пречник излазног вратила редуктора: dr=Ø100mm,

- Дужина рукавца излазног вратила редуктора:  Lr=210mm,

- Пречник излазног вратила погонског бубња:            db=Ø80mm,

- Дужина рукавца улазног вратила погонског бубња:  Lb=210mm,

- Са спојницом испоручити и комплетне елементе за везу,

- Тип ЕS 1000 - произвођача ,,14. Октобар - Крушевац“ или одговарајући.“

3.

Ова измена представља саставни део конкурсне документације, објављује се на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви