ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку број ЈН 2138/2013 – јонске масе.

Поштовани,

На основу члана 63. став 1.  Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације за јавну набавку број 2138/2013, а која се односи на набавку добара – јонске масе

У делу 13. конкурсне документације “Техничка спецификација и техничка документација“, мењају се захтеви за ставку  под редним бројем 1, односно

уместо:

Укупни капацитет :мин 3,8 eg/lit

треба да стоји:

Укупни капацитет :мин 4,3 eg/lit

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Прилог:

-Техничка спецификација

У Обреновцу,

09.01.2014.године

Понуђене јоноизмењивачке смоле морају да задовоље ниво квалитета из тачке 13 (1,2,3,4,5) Конкурсне документације

Као  доказ за испуњеност овог услова, понуђач мора доставити:

- Уверења – спецификације са информацијама о јоноизмењивачким смолама (техничке, физичке и хемијске карактеристике) према тачкама од 1 до 5. Техничке спецификације, издата од произвођача, оверене и потписане од стране произвођача.

- Оверене техничке карактеристике (образац 13. конкурсне документације) којима потврђује да ће испунити све тeхничке захтеве.

1. JONSKA MASA SLABO KISELA KATJONSKA

Slabo kisela katjonska

Jonska forma:  H+

Funkcionalna grupa:  karboksilna kiselina

Matrica:  umreženi poliakrilat

Struktura:  makroporozna

Ukupni kapacitet:  min 4.3 eq/lit

Koeficijenat uniformnosti zrna: 1,8

2. JONSKA MASA JAKO KISELA KATJONSKA

Jako kisela katjonska

Jonska forma:  Na+

Funkcionalna grupa:  sulfonska kiselina

Matrica:  umreženi polistiren

Struktura:  gel

Ukupni kapacitet:  min 2.2 eq/lit

Koeficijenat uniformnosti zrna:  1.05

3.JONSKA MASA SLABO BAZNA ANJONSKA

Slabo bazna anjonska

Jonska forma:  bez funkc.grupe/Cl-

Funkcionalna grupa: tercijalni / kvarterni amin

Matrica:  umreženi polistiren

Struktura:  makroporozna

Ukupni kapacitet:  min 1.3 eq/lit

Koeficijenat uniformnosti zrna:  1,1

4.JONSKA MASA JAKO KISELA KATJONSKA MAKROPOROZNA

Jako kisela katjonska makroporozna

Jonska forma:  Na+

Funkcionalna grupa:  sulfonska kiselina

Matrica:  umreženi polistiren

Struktura:  makroporozna

Ukupni kapacitet:  min 1.7 eq/lit

Koeficijenat uniformnosti zrna:  1,1

5.JONSKA MASA JAKO BAZNA ANJONSKA MAKROPOROZNA

Jako bazna anjonska makroporozna

Jonska forma: Cl-

Funkcionalna grupa: kvarterni amin, tip I

Matrica:  umreženi polistiren

Struktura:  makroporozna

Ukupni kapacitet:  min 1.0 eq/lit

Koeficijenat uniformnosti zrna:  1,1

Понуђач је дужан да о свом трошку организује испоруку и превоз јоноизмењивачких смола, без додатних трошкова.

Испоруку јоноизмењивачких смола вршити у оригиналној амбалажи произвођача од максимално 200 lit, обележенoj у складу са важећим  Законом о хемикалијама и Правилником о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалија и одређеног производа        (Сл. Гласник РС бр. 59/2010, 25/2011 и 5/2012). Испоруку прати анализни сертификат, МSDS листа (сигурносна листа) преведена на српски језик.

Техничко лице                                                         Потпис одговорног лица

Наручиоца                                                                Понуђача

________________                         МП                      ____________________

# Text boxes

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА