ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Број регистрације: БД  108436/2006							 ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                               11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                           Тел/Факс: 011/8122-058, 8162-310

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде по ЈН 1969/2013- Набавка пластичних цеви за депонију пепела касета Б за ободни цевовод

Питањe:

- Специфицирана цев DN 175 (спољашњег пречника 222 mm, односно SDR 9) за притисак PN20 не може да буде од материјала PE80 према SRPS EN 12201. Молим да разјасните спецификацију?

Одговор:

- Приликом дефинисања спецификације направљена је грешка у уносу вредности за захтевани притисак. Уместо притиска PN 20 треба да стоји PN 16. Приложена техничка спецификација садржи скице цеви, туљака и прирубница. На скицама је грешком унета мера 222 mm за спољни пречник цеви. Стварна мера је 225 mm што је дефинисано и захтеваним стандардом а приложене скице су само појашњење начина израде и испоруке склопа цеви са туљком и прирубницом.

Велики Црљени                                                                             Комисија за ЈН 1969/2013

08.01.2014. године