НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

Тамбур мотор стреле ротокопача

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/1271/2016 (227/2016)

(број 5366-Е.03.03.-160837/12-2016 од 17.06.2016. године)

Свилајнац, 17.06.2016. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку ЈН/3000/1271/2016 (227/2016)

1.

Табела техничких карактеристика у тачки 3.1. „Врста и количина добара и технички захтеви“ техничке спецификације на 4. страни Конкурсне документације мења се и гласи:

| Ред. број | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тамбур мотора на стрели ротокопача следећих тех. карактеристика: Снаге: P=22 kW, Напон мотора: U=420/660V, Фреквенце: 50Hz, cosφ=0,86, Изолација намотаја мотора F према VDE 0530 (155°C), Брзине траке: v=2,12m/s, Вучна сила на плашту бубња F=10383 N, Обртни моменат бубња T=2688 Nm, Брoj oбртaja n2=78,20 ob/min, Пречника бубња: Ø 518mm, Дужине бубња: L=1150mm, Уљно хлађени, потпуно затворен, заптивен од прашине и заштићен од прскајуће воде према IP65-сходно DIN 40050, са угрaђеним трофазним мотором и вишестепеним редуктором, Са уграђеним заштитним термостатом за намотаје мотора, Облога од гуме 60+5 Sch-ребраста (8+10)mm, Лабиринтски заптивач IP65 за рад у прашњавим условима на отвореном простору депоније, Са прикључном кутијом са верзијом А, Са кућиштeм зa пoзициoнирaњe, прeдвиђeнo зa хoризoнтaлну мoнтaжу зa вeртикaлнo спљoштeнa врaтилa, Антикорозиона заштита лак RAL 2002 Са уљним пуњењем вискозности 100cST/40°C, за рад у условима од -20 до+50°C, Тип ТМ 518.1 - произвођача „LAT-ANTRIEBSTECHNIK“ или одговарајући | комад | 1 |

2.

Ова измена конкурсне документације биће саставни део уговора о купопродаји, у случају испуњења услова за доделу уговора, и пожељно је да се иста достави као прилог уз понуду.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.