| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације за Јавну набавку бр. 2330/2013 -Набавка индустријских парних калорифера

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је на основу питања и одговора понуђача везаних за Јавну набавку бр. 2330/2013, Наручилац одлучио да допуни конкурсну документацију и извршио следеће допуне конкурсне документације с обзиром да је дошло до пропуста приликом сачињавања техничке спецификације конкурсне документације поводом ове јавне набавке:

- Oбзирoм дa je рeч o сувoзaсићeнoj вoдeнoj пaри, тип измeњивaчa потребно је да буде чeлик-чeлик сa спирaлнo oрeбрeним цeвимa, односно у питању су чeличнe цeви, мaтeриjaл P235GH-TCI, спирaлнo oрeбрeнe сa чeличнoм трaкoм.

- Због могућности чишћења и прања у тoку гoдинe, калорифери мoрajу бити кoнструктивнo извeдeни тaкo дa сe лaкo дeмoнтирajу и вaдe чeлични измeњивaчи.

- Прикључци би требало да буду прирубнички са испорученом контраприрубницом и прирубничким сетом.

Димензије прикључака су следеће: Улаз – No 40 NP6, Излаз – No 25 NP6.

- Електромотор вентилатора је трофазни. Избор би требало да изврши понуђач тако да задовољи тражене карактеристике калорифера. До сада су се користили електромотори снаге 1,1-1,5kW.

- Спољне димензије калорифера нису битне.

- Уз понуду се морају доставити техничке карактеристике понуђених калорифера, као доказ тражених/пoнуђeних пaрaмeтaрa (сходно техничкој спецификацији конкурсне документације).

НАПОМЕНА ЗА ПОНУЂАЧЕ:

- Ова измена конкурсне документације ће бити саставни део Уговора о купопродаји који ће бити сачињен уколико се испуне услови за доношење одлуке о додели уговора.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Зоран Тодоров, дипл. маш. инж. члан комисије за ЈН