ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:_______________

_________________________

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1891/2016 (2128/2016), за набавку услуга -Унапређење система отпељивања, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: На страни 20 од 85 у делу 2.4.5.8 Измена софтвера наведено је:

Сва новоуграђена арматура и мерне јединице морају бити интегрисани у управљачки систем. Зависно од резултата прорачуна транспорта хидромешавине и других техничко-технолошких решења из предходних ставки, понуђач је дужан да све измене имплементира у управљачки систем.

- Да ли на постојећем управљачком систему SPPA-T3000, где је потребно извршити интеграцију нових електромоторних погона и нових мерења протока, постоји довољан број резервних канала или је потребно предвидети уградњу нових модула за прихаватање нових сигнала?

- Уколико је потребно преедвидети уградњу нових модула, коју резерву у капацитету броја сигнала треба предвидети?

- Шта се подразумева под изменама које је потребно имплементирати у управљачки систем?

ОДГОВОР 1:

- Нeoпхoднo je предвидети уградњу модула зa прихвaт свих сигнaлa нових електромоторних погона и нових мерења протока и инсталирање лицeнци на пoстojeћи систeмa упрaвљaњa (Siemens SPPA-T300), пошто постојећи систем нема довољан број груписаних резервних канала.

- Није потребно обезбедити додатну резерву у капацитету сигнала.

- Измене у упраљачком систему треба да садрже хардверску конфигурацију нових модула (сигнала) и нових уређаја. Потребно је имплементирати управљачки софтвер за управљање погонима у различитим режимима рада (ручни, аутоматски). Управљачки софтвер треба да буде прилагођен за техничко-технолошка решења из предмета набавке, водећи при томе рачуна да се задржи функционална логика рада постојећих уређаја и њихови технолошки услови.

Додатна појашњења су саставни део конкурсне документације.

КОМИСИЈА