СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације за јавну набавку бр: 2319/2013 – Термометри

На основу члана 61. став 1.Тачка 1.  Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам допуну конкурсне документације за јавну набавку број 2319/2013, а која се односи на набавку добара – ТЕРМОМЕТРИ

Наручилац је извршило допуну конкурсне документације за ЈН 2319/2013, додајући Техничку спецификацију , коју достављамо у прилогу.

ОВЕ ДОПУНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Чланови комисије за ЈН

_____________________

_____________________

______________________

Техничке карактеристике за НН бр. 2319/2013

1.     A76021101              ТЕРМОМЕТАР ДОКАНАЛНИ

Техничке карактеристике дигиталног термометра:

1. Температурни опсег:

-50... + 1300°C +/- 0,5% + 1°C; 0,01°C

-58... + 2000°F +/- 0,5% + 2°F; 0,01°F

2. Тип конектора: К-тип

3. Напајање: батерија 9V

4. Двоканални

5. Дигитални дисплеј са позадинским осветљењем