НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића - Црног број 44, Обреновац

ДРУГА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

Лежајеви, кућишта, осигурачи – ТЕМ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0383/2017 (490/2017)

(број 5366-Е.03.03.-231655/18-2017 од 10.07.2017. године)

Свилајнац, 10.07.2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ДРУГУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку ЈН/3000/0383/2017 (490/2017)

1.

Табела техничких карактеристика у тачки 3.1. конкурсне документације „Врста и количина добара и технички захтеви“ део који се односи на позиције број 15, 40, 68, 74, 75, 83 и 84, мења се и гласи:

| Р. бр | Предмет набавке | ОПИС | Унутрашњи отвор | Тип Кавеза | Унутарњи зазор | Tип заптивке | Димензионе толеранције / Геометријске толеранције | Напомена | Ј.М. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Кућиште SN 519 за лежај 1219K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 1219K, чауру H219,за глатко вратило пречника d=85mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 40. | Кућиште SN 615 за лежај 1315K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 1315K, чауру H315 , за глатко вратило пречника d=65mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 68. | Кућиште SN 611 за лежај 1311K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 1311K, чауру H311, за глатко вратило пречника d=50mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 74. | Кућиште SN 520 за лежај 22220K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 22220K, чауру H320, за глатко вратило пречника d=90mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 75. | Кућиште SN 618 за лежај 22318 K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 22318K, чауру H2318, за глатко вратило пречника d=80mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 83. | Кућиште SN 518 за лежај 22218 К | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 22218K, чауру H318, за глатко вратило пречника d=80mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |
| 84. | Кућиште SNL 509 за лежај 1209 K | Дводелно стојеће кућиште (два отвора у стопама за везу)према ISO 113 за лежај 1209K, чауру H209, за глатко вратило пречника d=40mm, са припадајућим учврсним прстеновима и сетом заптивки. |  |  |  |  |  | Заптивке могу бити филцане, гумене или лабиринтске | ком. | 2 |

2.

Тачка 3.2. конкурсне документације „Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)“ подтачка 3., мења се и гласи:

„Карактеристике производа које су предмет набавке:

- За позиције бр. 3 и 11 понудити аксијалне кугличне лежајеве у складу са следећим стандардима:

- Материјал према стандарду SRPS EN ISO 683-17:2015 или одговарајући;

- Димензије према стандарду SRPS ISO 104:2015 или одговарајући;

- Толеранције према стандарду SRPS ISO 199:2015 или одговарајући“.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку: