СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације за јавну набавку бр: 2318/2013 – Електричне машине , апарати ,опрема и потрошни материјал

На основу члана 61. став 1.Тачка 1.  Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам допуну конкурсне документације за јавну набавку број 2318/2013, а која се односи на набавку добара – Електричне машине , апарати ,опрема и потрошни материјал

Наручилсц је извршило допуну конкурсне документације за ЈН 2318/2013, додајући Техничку спецификацију , коју достављамо у прилогу.

ОВЕ ДОПУНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Чланови комисије за ЈН

_____________________

_____________________

______________________

Техничке карактеристике за НН бр. 2318/2013

1.      A75512051        ИНСТРУМЕНТ - UNIMER

Дигитални УНИМЕР - Мултиметар

Техничке карактеристике:

1. Испитује: струју, напон, отпор, капацитивност, фреквенцију, температуру

2. Дигитални дисплеј са осветљењем - 4 цифре

3. Напајање инструмента (9V) батерија

4. Тачност:

Напон: 400mV/4V/40V/400V±0.5%, 1000V±0.8%

AC напон: 4V/40V/400V±0.8%, 700V ±1.2%

DC струја: 400μA/4000μA/40mA/400mA ±1.2%, 10A±2.0%

AC струја: 400μA/4000μA/40mA/400mA ±1.5%, 10A±3.0%

Отпорност:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ±1.0%, 40MΩ±2.0%

Фреквенција: 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz±2.0%

2.     A58451950       ПУЊАЧ БАТЕРИЈСКИ  AA/AAA

Техничке карактеристике универзалног пуњача за батерије:

1.Пуњач за Ni-CD и Ni-MH батерије

2. Пуњач пуни све врсте батерија: AA, AAA, C, D, 9V.

3. Могућност пуњења: 2 (9V), 4 (AA), 4 (AAA), 4 (C), 4 (D).

3.    A72522064        ШТОПЕРИЦА ДИГИТАЛНА

Техничке карактеристике дигиталне штоперице:

1. Тачност 1/100sec

2.Светлећи дисплеј

3. Дневни аларм

4. Водо-отпорна

5. Сат 12/24 формат са календаром

4.   A80314002       КАБЛ ПРОДУЖНИ НА БУБЊУ 3X2,5

Кабловска моталица на PVC бубњу на коме се налазе четири утичнице, монофазна, 16 A 230 V.

1. Флексибилни кабл са гуменим омотачем

2. Дужина кабла 50m

3. Пресек 3G2,5

4. Поседује термопрекидач