НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА/ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

за јавну набавку добара бр. 3000/1636/2017  (1644/2017)

Предмет  јавне набавке : Калорифери ТЕНТ Б

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку:

(заведено у ЈП ЕПС број 5364-Е.03.02- 461835/10 -2017   од   ..24.11. 2017. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за ЈН бр. 3000/1636/2017  (1644/2017)

1.

Конкурснa документацијa МЕЊА СЕ у тачки 3. Техничка спецификација, на начин што се мења:  Радни флуид: водена пара,  Радни притисак водене паре: 8 bar, Радна температура: 170 °C

# Прилог: Важећи Техничка спецификација:

# 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Радни флуид: водена пара

- Радни притисак водене паре: 8 bar

- Радна температура: 170 °C

- Материјал измењивача: челичне бешавне цеви, материјал P235GH-TC1, спирално оребрене са челичном траком

- Прикључци: прирубнички спој DN 50 (улаз), DN 40 (излаз)

- Чишћење челичних измењивача: калорифери морају да буду конструктивно изведени тако, да се лако демонтирају и ваде челични измењивачи, због чишћења више пута у току године, услед рада у изузетно запрљаној средини, и то са компримованим ваздухом и водом под притиском.

- Електромотор, тип: 1400 o/min, трофазни кавезни асинхрони.

- Монтажа калорифера: на зид.

- Уз калорифере се испоручују и конзоле за уградњу на зид

- Димензије калорифера:   800x720x420 mm

- Калорифери треба да буду величина 400.

- За проток ваздуха Л=4900 m3/h; Тул=15оC (улаз у калорифер); Тиз=74 оC (излаз из калорифера).

- Обавезно уз понуду доставити каталог, са наведеним техничким  карактеристикама понуђеног калорифера које су захтеване овом техничком спецификацијом.

# 3.1.  Врста и количина добара

| Р бр | Назив добра | Јед мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Парни калорифер | ком | 25 |

3.2.  Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се   доказује  да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

- Каталози - Понуђач је дужан да као део понуде достави доказ усаглашености у форми каталога или каталошког извода произвођача понуђеног добра на коме су обележене и јасно видљиве техничке карактеристике понуђених добара.

# 3.3 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 (шездесет) дана од дана закључења Уговора.

# 3.4.  Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација  ТЕНТ – Б -  магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се  утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни  пријем  констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

•	да ли је испоручена наручене  количина

•	да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

•	да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач  се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац  врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеца од дана испоруке  добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви