НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића - Црног број 44, Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

Пумпе за измењивачку станицу, пумпе за претакање хидразина и дозир пумпе за кречно млеко – TEM

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/1627/2017 (1349/2017); ЈН/3000/0297/2017 (1363/2017); ЈН/3000/0951/2017 (1438/2017)

(број 5366-Е.03.03.-4620/6-2018 од 23.01.2018. године)

Свилајнац, 23.01.2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку ЈН/3000/1627/2017 (1349/2017); ЈН/3000/0297/2017 (1363/2017); ЈН/3000/0951/2017 (1438/2017)

1.

Позиције број 1, 2 и 3 које се односе на партију бр. 1 - Пумпа за измењивачку станицу – ТЕМ у оквиру тачке 3.3.1. конкурсне документације „Врста и количина добара и технички захтеви“ (страна 4/67), мењају се и гласе:

| Ред. број | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хоризонтална једностепена конзолна циркулациона пумпа, тип NK 16-4 или одговарајући, за систем грејања са електромотором, спојницом и постољем следећих карактеристика: - проток: Q = 4 l/s, - притисак: p = 3 bara, - напор: H = 30 mV.S., - радни флуид: топла вода до t = 100°C, - снага електромотора: P = 5.5kW, - број обртаја: n = 2900min-1 | ком. | 2 |
| 2. | Хоризонтална једностепена центрифугална циркулациона пумпа, тип КK 20-5 или одговарајући, за кондензат са електромотором, спојницом и постољем следећих карактеристика: - проток: Q = 3 l/s, - притисак: p = 4 bara, - напор: H = 40 mV.S., - радни флуид: топла вода до t = 150°C, - снага електромотора: P = 5.5kW, - број обртаја: n = 2900min-1 | ком. | 2 |
| 3. | Потапајућа муљна пумпа, рaднo пoдручje пумпe H=16÷0.5 m при Q=0÷1000 I/min, снаге електромотора минимум P = 1,25 kW. | ком. | 2 |

2.

Позиције број 1, 2 и 3 које се односе на партију бр. 1 - Пумпа за измењивачку станицу – ТЕМ у оквиру обрасца бр. 2. конкурсне документације „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ“ (страна 43/67), у Табели 1. мењају се и гласе:

| Ред. бр. | Назив захтеваног добра | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ дин./€ | Јед. цена са ПДВ дин./€ | Укупна цена без ПДВ дин./€ | Укупна цена са ПДВ дин./€ | Назив понуђеног добра, произвођач и земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Хоризонтална једностепена конзолна циркулациона пумпа, тип NK 16-4 или одговарајући, за систем грејања са електромотором, спојницом и постољем према карактеристикама датим у оквиру техничке спецификације | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Хоризонтална једностепена центрифугална циркулациона пумпа, тип КK 20-5 или одговарајући, за кондензат са електромотором, спојницом и постољем према карактеристикама датим у оквиру техничке спецификације | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Потапајућа муљна пумпа, рaднo пoдручje пумпe H=16÷0.5 m при Q=0÷1000 I/min, снаге електромотора минимум P = 1,25 kW. | ком. | 2 |  |  |  |  |  |

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку: