НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића - Црног број 44, Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

Апарат за заваривање, алати и опрема за заваривање, ручни алат и резни алат – TEM

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0305/2017 (1289/2017); ЈН/3000/0306/2017 (1300/2017); ЈН/3000/0332/2017 (1305/2017); ЈН/3000/0302/2017 (1308/2017)

(број 5366-Е.03.03.-28725/3-2018 од 18.01.2018. године)

Свилајнац, 18.01.2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку ЈН/3000/0305/2017 (1289/2017); ЈН/3000/0306/2017 (1300/2017); ЈН/3000/0332/2017 (1305/2017); ЈН/3000/0302/2017 (1308/2017)

1.

Позиције број 22 и 23 које се односе на партију бр. 3 - Ручни алат – ТЕМ у оквиру тачке 3.3.1. конкурсне документације „Врста и количина добара и технички захтеви“ (стране 12/80 и 13/80), мењају се и гласе:

| Ред. број | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Угаона брусилица: Teхничке карактеристике: Номинална снага: 1200W; Пречник плоче: 125mm; Број обртаја у празном ходу: 2800-11500min-1; Предана снага: 640W; Навој брусног вретена: M14; Прекидач PROtection може се користити на пуно различитих места и искључује уређај непосредно након пуштања прекидача; Дуг животни век захваљујући моторима са директним хлађењем, заштитом од преоптерећења и дугом издржљивошћу графитних четкица; Заштита корисника захваљујући систему KickBack Control и заштити од поновног покретања, Избор броја обртаја у 6 степени за различите материјале; Додатна дршка са контролом вибрација са редукцијом вибрације од 40% за рад без замарања (ЕN 60745); Лагани старт и ограничење струје покретања; Штитник, подесив без употребе алата – подешава се брзо и једноставно, штити поуздано; Глава преносника покретљива у степенима по 90°; Побољшани уводник кабла продужује животни век кабла; Уз угаону брусилицу испоручити додатну дршку са контролом вибрација, кључ за две рупе, прихватну прирубницу, брзостезну навртку SDS, затезну навртку и штитник; | ком. | 2 |
| 23. | Равна брусилица: Teхничке карактеристике: Номинална снага: 650 W; Излазна снага: 380 W; Број обртаја у празном ходу: 10.000 - 30.000 min-1; Прихват алата:стезна чаура до 8mm; Пречник врата вретена:43mm; Пречник стезних чељусти/маx 8 mm; Пречник брусног тела/маx 50mm; Површина кључа стезне навртке:19 mm²; Површина кључа брусног вретена:13 mm²; Дуго, витко брусно вретено – нарочито прикладно за примену на тешко приступачним местима; KickBack Control: препознаје блокирање, тренутно искључује машину – за добру заштиту корисника; Са константном електроником за одржавање константног броја обртаја и под великим оптерећењем; Нови систем на затезање за фиксирање брусног камења без зазора за прецизан рад; Директно хлађење за велику способност преоптерећења и дуг век трајања; Искључне графитне четкице за велику заштиту мотора; Избор броја обртаја у 6 степени за различите материјале; Уз равну брусилицу испоручити 2 виљушкаста кључа, ширина отвора 19, стезну чауру са навртком за забрављење 6mm; | ком. | 1 |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку: