НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:

Озидне услуге на димњаку - ТЕМ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/1518/2017 (1719/2017)

(број 5366-Е.03.03.-33818/1-2018 од 19.01.2018. године)

Свилајнац, 19.01.2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку ЈН/3000/1518/2017 (1719/2017)

1.

Због изненадног рушења дела озида на спољашњем делу димњака Наручилац је изменио 3. ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ, тачка 3.1. „Врста и обим услуге“ (страна 4/54), додају се позиције 10. и 11. и гласе:

# Врста и обим услуга

| Ред. број | Врста услуге | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| Озидне услуге на димњаку – ТЕМ |
| 1. | Постављање заштита, табли и других ознака са упозорењем око објекта ради безбедног и несметаног извођења радова и израда елабората о уређењу градилишта | паушално | 1 |
| 2. | Израда пројекта покретне скеле, транспорт, монтажа и фиксирање ручне дизалице са челичним ужетом и висећом корпом у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Покретна скела је намењена за вертикални транспорт и сигуран рад људства са унутрашње и спољашње стране стабла димњака висине Х=105 м. Користи се за све време трајања радова. | ком | 1 |
| 3. | Чишћење врха димњака од наслага пепела и шљаке Чишћење новонасталог пепела и шљаке из левка димњака и њихово испуштање. Сав скупљени пепео и шљаку спустити на коту 0.00 испред димњака | м3 | 30 |
| 4. | Пажљива демонтажа нестабилних делова од заштитног КО шамотног озида са унутрашње стране димњака. Сав новонастали шут прикупити и одвести на најближу депонију. Набавка и уградња шамотна-керамичке КО опеке(нормалне). Уградити радијалну шамотну-керамичке опеку произвођача Schidel или еквивалент са КО китом као везивом. Шамотни озид вратити у пројектовано стање. | кг | 1.500 |
| 5. | Поправка – пуњење вертикалних и хоризонталних пукотина са спољне и унутрашње стране димњака помоћу висеће корпе извођача | м | 200 |
| 6. | Замена оштећене арматуре и сијалица на врху димњака | ком. | 12 |
| 7. | Извршити проверу отпора уземљења сертификованим инструментом од стране овлашћеног лица и дати стручни налаз о извршеном мерењу | паушално | 1 |
| 8. | Хидроизолирање спојева напојног кабла и сијаличних места на свим сијалицама | паушално | 1 |
| 9. | Непредвиђене услуге | н/ч | 150 |
| 10. | Обијање оштећеног заштитног малтера са спољне стране димњака у делу ге се налази АБ прстен пепељара и пажљиво спуштање на коту „0“. Припрема подлоге и наношење репаративног малтера произвођача „СИКА“ или одговарајући. Сав шут пренети на депонију. Потребан материјал је обавеза изабраног понуђача. | м² | 35 |
| 11. | Обијање нестабилних делова опеке са спољашње стране димњака на споју озида и АБ прстен пепељаре и пажљиво спустити на коту „0“. Оштећења санирати пуном опеком у продуженом малтеру. Сав шут пренети на депонију. Потребан материјал је обавеза изабраног понуђача. | м | 20 |

2.

Због измене „Техничке спецификације“ тачка 3.1. „Врста и обим услуге“ конкурсне документације Наручилац мења и 7. ОБРАСЦИ – Образац 2 - „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ“ (страна 30/54, 31/54 и 32/54) у табели 1., и гласи:

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Ред. бр. | Врста услуге | Јед. Мере | Обим (кол.) | Јед. Цена без ПДВ дин. | Јед. Цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Постављање заштита, табли и других ознака са упозорењем око објекта ради безбедног и несметаног извође-ња радова и израда елабората о уређењу градилишта | паушално | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Израда пројекта покре-тне скеле, транспорт, монтажа и фиксирање ручне дизалице са челичним ужетом и висећом корпом у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Покретна скела је намењена за верти-кални транспорт и сигуран рад људства са унутрашње и спољашње стране стабла димњака висине Х=105 м. Користи се за све време трајања радова. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Чишћење врха димња-ка од наслага пепела и шљаке Чишћење новонаста-лог пепела и шљаке из левка димњака и њихо-во испуштање. Сав скупљени пепео и шљаку спустити на коту 0.00 испред димњака | м3 | 30 |  |  |  |  |
| 4. | Пажљива демонтажа нестабилних делова од заштитног КО шамо-тног озида са унутра-шње стране димњака. Сав новонастали шут прикупити и одвести на најближу депонију. Набавка и уградња шамотна-керамичке КО опеке(нормалне). Уградити радијалну шамотну-керамичке опеку произвођача Schidel или еквивалент са КО китом као везивом. Шамотни озид вратити у пројектовано стање. | кг | 1.500 |  |  |  |  |
| 5. | Поправка – пуњење вертикалних и хори-зонталних пукотина са спољне и унутрашње стране димњака помо-ћу висеће корпе извођача | м | 200 |  |  |  |  |
| 6. | Замена оштећене арматуре и сијалица на врху димњака | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 7. | Извршити проверу отпора уземљења сертификованим инструментом од стране овлашћеног лица и дати стручни налаз о извршеном мерењу | паушално | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Хидроизолирање спојева напојног кабла и сијаличних места на свим сијалицама | паушално | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Непредвиђене услуге | н/ч | 150 |  |  |  |  |
| 10. | Обијање оштећеног заштитног малтера са спољне стране димњака у делу ге се налази АБ прстен пепељара и пажљиво спуштање на коту „0“. Припрема подлоге и наношење репаративног малтера произвођача „СИКА“ или одговарајући. Сав шут пренети на депонију. | м² | 35 |  |  |  |  |
| 11. | Обијање нестабилних делова опеке са спољашње стране димњака на споју озида и АБ прстен пепељаре и пажљиво спустити на коту „0“. Оштећења санирати пуном опеком у продуженом малтеру. Сав шут пренети на депонију. | м | 20 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр. I + ред. бр. II) динара |  |

Табела 2.

| Посебно исказани трошкови у динарима / процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I уколико исти постоје као засебни трошкови) |
| --- |
|  | Трошкови превоза | __________ динара, односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | __________ динара, односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом (количином, која је наведена у колони 4.);

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом (количином која је наведена у колони 4.).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II).

У Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у динарима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1.) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1.).

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

3.

Због измене „Техничке спецификације“ тачка 3.1. „Врста и обим услуге“ и 7. ОБРАСЦИ – Образац 2 „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ“ у табели 1. конкурсне документације, Наручилац мења и „ПРИЛОГ 2“ – „ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА“ на страни 39/54, 40/54 и 41/54 и гласи:

ПРИЛОГ бр. 2

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Датум ___________

| ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ: | КОРИСНИК УСЛУГЕ: |
| --- | --- |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Назив правног лица) | (Назив организационог дела ЈП ЕПС) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Адреса правног лица) | (Адреса организационог дела ЈП ЕПС) |

Број Уговора/Датум:      			 __________________________________________

Број налога за набавку (ЗСУ):  		 __________________________________________

Место извршене услуге / Место трошка:	 __________________________________________

Објекат: 					 __________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ):

| Ред. број | Предмет услуге | Јед. Мере | Кол. | Цена/ЈМ без ПДВ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 х 5 |
| Озидне услуге на димњаку – ТЕМ |
| 1. | Постављање заштита, табли и других ознака са упозорењем око објекта ради безбедног и несметаног извође-ња радова и израда елабората о уређењу градилишта | паушално | 1 |  |  |
| 2. | Израда пројекта покретне скеле, транспорт, монтажа и фиксирање ручне дизалице са челичним ужетом и висећом корпом у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Покретна скела је намењена за вертикални транспорт и сигуран рад људства са унутрашње и спољашње стране стабла димњака висине Х=105 м. Користи се за све време трајања радова. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Чишћење врха димња-ка од наслага пепела и шљаке Чишћење новонаста-лог пепела и шљаке из левка димњака и њихово испуштање. Сав скупљени пепео и шљаку спустити на коту 0.00 испред димњака | м3 | 30 |  |  |
| 4. | Пажљива демонтажа нестабилних делова од заштитног КО шамотног озида са унутрашње стране димњака. Сав новонастали шут прикупити и одвести на најближу депонију. Набавка и уградња шамотна-керамичке КО опеке (нормалне). Уградити радијалну шамотну-керамичке опеку произвођача Schidel или еквивалент са КО китом као везивом. Шамотни озид вратити у пројектовано стање. | кг | 1.500 |  |  |
| 5. | Поправка – пуњење вертикалних и хоризонталних пукотина са спољне и унутрашње стране димњака помоћу висеће корпе извођача | м | 200 |  |  |
| 6. | Замена оштећене арматуре и сијалица на врху димњака | ком. | 12 |  |  |
| 7. | Извршити проверу отпора уземљења сертификованим инструментом од стране овлашћеног лица и дати стручни налаз о извршеном мерењу | паушално | 1 |  |  |
| 8. | Хидроизолирање спојева напојног кабла и сијаличних места на свим сијалицама | паушално | 1 |  |  |
| 9. | Непредвиђене услуге | н/ч | 150 |  |  |
| 10. | Обијање оштећеног заштитног малтера са спољне стране димњака у делу ге се налази АБ прстен пепељара и пажљиво спуштање на коту „0“. Припрема подлоге и наношење репаративног малтера произвођача „СИКА“ или одговарајући. Сав шут пренети на депонију. | м² | 35 |  |  |
| 11. | Обијање нестабилних делова опеке са спољашње стране димњака на споју озида и АБ прстен пепељаре и пажљиво спустити на коту „0“. Оштећења санирати пуном опеком у продуженом малтеру. Сав шут пренети на депонију. | м | 20 |  |  |
| УКУПНО: |  |

Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет уговора нема видљивих недостатака

□ ДА

□ НЕ

Укупан број извршених позиција из спецификације:

______________________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): ______________________________________________________________________________

Друге напомене:

______________________________________________________________________________

Б) ДА СУ УСЛУГА(Е) ИЗВРШЕНИ(Е) У ОБИМУ, КВАЛИТЕТУ, УГОВОРЕНОМ РОКУ И САГЛАСНО УГОВОРУ ПОТВРЂУЈУ:

| ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ: | КОРИСНИК УСЛУГЕ: |
| --- | --- |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Име и презиме) | (Име и презиме, функција) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Потпис) | (Потпис) |
|  | __________________________________ |
|  | (Име и презиме, функција) |
|  | __________________________________ |
|  | (Потпис) |
|  | __________________________________ |
|  | (Име и презиме, функција) |
|  | __________________________________ |
|  | (Потпис) |
|  | __________________________________ |
|  | (Име и презиме, функција) |
|  | __________________________________ |
|  | (Потпис) |

- Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

- Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе обострано потписани Записник.

4.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/3000/1518/2017 (1719/2017)

# Footnotes

У случају да се добра односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ