ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-204434/8-2018

Свилајнац, 06.06.2018. године

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0390/2018 (559/2018), за набавку добара: Гумени производи, каишеви и семеринзи - ТЕМ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

- Moлим Вaс дa ми пojaснитe тeхнички oпис пoзициja 10 и 11 пaртиje 1 из JН 3000/0390/2018. Нaимe гумeнa црeвa зa вoду и вaздух дaтa je тeмпeрaтурa примeнe -40 дo +80C. Дa ли je -40C грeшкa или je тo ипaк зaхтeвaнa тeмпeрaтурa?

- Наручилац ће извршити измену конкурсне документације јер је приликом израде КД дошло до грешке.

Позиције под редним бројем 10 до 11, црева гумена армирана морају имати следеће карактеристике:

    - намена: вода, ваздух;

    - минимална дужина котура: 50m;

    - температурни опсег: -30÷+80ºC;

    - сигурносни фактор: 3:1;

    - армирана

    - радни притисак: 10bar;

    - притисак распрскавања: 30bar.