НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића - Црног број 44, Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

Гумени производи, каишеви и семеринзи - ТЕМ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0390/2018 (559/2018)

(број 5366-Е.03.03.-204434/9-2018 од 06.06.2018. године)

Свилајнац, 06.06.2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку ЈН/3000/0390/2018 (559/2018)

1.

Тачка 3.2. конкурсне документације „Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)“ (страна 6/59), подтачка 3.2.1. „Партија бр. 1: Гумени производи“ у делу „Позиције под редним бројем 10 до 11, црева гумена армирана морају имати следеће карактеристике:“, мења се и гласи:

„Позиције под редним бројем 10 до 11, црева гумена армирана морају имати следеће карактеристике:

    - намена: вода, ваздух;

    - минимална дужина котура: 50m;

    - температурни опсег: -30÷+80ºC;

    - сигурносни фактор: 3:1;

    - армирана

    - радни притисак: 10bar;

    - притисак распрскавања: 30bar.“.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.