Свим понуђачима

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку добара по ЈН број 62/2014-„ Набавка вентила убризгавања блока А-3“

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације везано за припремање пoнуде  за јавну набавку број ЈН 62/2014, а која се односи на набавку добара : „ Набавка вентила убризгавања блока А-3“

Измене :

- Мења се поглавље „13 - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА“ конкурсне документације 62/2014, у делу који је наведен под насловом:  „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЗИЦИОНЕРА“ и сада гласи:

НАСЛОВ: „ ТЕХНИЧКИ  КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЗИЦИОНЕРА

Позиционер електропнеуматског типа са следећим карактеристикама

- Опште одредбе:

Модуларан, једноставан и робусан дизајн за индустријску примену, отпоран на вибрације (хармонијске осцилације: до 3 mm, до 25Hz, 3 циклуса по оси) принцип рада: са баласним силама, једноставно подешавање, са уграђеним манометрима, локалним индикаторима положаја, осовина од нерђајућег челика.

- Степен заштите: IP65

- Пнеуматски подаци: притисак 1,5...7 bar, квалитет ваздуха по ISO8573-1

- Температура околине: -30°C до +80°C

- А/D претварач: време анализирања: 10ms, резолуција: не већа од 0,05%,      Грешка преношења: не већа од 0,2%

- Могућност избора – растуће и опадајуће карактеристике позиционера

- Улазни (командни) сигнал: двожични од 4 до 20mA (18 до 30V)

Излазни сигнал позиције од 4 до 20mA двожични

- Давач положаја интегрисан у позиционер

- Команда: даљинска и локална

- Контрола података и дијагностика: ручно – LCD дисплејем, HART интерфејсом

- Алармни модул: минимално 3 излазна и 1 улазни бинарни програмабилни податак

- Иницијализација: ручна или аутоматска

- Могућност избора преносне карактеристике: линеарни (12FCT=LIN), једнако процентне директне (1:25, 1:33, 1:50) и једнако процентне инверзне (25:1, 33:1, 50:1

Све захтеве техничких карактеристика подкрепити техничком документацијом произвођача и приложити уз понуду „ .

У Обреновцу,

07.04.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. Н.Н 62/2014