ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 100/2014- Набавка цеви за депонију пепела.

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 100/2014, а која се односи на набавку цеви за депонију пепела.

Предмет: Питања по Јавној Набавци бр.100/2014

Питање бр. 1:

Називни пречник  НО350 се односи на отвор прирубнице која може бити по стандарду :

НО 350  /    за цев  355.6 мм/  унутрашњи отвор прирубнице 359.5 мм/  спољни пречник прирубнице 490 мм

Или

НО 350/   за цев 368,0 мм/ унутрашњи отвор прирубнице 372.2/ спољни пречник прирубнице 505 мм

( ово се израдјује наменски по захтеву купца осим ако није стандардна цев Фи 355,6  спољног пречника !)

Наше питање глас:

Да ли је прирубница стандарна  тј. за коју се цев врши заваривање истих ?

Одговор бр. 2:

Позиција број 5 – прирубница равна NP16 NO350/380 JUS M.B6.182.

Тражене прирубнице треба да буду следећих димензија:

Унутрашњи пречник прирубнице треба да буде Fi 380mm, пречник цеви на који се прирубница монтира (навлачи) је Fi 377mm.

Остале димензије прирубнице су према наведеном стандарду.

Пречник прирубнице D=520мм

Подеони круг Dk=470мм

Отвор прирубнице (неопходан за цев Fi 377мм) D2=380мм

Број отвора за везу 16

Пречник отвора за везу (за вијак М 24) d=26мм

Дебљина прирубнице δ=36мм

У Обреновцу,

28.03.2013.године