| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 98/2014,- СПИРАЛНО ВАРЕНЕ ЦЕВИ

Питање : 1.  Питање бр. 1

Да ли цеви које су предмет јавне набавке требају бити конструкционе или непропусне,односно по ком стандарду и од ког материјала требају бити израдјене ?

Одговор 1 : Спирално варена цев ø 377х8 ДН350 НП16 , Материјал С235ЈР Стандард ЕН.10217-1Испитивање и мерење по стандарду ЕН.10025 + А1/93,Приликом испоруке цеви доставити атестну документацију материјала и испитивања.

Питање 2. Да лисе уместо спирално заварених прихвата испорука подузно заварених цеви?

Одговор 2 : Не прихвата се, то су онда шавне а не спирално варене цеви.

Питање 3: Да лисе уместо димензије 377x8мм мозе прихватити испорука цеви стандардног прецника 355,6мм са истом дебљином зида 8мм?

Одговор 3: Не може се прихватити цев ø 356х8  уместо цеви ø 377х8мм.

Комисија за ЈН број 98/2014

___________________________

___________________________

__________________________

У Обреновцу, 25.03.2014.године