ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 002677/2014--

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 002677/2014, а која се односи на набавку радова: Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта:

- Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

- Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава

Питање 1:

Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 96 мономодних оптичких влакана по ITU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: TТО N311 8x12/52D PG A2/1.55N3 M CGZ.

Да ли овај кабл одговара ознаци Заједнице ПТТ: TOSM 03 (8x12)xIIx0.4x3.5 CMAN?

Одговор 1:

Да

Питање 2:

Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 48 мономодних оптичких влакана по ITU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 4x12/52D PG A2/1.55N3 M CGZ.

Да ли овај кабл одговара ознаци Заједнице ПТТ: TOSM 03 (4x12)xIIx0.4x3.5 CMAN?

Одговор 2:

Да

Питање 3:

Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 24 мономодних оптичких влакана по ITU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: TТО N311 4x6/52D PG A2/1.55N3 M CGZ.

Да ли овај кабл одговара ознаци Заједнице ПТТ: TOSM 03 (4x6)xIIx0.4x3.5 CMAN?

Одговор 3:

Да

Питање 4:

Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 12 мономодних оптичких влакана по ITU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: TТО N311 2x6/52D PG A2/1.55N3 M CGZ.

Да ли овај кабл одговара ознаци Заједнице ПТТ: TOSM 03 (2x6)xIIx0.4x3.5 CMAN?

Одговор 4:

Да

У Обреновцу,

11.04.2014.године